| UNITED NATIONS |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Economic and Social Council | Distr. GENERAL TRANS/AC.7/2001/10 1 May 2001 ENGLISH Original: FRENCH and ENGLISH |
| ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE |

INLAND TRANSPORT COMMITTEE

Ad hoc Multidisciplinary Group of Experts on Safety in Tunnels

(Fourth session, 9-11 April 2001)

Signing of Safety Facilities in Road Tunnels

Summary of provisional French proposals

Transmitted by France

The summary of provisional French proposals regarding the signing of safety facilities in road tunnels appears below.

| SIGNALISATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE EN TUNNEL ROUTIER Résumé des propositions françaises provisoires Mars 2001 | SIGNING OF SAFETY FACILITIES IN ROAD TUNNELS Summary of provisional French proposals March 2001 |
| --- | --- |

| Niches de sécurité Les niches ne sont pas signalées en tant que telles. Ce sont les équipements qu'elles offrent aux usagers qui sont signalés : | Safety niches Safety niches are not signed as such. Signs should indicate the pieces of equipment available to the road users: |
| --- | --- |
| Poste d'appel d'urgence / Extincteur |  |  | Emergency telephone / Extinguisher |

| Garages Les garages sont des élargissements destinés à l'arrêt d'urgence. | Lay-bys Lay-bys are widenings intended for emergency stops. |
| --- | --- |
| Ils sont signalés par le panneau ci-contre qui peut être complété pour signaler la présence d'un téléphone ou d'un extincteur dans le garage. |  |  |  | They are signed as shown; a complementary sign can be used to indicate a telephone or an extinguisher in the lay-by. |

| Issues de secours | Emergency exits |
| --- | --- |
| Le même panneau est utilisé au droit des sorties directes à l'extérieur, des communica-tions avec un autre tube, avec une galerie de sécurité ou des abris (accessibles depuis l'extérieur par les pompiers). |  |  | The same sign is used at the entrance of direct exits to the outside, connections to another tunnel tube, to a safety gallery, or shelters (accessible from the outside by firemen). |
| Il convient en outre de signaler les deux issues les plus proches sur les piédroits, tous les 50 m environ, à une hauteur de 1 à 1,5 m : | It is also necessary to sign the two nearest exits on the sidewalls, about every 50 m, at a height of 1-1.5 m: |

| Remarque générale Tous ces signaux doivent être lumineux (ou éclairés) et permanents. | General remark All these signs must be illuminated (or lit) and permanent. |
| --- | --- |