| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil Économique et Social | Distr. GENERALE TRANS/AC.7/2001/10 1 May 2001 FRANÇAIS Originale: ANGLAIS/FRANÇAIS |
| COMMISSION ÉCONOMIC POUR L’EUROPE |

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels

(Quatrième session, 9-11 juillet 2001)

SIGNALISATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE EN TUNNEL ROUTIER

Résumé des propositions francaises provisoires

Transmis par la France

Le sommaire des propositions françaises provisoires concernant la signalisation des dispositifs de sécurité en tunnel routier figure ci-après.

| SIGNALISATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE EN TUNNEL ROUTIER Résumé des propositions françaises provisoires Mars 2001 | SIGNING OF SAFETY FACILITIES IN ROAD TUNNELS Summary of provisional French proposals March 2001 |
| --- | --- |

| Niches de sécurité Les niches ne sont pas signalées en tant que telles. Ce sont les équipements qu'elles offrent aux usagers qui sont signalés : | Safety niches Safety niches are not signed as such. Signs should indicate the pieces of equipment available to the road users: |
| --- | --- |
| Poste d'appel d'urgence / Extincteur |  |  | Emergency telephone / Extinguisher |

| Garages Les garages sont des élargissements destinés à l'arrêt d'urgence. | Lay-bys Lay-bys are widenings intended for emergency stops. |
| --- | --- |
| Ils sont signalés par le panneau ci-contre qui peut être complété pour signaler la présence d'un téléphone ou d'un extincteur dans le garage. |  |  |  | They are signed as shown; a complementary sign can be used to indicate a telephone or an extinguisher in the lay-by. |

| Issues de secours | Emergency exits |
| --- | --- |
| Le même panneau est utilisé au droit des sorties directes à l'extérieur, des communica-tions avec un autre tube, avec une galerie de sécurité ou des abris (accessibles depuis l'extérieur par les pompiers). |  |  | The same sign is used at the entrance of direct exits to the outside, connections to another tunnel tube, to a safety gallery, or shelters (accessible from the outside by firemen). |
| Il convient en outre de signaler les deux issues les plus proches sur les piédroits, tous les 50 m environ, à une hauteur de 1 à 1,5 m : | It is also necessary to sign the two nearest exits on the sidewalls, about every 50 m, at a height of 1-1.5 m: |

| Remarque générale Tous ces signaux doivent être lumineux (ou éclairés) et permanents. | General remark All these signs must be illuminated (or lit) and permanent. |
| --- | --- |