Distr.
	GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2002/14

3 avril 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES

MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

(Vingt et unième session, 1er -10 juillet 2002

point 6 b) de l’ordre du jour)

EMBALLAGES

Propositions diverses

Matières de la Liste des marchandises dangereuses qui sont assorties
de l’instruction d’emballage P003

Changements proposés à l’instruction d’emballage LP02

Transmis par l’expert du Royaume-Uni

Historique

1.	L’instruction d’emballage P003 a été conçue pour divers matières et articles pour lesquels il est admis qu’un emballage ONU n’est pas exigé. Bien qu’aucune limitation de masse ou de contenance ne soit imposée aux numéros «P», la limite supérieure de masse/contenance de 400 kg/450 l est considérée comme applicable. (C’est la limite inférieure de masse/contenance figurant dans la définition des grands emballages en 1.2.1.)

2.	Il peut arriver qu’un certain nombre des matières assorties de cette instruction d’emballage doivent être transportées en quantités supérieures à 400 kg/450 l en particulier s’il s’agit de déchets, par exemple aérosols, extincteurs, etc.

3.	Pour résoudre ce problème, l’expert du Royaume-Uni est d’avis que l’instruction LP02 devrait être ajoutée à tous les numéros ONU relevant de l’instruction P003 tels qu’ils sont indiqués dans l’annexe au présent document. Cette annexe énumère tous les numéros ONU qui, de l’avis de l’expert du Royaume-Uni, devraient être soumis à cette disposition. Les numéros accompagnés d’un astérisque indiquent les rubriques du Règlement type qui relèvent déjà de l’instruction LP02.

Proposition

4.	Ajouter «LP02» à tous les numéros ONU qui relèvent de la disposition P003 indiqués dans l’annexe au présent document.

ANNEXE

| 1044 | EXTINCTEURS avec un gaz comprimé ou liquéfié | 2.2 |  |  | 225 | 120 ml | P003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1057 | BRIQUETS ou RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable | 2.1 |  |  | 201 | Aucune | P003 |  |
| 1327 | FOIN, PAILLE ou BHUSA | 4.1 |  |  | 281 | 3 kg | P003 IBC08 | PP19 B6 |
| 1363* | COPRAH | 4.2 |  | III | 29 | Aucune | P003 IBC08 LP02 | PP20 B3, B6 |
| 1364* | DÉCHETS HUILEUX DE COTON | 4.2 |  | III |  | Aucune | P003 IBC08 LP02 | PP19 B3, B6 |
| 1365* | COTON HUMIDE | 4.2 |  | III | 29 | Aucune | P003 IBC08 LP02 | PP19 B3, B6 |
| 1386* | TOURTEAUX contenant plus de 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum | 4.2 |  | III | 29 | Aucune | P003 IBC08 LP02 | PP20 B3, B6 |
| 1408 | FERROSILICIUM contenant 30 % ou plus mais moins de 90 % de silicium | 4.3 | 6.1 | III | 39 223 | 1 kg | P003 IBC08 | PP20 B4 |
| 1845 | DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE (NEIGE CARBONIQUE) | 9 |  | III | 297 | Aucune | P003 | PP18 |
| 1856 | CHIFFONS HUILEUX | 4.2 |  |  | 29 117 | Aucune | P003 IBC08 | PP19 B6 |
| 1950 | AÉROSOLS | 2 |  |  | 63 190 277 | voir SP277 | P003 | PP17 |
| 2037 | RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ, CONTENANT DU GAZ (CARTOUCHES À GAZ), sans dispositif de détente, non rechargeables | 2 |  |  | 191 277 303 | voir SP277 | P003 | PP17 |
| 2793* | ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES OU ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontané | 4.2 |  | III | 223 | Aucune | P003 IBC08 LP02 | PP20 B3, B6 |
| 2800 | ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE | 8 |  |  | 238 | 1 L | P003 | PP16 |
| 2857 | MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz liquéfiés non inflammables et non toxiques ou une solution d’ammoniac (no ONU 2672) | 2.2 |  |  | 119 | Aucune | P003 | PP32 |
| 3150 | PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX ou RECHARGES D’HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS avec dispositif de décharge | 2.1 |  |  |  | Aucune | P003 |  |
| 3164 | OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable) | 2.2 |  |  | 283 | 120 ml | P003 |  |
| 3358 | MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique | 2.1 |  |  | 291 | Aucune | P003 | PP32 |
| 3360 | FIBRES VÉGÉTALES, SÈCHES | 4.1 |  |  | 291 172 99 | Aucune | P003 | PP19 |

-----

# Text boxes

NATIONS

UNIES

## Secrétariat

ST