| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2002/59 21 August 2002 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

## Всемирный форум для согласования правил

## в области транспортных средств (WP.29)

(Сто двадцать восьмая сессия,

12(15 ноября 2002 года, пункт 5.2.17 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 5 К ПРАВИЛАМ № 87

(Дневные ходовые огни)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения

и световой сигнализации (GRЕ)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRЕ на ее сорок восьмой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен документ TRANS/WP.29/GRЕ/2002/7 без поправок (TRANS/WP.29/GRЕ/48, пункт 36).

_______

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет по адресу: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Приложение 3,

Добавить новый пункт 4 следующего содержания:

"4.	Измерение фотометрических характеристик огней

Фотометрические характеристики проверяются:

4.1	для несменных источников света (ламп накаливания и др.):

с использованием имеющихся в огнях источников света в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;

4.2	для сменных ламп накаливания:

в случае оснащения лампами накаливания, работающими на напряжении 6,75 В, 13,5 В или 28,0 В, получаемые значения силы света должны корректироваться.  Поправочный коэффициент представляет собой отношение между контрольным световым потоком и средним значением величины светового потока, отмечаемым при применяемом напряжении (6,75 В, 13,5 В или 28,0 В).  Фактические значения величины светового потока каждой используемой лампы накаливания не должны отклоняться от среднего значения более чем на ±5%.  В альтернативном порядке в каждом из отдельных положений можно также последовательно использовать стандартную лампу накаливания при напряжении, соответствующем ее контрольному световому потоку, причем в этом случае учитывается суммарная величина отдельных измерений в каждом положении;

4.3	для любого дневного ходового огня, за исключением огней, оснащенных лампой (лампами) накаливания, значения силы света, измеренные по истечении 1 минуты и 30 минут функционирования, должны соответствовать минимальным и максимальным требованиям.  Распределение силы света по истечении 1 минуты функционирования можно рассчитывать на основе использования значения распределения силы света по истечении 30 минут функционирования, применяя в каждой точке испытания отношение между значениями силы света, измеренными в точке НV по истечении 1 минуты и 30 минут функционирования".

________

# Text boxes

GE.02-23686   (R)  270902  270902