|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/AC.9/2003/1 28 février 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Réunion du Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts
de la sécurité dans les tunnels (ferroviaires)

(Troisième session, 27-28 mars 2003,
point 2 de l’ordre du jour)

PROJET

RECOMMANDATIONS DU GROUPE D’EXPERTS DE LA SÉCURITÉ
DANS LES TUNNELS (FERROVIAIRES)

Points de contact

1)	Nations Unies

M. José Capel Ferrer
Directeur
Division des transports
Commission économique pour l’Europe
Nations Unies
Palais des Nations
CH – 1211 Genève 10

Téléphone	(+41 22) 907 24 00
Télécopie	(+41 22) 917 00 39
jose.capel.ferrer@unece.org

2)	Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels (ferroviaires)

Président	M. Geoff Fudger

Technical Advisor
HMRI Rose Court
2 Southwark Bridge
Londres SE1 9HS

Téléphone	(++44 (0)) 207 717 6761
Télécopie	(++44 (0)) 207 717 6719/6623
geoff.fudger@hse.gsi.gov.uk

Vice-Président	M. Klaus-Juergen Bieger

Chef de la gestion des secours et responsable
de la sécurité incendie
Deutsche Bahn AG
Taunusstrasse 45
D-60329 Francfort

Téléphone	(++49 69) 265 27740
Télécopie	(++49 69) 265 27706
klaus-juergen.bieger@bahn.de

TABLE DES MATIÈRES

Page

A.	INTRODUCTION ET MANDAT		4

A.1	Introduction		4

A.2	Mandat du groupe pluridisciplinaire spécial d’experts
de la sécurité dans les tunnels (ferroviaires)		5

B.	PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ DANS LES TUNNELS

FERROVIAIRES		7

C.	MESURES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES POUR
LES NOUVEAUX TUNNELS		8

C.1	Prévention des accidents		8

C.2	Atténuation des conséquences des accidents		11

C.3	Facilitation de l’évacuation		17

C.4	Facilitation des secours		21

D.	CONCLUSION		26

A.	INTRODUCTION ET MANDAT

A.1	Introduction

L’importance de la sécurité des tunnels empruntés par les transports a été tragiquement mise en évidence par les accidents et les incendies survenus dans les tunnels routiers du Mont-Blanc, du Tauern et du Saint-Gothard. Outre la perte de vies humaines, les conséquences de l’interruption sur ces voies internationales ont été considérables. En conséquence, le Comité des transports intérieurs de la CEE-ONU a créé un groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels chargé de se pencher et de faire rapport sur les questions en jeu, en s’intéressant dans une première étape aux tunnels routiers. À l’achèvement des travaux, le rapport établi à l’intention du Comité des transports intérieurs a été publié sous la cote TRANS/AC.7/9, en date du 10 décembre 2001.

Le Comité des transports intérieurs a ensuite chargé un autre groupe d’experts des pays membres de la CEE-ONU d’étudier la question de la sécurité dans les tunnels ferroviaires. L’Union internationale des chemins de fer (UIC), organisation non gouvernementale particulièrement intéressée, a été invitée à les rejoindre. L’Association européenne pour l’interopérabilité ferroviaire (AEIF), organe représentatif commun − fondé conjointement par l’UIC, l’UNIFE (Union des industries ferroviaires européennes) et l’UITP (Union internationale des transports publics) −, chargé par la Commission européenne de fixer les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) et qui rassemble les représentants des gestionnaires de l’infrastructure, des entreprises ferroviaires et de l’industrie, a également participé aux travaux du Groupe. En sa qualité d’opérateur du plus long tunnel actuel d’Europe, Eurotunnel a également été invité à envoyer un représentant.

Le Groupe a commencé de définir son domaine d’activité en demandant à ses membres de préciser l’étendue du problème dans leur pays et d’indiquer si leur gouvernement disposait de règles ou de règlements ou était susceptible d’adopter des règles ou règlements nouveaux ou révisés pour contrôler la sécurité dans les tunnels ferroviaires. Les réponses ont été publiées sur le site Web CEE-ONU http://www.unece.org/trans/main/tunnels/html.

Le Groupe a décidé de limiter le champ de ses travaux aux tunnels d’une longueur supérieure à 1 000 m et inférieure ou égale à 15 000 m. Il a noté que les tunnels d’une longueur supérieure à 15 000 m pouvaient exiger des mesures de sécurité supplémentaires, tout comme les tunnels passant sous une étendue d’eau, qui sont généralement en pente ascendante vers la sortie. Il a également décidé de se limiter pour l’instant aux grandes lignes ferroviaires à fort trafic, fréquentes sur les itinéraires internationaux et interopérables. À ce point, les gares souterraines, les trains, métros ou dessertes locales en souterrain n’ont pas été pris en considération.

Il a été pris note des travaux déjà accomplis par l’UIC et son consultant, travaux disponibles sous forme d’avant-projet de code UIC 779-9 (Sécurité dans les tunnels ferroviaires), et mis à disposition sur le site Web de la Division des transports de la CEE-ONU. Le Groupe a en particulier jugé que le principe général énoncé dans ce document serait particulièrement utile pour ses propres travaux. Ce principe définit, par ordre de priorité, les actions souhaitables qui peuvent être résumées ainsi:

1.	Prévenir les accidents;

2.	Atténuer les conséquences des accidents;

3.	Faciliter l’évacuation;

4.	Faciliter les secours.

Le Groupe a également pris acte du développement d’itinéraires ferroviaires internationaux et de l’impact que cela pourrait avoir sur la sécurité des tunnels empruntés. Il a en particulier pris note de la Directive 96/48/CE de la Communauté européenne sur l’interopérabilité des trains à grande vitesse, qui énonce les «Exigences essentielles» relatives à la sécurité des tunnels de grande longueur.

A.2	Mandat du groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels (ferroviaires)

À sa première session (27-28 juin 2002), le Groupe a adopté pour son mandat, qui s’articule comme suit:

- Procéder à un inventaire de tous les longs tunnels routiers et ferroviaires dans la région de la CEE sur la base d’une longueur de référence (par exemple, 1 000 m ou plus pour les tunnels ferroviaires routiers) à déterminer par le Groupe de travail;

- Établir une liste de tous les incendies graves, et si possible des accidents graves de la circulation survenus dans des tunnels en Europe au cours des 40 dernières années (si possible), avec indication de leurs causes (si elles sont connues) et réunir les conclusions les plus pertinentes pour tous ces accidents importants (si elles sont connues);

- Obtenir si possible des informations sur les prescriptions de sécurité dans les systèmes de gestion des tunnels;

- Réunir la documentation existante (règlements, rapports, recommandations, conclusions, etc.) sur la sécurité dans les tunnels, au sein de l’UE et des organisations internationales compétentes (UIC, OSJD, CCFE, CEMT, OTIF, etc.) et répertorier les travaux en cours au sein de ces organisations;

- Élaborer des recommandations en vue d’améliorer la sécurité des tunnels à construire;

- Établir de manière coordonnée, sous forme de recommandations et/ou de propositions d’amendement aux instruments juridiques existants, des prescriptions de sécurité minimales concernant l’exploitation, l’entretien, la réfection, la modernisation, la reconstruction et le réaménagement des tunnels de types et longueurs divers, ainsi que les conditions de circulation à l’intérieur de ces tunnels, notamment au sujet des points suivants: signalisation, matériel roulant/véhicules, marchandises dangereuses, formation des conducteurs, etc.;

- Ces recommandations et/ou propositions d’amendement devraient entre autres choses minimiser le risque d’accidents dans les tunnels tout en maximisant l’efficience économique de leur construction et de leur exploitation.

Il est proposé que le Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels soit composé de représentants du SC.2 et du WP.15 ainsi que des organisations internationales compétentes, gouvernementales et non gouvernementales, et d’experts des tunnels désignés par les États membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

Dans l’exercice de son mandat, le Groupe a dressé l’inventaire, en fonction d’une longueur de référence, de tous les longs tunnels routiers et ferroviaires présents dans la région de la CEE-ONU, (voir site Web de la Division des transports de la CEE-ONU: http://www.unece.org/trans/main/ac9/ac9inf1.html).

En outre, le Groupe a recueilli auprès des pays membres les renseignements disponibles sur les accidents ferroviaires dans les tunnels et sur les victimes, morts et blessés, de ces accidents. Il en ressort que très peu d’accidents, voire aucun, ayant causé des lésions graves sont intervenus dans les tunnels ferroviaires au cours des 30 dernières années.

En outre, le Groupe s’est efforcé d’obtenir des informations sur les dispositions de sécurité prévues dans les systèmes de gestion des tunnels et rassemblé la documentation disponible sur la sécurité dans les tunnels (règlements, rapports, recommandations, conclusions, etc.), auprès des gouvernements membres, de l’Union européenne et des organisations internationales concernées (UIC, OSJD, CCFE, CEMT, OTIF, etc.). Ces renseignements peuvent être consultés à l’adresse Internet suivante: http://www.unece.org/trans/main/ac9/ac9age.html.

Après avoir rassemblé et examiné cette documentation, le Groupe a constaté que certains pays membres de la CEE-ONU étaient bien plus en avance que d’autres en matière de réglementation et d’adoption de prescriptions de sécurité pour les tunnels ferroviaires. Cette constatation a encore renforcé la conviction du Groupe selon laquelle l’absence de principes et de mesures harmonisés au niveau international en matière de sécurité dans les tunnels ferroviaires devait être portée à l’attention des gouvernements étant donné les graves conséquences éventuelles pour la sécurité du transport ferroviaire, la vie et la santé des utilisateurs et des opérateurs de transport. Conscient de la vive nécessité d’élaborer des recommandations concertées en vue d’harmoniser les principes de sécurité dans toute l’Europe, le Groupe a fait l’effort de présenter aux pays membres une série de recommandations susceptibles de jouer un rôle déterminant en matière de prévention des accidents et d’amélioration du niveau général de sécurité dans les tunnels ferroviaires.

Les recommandations du Groupe visant à améliorer la sécurité dans les tunnels construits dans l’avenir et planifiés de manière coordonnée, y compris les mesures de sécurité touchant l’infrastructure, le matériel roulant et l’exploitation, en vue de réduire au minimum les risques d’accident dans les tunnels tout en portant à un niveau aussi élevé que possible l’efficience économique de la construction des tunnels et de leur exploitation, sont présentées dans la partie C du présent document.

Le Groupe a conclu par quelques recommandations sur la politique générale de sécurité, que le Comité des transports intérieurs souhaitera peut-être adopter.

B.	PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ DANS LES TUNNELS FERROVIAIRES

| Appréciation du système | Dans les tunnels ferroviaires, une sécurité économiquement efficiente est le résultat de la combinaison optimale de l’infrastructure, du matériel roulant et des mesures d’exploitation. |
| --- | --- |
| Efficacité | Les objectifs des mesures de sécurité recommandées sont les suivants: 1. Prévention des accidents 2. Atténuation des conséquences des accidents 3. Facilitation de l’évacuation 4. Facilitation des secours. Ces mesures sont indiquées par degré d’efficacité décroissant, en particulier en cas d’incendie. |
| Sécurité optimale | L’application des mesures recommandées ne garantit pas nécessairement une sécurité adéquate ou optimale dans les tunnels ferroviaires. Il convient donc de les situer dans le cadre d’un plan de sécurité cohérent adapté aux conditions locales. Il faut s’intéresser à la question du rapport entre le coût d’une amélioration de la sécurité dans les tunnels et les ressources globales disponibles pour atténuer les risques dans l’ensemble du système ferroviaire. |
| Coût-efficacité | Certaines des mesures de sécurité proposées dans la partie C, comme par exemple les mesures C1.10, C2.10, C3.04, C3.05, C3.06, ainsi que d’autres, ne sauraient déboucher sur une recommandation claire et unique, étant donné la forte variation du rapport coût-efficacité selon les conditions locales. Leur efficacité et leur pertinence peuvent être très différentes selon les cas. Il est donc nécessaire que les autorités responsables de la sécurité consacrent les fonds disponibles à la recherche des niveaux de sécurité voulus de la manière la plus efficace. Les autorités devront donc prendre des décisions et choisir parmi les mesures proposées en fonction du plan de sécurité adapté aux conditions locales. |
| Tous les tunnels | Les mesures recommandées valent pour tous les tunnels ferroviaires. Elles peuvent être moins strictes pour les tunnels courts (moins d’un kilomètre de long), elles devraient être adaptées ou renforcées pour les tunnels très longs (d’une longueur supérieure à 15 kilomètres), les tunnels passant sous une étendue d’eau, les voies ferrées en souterrain (métros), les quais souterrains et les tunnels alpins à forte déclivité. Dans les tunnels existants, les mesures exigeant des modifications de génie civil ne peuvent généralement être appliquées à des coûts raisonnables qu’à l’occasion d’opérations de modernisation. Sinon, le niveau de sécurité requis doit être atteint par des mesures touchant le matériel roulant et l’exploitation. Le but de la série de recommandations est d’encourager l’harmonisation des niveaux de sécurité en Europe, compte tenu de l’interopérabilité de l’infrastructure et du matériel roulant. À cette fin, le Groupe propose des recommandations minimales qui devraient assurer un niveau de sécurité harmonisé minimal dans les tunnels ferroviaires en Europe. Il propose également de définir certaines règles contraignantes en matière d’interopérabilité afin d’obliger les compagnies de chemins de fer à harmoniser les procédures de sécurité. |

C.	MESURES DE SÉCURITÉ RECOMMANDÉES POUR LES NOUVEAUX TUNNELS

C.1	Prévention des accidents

| Recommandation C1.01 (voir également Recommandation C2.09) | En cas d’incendie à bord d’un train dans un tunnel, le conducteur devra en priorité faire sortir le train du tunnel et l’arrêter à l’endroit le plus propice pour que les voyageurs puissent l’évacuer par leurs propres moyens et que les services d’urgence et de secours puissent intervenir. Compte tenu de la nouvelle réglementation européenne sur la tenue au feu des voitures, l’application de cette recommandation devrait être relativement facile. |
| --- | --- |
| Mesures intéressant l’infrastructure |
| Recommandation C1.02 | Régulation de la vitesse |
|  | Comme sur toutes les lignes ferroviaires, le système de commande du train devrait empêcher toute collision ou déraillement grâce à des signaux ou des contrôles appropriés empêchant le train de ne pas respecter les signaux d’arrêt et de dépasser la vitesse autorisée. |
| Recommandation C1.03 | Système de signalisation |
|  | Le système de signalisation devrait empêcher les collisions, y compris les erreurs de conduite comme le franchissement d’un signal et le dépassement des vitesses limites. |
| Recommandation C1.04 | Contrôle de l’état des trains à l’approche des tunnels |
|  | D’autres types de détection, par exemple la thermodétection qui permet de mesurer l’échauffement excessif en certains points du moteur ou du matériel roulant sont aussi recommandés pour prévenir tout risque d’incendie. |
| Recommandation C1.05 | Équipement de commande des trains |
|  | Un équipement de commande des trains approprié (frein bloqué ou boîtes chaudes) est particulièrement important sur les lignes comportant de nombreux tunnels. Grâce à des capteurs fixes mesurant la température des roues et des essieux, on peut prévenir les incendies causés par une surchauffe de ceux-ci et les déraillements dus à leur rupture. |
| Recommandation C1.06 | Installation d’aiguillages et de jonctions |
|  | L’installation d’aiguillages devrait dans la mesure du possible être évitée dans les tunnels et à l’approche de ceux-ci afin d’éviter qu’une voiture déraillée ne soit chassée de la voie devant un obstacle comme le portail d’un tunnel. |
| Recommandation C1.07 | Contrôle de l’accès aux tunnels et inspection régulière de l’état des tunnels |
|  | La prévention de l’accès non autorisé aux portails des tunnels devrait être une mesure standard non seulement en ce qui concerne la sécurité mais aussi la sûreté du trafic dans les tunnels. À condition qu’elle soit mise en œuvre de façon systématique et rigoureuse aux entrées de tunnels, issues de secours, locaux techniques, aires de secours et routes d’accès, ces deux mesures devraient permettre de réduire les risques et d’accroître la sécurité dans les tunnels. |
| Mesures intéressant le matériel roulant |
| Recommandation C1.08 | Radiocommunication |
|  | Moyen particulièrement efficace, la radiocommunication est hautement recommandée car elle permet une liaison entre le centre d’exploitation, les agents de train et les voyageurs. Il devrait y avoir à la fois des installations fixes dans les tunnels et des installations mobiles (à bord des trains). |
| Recommandation C1.09 | Mesures de protection contre des incendies et détection des incendies à bord |
|  | Le matériel roulant devrait être équipé de dispositifs de lutte contre l’incendie et de dispositifs de détection, notamment là où ils sont le plus nécessaires (locomotives, systèmes électriques et sous le plancher) et concentré aux endroits où le risque d’incendie est le plus grand. L’installation de détecteurs d’incendie n’est peut être pas absolument nécessaire dans les voitures de voyageurs. Dans le cas des wagons de marchandises, leur installation est bien plus importante et devrait être envisagée. Cependant, les voitures-couchettes devraient être équipées de détecteurs d’incendie et d’extincteurs automatiques. On considère que cette mesure relativement peu coûteuse améliore sensiblement la sécurité générale. La communication entre les voyageurs et le conducteur est cruciale en cas d’incendie dans les voitures. |
| Mesures intéressant l’exploitation |
| Recommandation C1.10 | Règles d’exploitation |
|  | La séparation complète des trains de voyageurs et des trains de marchandises, appropriée uniquement dans les tunnels à deux voies, peut n’être pas possible dans tous les tunnels. Cette mesure n’est donc recommandée que pour les tunnels à haut risque, si les conditions d’exploitation le permettent. Par «tunnels à haut risque», on entend les tunnels de très grande longueur et/ou à forte densité de trafic par lesquels transitent à la fois des trains de voyageurs et des trains transportant des marchandises dangereuses, etc. Incontestablement efficace à titre de mesure de sécurité préventive, la séparation complète des trains de voyageurs et des trains de marchandises peut n’être pas indispensable si les horaires sont conçus de telle sorte que ces deux types de trains ne se croisent pas dans les tunnels. La circulation dans des tunnels à très forte densité de trafic pourrait être rendue plus sûre grâce à un aménagement des horaires de telle sorte que le passage des trains des voyageurs et des trains de marchandises soit réparti entre le jour et la nuit. La limitation du passage simultané de trains de voyageurs et de trains transportant des marchandises dangereuses n’est également recommandée que pour les tunnels à haut risque et si les conditions d’exploitation le permettent. Dans la pratique, restreindre le transit des marchandises dangereuses reviendrait à restreindre celui de tous les trains de marchandises car repérer les chargements ou les wagons individuels contenant des marchandises dangereuses ainsi que toutes les combinaisons possibles des différents chargements susceptibles d’être dangereux n’est pas réalisable. |
| La séparation totale entre trains de marchandises et trains de voyageurs pourrait être extrêmement coûteuse alors que l’application de normes de sécurité plus rigoureuses aux wagons transportant des marchandises dangereuses pourrait être plus économique tout en étant aussi sûre, sur les réseaux à fortes densités de trafic. Cette mesure devrait donc essentiellement viser les trains-blocs transportant des marchandises dangereuses. Dans tous les cas, le risque d’accidents mettant en jeu des marchandises dangereuses devrait pouvoir être réduit par une analyse attentive de chaque situation donnée, qu’il s’agisse d’un type de marchandises dangereuses particulier ou d’un tunnel particulier. Les agents de train sont généralement informés de la nature des marchandises dangereuses transportées. Les procédures d’exploitation et éventuellement d’urgence devraient être déterminées par la catégorie de risque des marchandises transportées, le risque d’incendie, leur toxicité ainsi que d’autres renseignements pertinents concernant chaque opération particulière de transport. Un règlement commun d’exploitation pour le transport des marchandises dangereuses pourrait aussi exiger une plus grande harmonisation de la formation des conducteurs de train au niveau international. Dans le cas des marchandises dangereuses, les analyses de risque concernant les mesures de sécurité sont fondées sur des considérations ayant trait au rapport coût/avantage des différentes options. Par exemple, si pour éviter les tunnels, des trains transportant des marchandises dangereuses sont déroutés, le risque qu’ils représentent sur les itinéraires sans tunnels peut fort bien être plus important encore si cet itinéraire traverse des zones à forte densité de population ou à environnement sensible ou encore s’il emprunte des voies de second ordre. C.2 Atténuation des conséquences des accidents |
| Mesures intéressant l’infrastructure |

| Recommandation C2.01 | Tunnel bitubes à voie unique |
| --- | --- |
|  | Les tunnels monotube à deux voies comme les tunnels bitubes à voie unique ont à la fois des avantages et des inconvénients du point de vue de la sécurité. Il se peut que les tunnels monotube à deux voies aient des coûts de construction inférieurs aux tunnels bitubes. Les tunnels bitubes à voie unique sont peut-être plus sûrs car les accidents causés par le déraillement d’un train sur l’autre voie n’y sont pas possibles et que le second tube peut servir de refuge. En revanche, les tunnels à deux voies offrent davantage d’espace en cas d’intervention des services de secours mais, en contrepartie, ils favorisent le dégagement de fumée et la progression des flammes. Pour les trains à grande vitesse, les tunnels à deux voies sont peut-être préférables alors que pour le trafic mixte, compte tenu des facteurs aérodynamiques, les tunnels monotube à voie unique sont peut-être plus adaptés. Le choix doit résulter d’une évaluation approfondie de tous les paramètres liés à la sécurité ainsi qu’aux coûts. |
| Recommandation C2.02 | Coupe transversale des tunnels à deux voies |
|  | Les tunnels à deux voies devraient être suffisamment larges de sorte que le croisement de deux trains ne provoque pas de surpressions dangereuses. Le choix de la coupe transversale des tunnels à deux voies doit tenir compte des éléments suivants: vitesse des trains et nature du trafic, paramètres aérodynamiques, nature du terrain et méthodes de construction, espace libre laissé pour les passages d’évacuation et coût de la construction. La coupe transversale devrait être suffisamment large afin d’atténuer une éventuelle interaction entre les effets aérodynamiques, permettre l’aménagement de trottoirs plus larges et réduire le risque éventuel de collision en cas de déraillement, etc. |
| Recommandation C2.03 | Normes de protection des structures contre l’incendie |
|  | La protection des structures contre l’incendie est un élément important d’une amélioration de la sécurité dans les aires de secours et les refuges des tunnels. Tous les pays devraient adopter des normes semblables dans ce domaine. Elles doivent être définies en fonction de la courbe de température, du type des matériaux de construction utilisés et de la nature des structures (habitées ou non). La protection anti-incendie des tunnels devrait être conçue de façon à donner suffisamment de temps aux opérations de secours et d’évacuation. Il faut savoir que certains matériaux ignifugés peuvent poser certains problèmes (c’est-à-dire durée de vie limitée, remplacement et réfection coûteux, et défauts éventuellement dangereux pour les trains). Le béton et les autres structures devraient normalement être soumis à des essais de tenue au feu fondés sur la courbe de température et des matériaux capables de résister aux températures maximales pendant une durée donnée devraient être utilisés dès la phase de construction. |
| Recommandation C2.04 | Détecteurs d’incendie, de fumée et de gaz Grâce aux détecteurs d’incendie, de fumée et de gaz installés dans les tunnels on peut rapidement déceler le lieu d’un début d’incendie. Les techniques disponibles permettent la détection rapide et fiable de flammes ou fumées apparentes. Il peut arriver qu’une alarme se déclenche de façon intempestive à cause de la présence de poussière ambiante ou de poussières de freinage, de brumes de mer, etc., ce qui pourrait parfois poser des problèmes. Il faudrait différencier l’installation de détecteurs selon qu’il s’agit de la galerie principale ou des locaux techniques. En effet, on peut considérer que l’installation de détecteurs d’incendie peut n’être pas une mesure standard indispensable dans tous les tunnels (surtout lorsque le trafic est relativement peu dense), mais elle est en revanche fortement recommandée dans tous les locaux techniques pour donner un signal d’évacuation rapide de tout le personnel technique. Les détecteurs de gaz sont recommandés dans les tunnels ayant un point bas (en u) et ceux risquant d’être envahis par du gaz provenant des environs. D’aucuns ont estimé qu’il serait plus efficace d’installer des détecteurs d’incendie et de fumée sur le matériel roulant et les locomotives. Grâce aux détecteurs embarqués, les agents de train seraient avertis d’un risque d’incendie et pourraient par radio en aviser le centre d’exploitation. Cette solution supposerait toutefois que les agents de train reçoivent une formation spéciale. |
| Recommandation C2.05 | Systèmes d’extinction des incendies |
|  | Les systèmes d’extinction des incendies, que ce soit dans les galeries principales ou dans les locaux techniques, devraient être choisis en fonction du risque d’incendie. Les systèmes d’extinction automatique peuvent s’avérer moins fiables en raison du risque de mauvais fonctionnement ou de fausse alarme et ils ne sont pas recommandés pour les galeries principales mais plutôt pour les locaux techniques abritant du matériel très fragile. |
| Recommandation C2.06 | Systèmes d’extraction de fumée et de ventilation |
|  | Si dans la galerie principale la ventilation naturelle est suffisamment importante, elle peut garantir qu’il y ait un lieu exempt de fumée où les personnes soient en sûreté et les équipes de secours puissent travailler. Il se peut que dans ce cas l’installation de systèmes d’extraction de fumée et de ventilation ne soit pas nécessaire. La ventilation et l’extraction de fumée pourraient être utiles ou fondamentales pour permettre d’accéder à des refuges. Placés dans certains endroits de la galerie principale (par exemple dans les passages de communication entre les tubes dans les tunnels bitubes) pourraient empêcher la fumée d’envahir les refuges et limiter la progression éventuelle de la fumée vers d’autres trains. Les systèmes d’extraction de fumée et de ventilation devraient être conçus de telle sorte (production d’une surpression) que les issues de secours, les passages de communication ou la galerie de service parallèle soient exempts de fumée et on pourrait les installer dans ces endroits sûrs. |
| Recommandation C2.07 | Système de drainage des voies |
|  | Un système de drainage des voies est un élément de sécurité important à condition que ses dimensions soient suffisantes et qu’il comporte des bassins de rétention. Non indispensable dans les tunnels réservés au trafic voyageurs, le système de drainage est fortement recommandé dans les tunnels empruntés par des trains de marchandises, surtout s’ils transportent souvent des marchandises dangereuses. Le système facilite l’évacuation de la neige ou de l’eau apportée dans le tunnel par les trains, des déversements accidentels ou de l’eau répondue par les pompiers pour éteindre un incendie. Il peut aussi servir à retenir l’eau polluée provenant des opérations d’extinction ou des fuites éventuelles de matières dangereuses et il a donc pour atout supplémentaire de réduire la pollution de l’environnement aux portails des tunnels. |
| Mesures intéressant le matériel roulant |
| Recommandation C2.08 | Indicateurs de déraillement embarqués |
|  | Dans certains pays, les indicateurs de déraillement font partie de l’équipement standard des trains de marchandises et leur installation est recommandée pour ceux qui transportent des marchandises dangereuses, qu’il s’agisse de matières liquides ou de matières solides, car les wagons-citernes et les autres transports de marchandises dangereuses présentent des risques particuliers en cas de déraillement. |
| Recommandation C2.09 | Neutralisation du frein de secours et maintien de la capacité de mouvement |
|  | La neutralisation du frein de secours et le maintien de la capacité de mouvement sont des mesures de sécurité qui donnent à un train de voyageurs, en cas d’incendie dans un tunnel, de meilleures chances de pouvoir quitter ce tunnel. Cependant, l’application de cette mesure doit être étudiée plus avant. Étant donné qu’il existe aujourd’hui dans la pratique plusieurs systèmes de neutralisation du frein de secours, il serait peut-être indispensable de se mettre d’accord au niveau international sur le système à adopter pour le trafic international. En outre, dans un même convoi, il se peut que des wagons appartenant à différents opérateurs ferroviaires ne soient pas tous équipés de ce système. Pour ces raisons, d’aucuns se sont déclarés favorables à la suppression pure et simple du frein de secours sur les trains et à son remplacement par un système d’alarme. Ils avancent que la décision d’arrêter un train devrait être du seul ressort du conducteur et qu’une intervention déplacée ou abusive des voyageurs pourrait nuire à la sécurité du train. D’autres ont fait valoir qu’un frein de secours devrait pouvoir être actionné sur tous les trains de voyageurs jusqu’à une certaine vitesse, au-delà de laquelle le conducteur serait chargé de le désactiver. |
| Recommandation C2.10 | Extincteurs embarqués |
|  | Les unités de traction et les voitures devraient être équipées d’extincteurs portatifs car ils permettent d’éteindre rapidement un incendie au tout début. Dans certains pays, l’installation d’extincteurs portatifs est obligatoire dans les locomotives et les voitures. Les détecteurs de fumée et les extincteurs portatifs sont jugés particulièrement importants pour les voitures-couchettes. L’installation d’extincteurs automatiques et d’extincteurs portatifs dans les voitures n’est peut-être pas nécessaire. Ils sont par contre particulièrement importants et recommandés sur les motrices. Quant à l’installation d’extincteurs dans les locaux techniques, les voitures-restaurants, les toilettes, etc., les avantages sont aussi nombreux que les inconvénients. Une fausse alarme peut provoquer l’arrêt du train et entraîner de nouveaux dangers (par exemple si des voyageurs descendent du train) et perturber l’exploitation; de plus leur installation et leur entretien sont relativement coûteux. Par contre, ils ont pour avantage qu’un incendie est susceptible d’être neutralisé relativement rapidement sans intervention d’urgence majeure. |
| Recommandation C2.11 | Commande centralisée du conditionnement d’air |
|  | En cas d’incendie, la commande centralisée du conditionnement d’air a pour objet de retarder la progression des flammes et de la fumée dans les wagons. Les choses peuvent devenir plus délicates lorsque l’on ne connaît pas l’origine de la fumée, qui peut très bien venir de l’extérieur, ou en cas de déclenchement d’une fausse alarme. Il est recommandé que la commande de la ventilation soit centralisée et que les agents de train ou le conducteur puissent l’actionner rapidement. |
| Recommandation C2.12 | Possibilité de fractionnement des trains |
|  | Le fractionnement des trains est recommandé dans certains cas très précis. La décision de transférer les voyageurs dans la partie intacte du train, de la séparer du reste du convoi et de l’éloigner à l’aide d’une motrice ne devrait être prise qu’après avoir déterminé le temps nécessaire à l’opération et rapidement évalué chaque situation d’urgence donnée. En raison de la diversité des systèmes d’attelage, il peut arriver que le dételage d’une partie de convoi prenne trop de temps et mette donc en danger les voyageurs et les agents de train. En cas d’incendie sur un train de marchandises, il est recommandé de dételer les wagons épargnés et capables d’avancer, et de les sortir du tunnel. |
| Recommandation C2.13 | Présence à bord de trousses de secours |
|  | La présence de cet équipement est recommandée en tant que mesure générale de sécurité. Chaque train devrait être équipé d’au moins une trousse de secours qui devrait être rangée en un lieu facilement accessible aux agents de train et protégée du vandalisme. Outre le conducteur du train, il est recommandé que tous les agents de train soient formés à l’utilisation du matériel de premier secours. |
| Mesures intéressant l’exploitation |
| Recommandation C2.14 | Arrêter (à l’extérieur du tunnel) les trains qui suivent le convoi accidenté ou qui arrivent en sens inverse |
|  | En cas d’accident, les autres trains devraient être arrêtés avant le tunnel. Les trains présents dans le tunnel devraient être autorisés à continuer et à quitter le tunnel mais il peut être nécessaire de réduire leur vitesse afin de limiter tout effet aérodynamique néfaste sur le train accidenté. Les trains qui suivent et sont déjà engagés dans le tunnel devraient être arrêtés dès que possible afin de réduire le risque de rencontrer la fumée provenant du train accidenté. |
|  | Si le train accidenté ne peut quitter le tunnel, le conducteur devrait le mener à un arrêt contrôlé, à un endroit désigné correspondant à un passage de communication ou à un point d’intervention. |
| C.3 Facilitation de l’évacuation |
| Les méthodes d’autoévacuation et de secours diffèrent d’un pays à l’autre. Il est recommandé que les procédures soient harmonisées au plan international. Les voyageurs doivent être correctement informés à l’avance sur le comportement à adopter en cas d’accident ou d’incendie dans un tunnel car les agents de train peuvent n’être pas en mesure de les aider. Il est recommandé que tous les opérateurs ferroviaires mettent au point des méthodes pour informer les passagers de la conduite à tenir en cas d’urgence. Il est en outre recommandé que ces plans soient examinés avec les services de lutte contre l’incendie et les autres services de secours car il se peut que l’on doive appliquer des normes différentes sur des réseaux différents (trains à grande vitesse, trains de marchandises, etc.). Il faudrait aussi que ces plans soient intégrés aux procédures d’exploitation des opérateurs. |
| Mesures intéressant l’infrastructure |
| Recommandation C3.01 | Trajets d’évacuation, mains courantes, balisage |
|  | L’aménagement de trajets d’évacuation est indispensable pour faciliter et accélérer l’évacuation des personnes par leurs propres moyens. Il est recommandé que les trajets d’évacuation, les mains courantes et le balisage soient planifiés dès la phase de construction. Les tunnels devraient être équipés de mains courantes placées à la bonne hauteur, être correctement éclairés et balisés par une signalisation normalisée (pictogrammes). Dans les tunnels à double voie, il est recommandé d’aménager des passages d’évacuation des deux côtés. La hauteur des trottoirs est fonction de la configuration spécifique du tunnel. Il est recommandé que, dans les tunnels nouveaux, la largeur minimale du trottoir soit supérieure à 70 cm et atteigne de préférence 120 cm. Dans les tunnels empruntés exclusivement par des trains de marchandises, les passages d’évacuation peuvent n’être pas indispensables, mais ils sont fortement recommandés dans les tunnels réservés aux trains de voyageurs ou au trafic mixte. |
| Recommandation C3.02 | Système d’éclairage de secours des tunnels |
|  | Il est fortement recommandé que l’un au moins des deux côtés du tunnel, surtout s’il est emprunté par des trains de voyageurs, soit équipé d’un système d’éclairage de secours à la fois fiable, autonome et apparent en cas de présence de fumée ou lorsque la visibilité est médiocre. |
| Recommandation C3.03 | Téléphones/moyens de communication d’urgence |
|  | Il est recommandé de toujours installer des téléphones d’urgence aux endroits critiques du tunnel − passages de communication, trajets d’évacuation ou cages. Ces téléphones devraient pouvoir fonctionner correctement et être utilisables dans des conditions propres aux tunnels, c’est-à-dire dans un environnement parfois bruyant et un éclairage médiocre. Il est recommandé de les installer dans un espace clos et insonorisé, où le bruit ne gêne pas la conversation. Ils devraient être raccordés à un central d’urgence du centre d’exploitation et non pas être raccordés directement au service de lutte contre l’incendie ou d’autres services de secours. S’il existe une liaison radio directe entre le train et le centre d’exploitation, l’installation de téléphones d’urgence peut n’être pas absolument nécessaire. Normalement, ils ne devraient pas être utilisés par les voyageurs. Ils devraient être réservés au seul personnel ferroviaire, qui est formé à leur utilisation. Il est recommandé de définir, mettre en place et tester à l’avance un système de gestion des communications en cas d’urgence. |
| Recommandation C3.04 | Distances d’évacuation |
|  | Dans la pratique, la distance entre les issues de secours varie d’un pays à l’autre. La distance d’évacuation maximale dans des conditions de sécurité est déterminée, entre autres, par le type de matériel roulant, la longueur, le type et la topographie du tunnel. |
|  | Il est recommandé qu’une distance maximale entre deux endroits sûrs (portail du tunnel, passage de communication ou sortie de secours) soit déterminée de manière telle à permettre une évacuation facile et rapide du tunnel. La distance exacte dépend des conditions locales, des paramètres d’exploitation et du système de sécurité. Dans les tunnels bitubes à voie unique et dans les galeries parallèles de sécurité, cette distance pourrait être fixée à 500 mètres. Il est recommandé d’utiliser les passages de communication entre deux tubes parallèles plutôt que les sorties vers la surface. Les cages de construction et les endroits situés à proximité de la surface devraient être utilisés comme sorties de secours. Il est recommandé que la distance maximale entre sorties de secours ne soit pas supérieure à 1 000 mètres. |
|  | Dans un tunnel, la distance entre deux refuges dépend aussi des circonstances escomptées (par exemple la progression de la fumée et la nécessité d’une évacuation rapide). Des distances d’évacuation courtes permettent une évacuation rapide en cas d’incendie et de fumée ainsi qu’un accès plus rapide et plus court pour les services de secours. La distance optimale entre les issues de secours sera fonction d’une évaluation prenant en compte tous les paramètres pertinents ayant une incidence sur la sécurité: trafic quotidien, trafic mixte, longueur du tunnel, type de matériel roulant, système d’organisation des secours et autres mesures de sécurité mises en place dans le tunnel. |
| Recommandation C3.05 | Sorties et accès verticaux |
|  | Il est recommandé que des sorties et des accès verticaux soient prévus dans les tunnels monotubes. Cela n’est possible que si le tunnel n’est pas trop profond. Leur hauteur maximale ne devrait pas dépasser 30 mètres. Il est recommandé que les sorties verticales soient équipées d’un éclairage suffisant et de moyens de communication. Les sorties devraient être conçues de telle sorte que la fumée ne puisse pénétrer dans les refuges (portes, système de ventilation). Plus la hauteur est élevée, moins la sortie est commode. Les escaliers ne devraient pas dépasser 6 mètres de haut. Au-delà, il pourrait être nécessaire d’installer des ascenseurs pouvant aussi servir d’accès plus rapide et commode pour les services de lutte contre les incendies munis de leur matériel, les services d’assistance médicale et l’évacuation des personnes blessées et handicapées. Les escaliers et les ascenseurs devraient être pressurisés et/ou équipés d’installations les protégeant de la fumée. |
| Recommandation C3.06 | Sorties et accès latéraux |
|  | Il est aussi recommandé que des sorties et des accès latéraux existent dans les tunnels monotubes. Dans l’idéal, ils devraient être situés à proximité de la surface et dans des endroits adaptés au passage des services d’urgence. Leur coupe transversale sera déterminée sur la base d’autres critères de sécurité mais, dans l’idéal, elle devrait être de 2,25 x 2,25 mètres, sur une longueur maximale d’environ 150 mètres. Les sorties latérales devraient être équipées des mêmes installations que celles qui assurent l’absence de fumée, la visibilité et les autres conditions de sécurité dans les sorties verticales. |
| Recommandation C3.07 | Passages de communication |
|  | Les passages de communication servent à raccorder la galerie principale et les refuges. Il est recommandé de les aménager entre les galeries des tunnels bitubes à voie unique ou entre un tunnel à double voie et une galerie de sécurité. Les passages de communication devraient être munis d’un système d’éclairage et de moyens de communication et conçus de telle sorte que la fumée ne puisse pénétrer dans les refuges. Il est également recommandé que, au minimum, les portes d’accès aux passages de communication aient une tenue au feu minimale de 30 mn, puissent être facilement ouvertes à la main, qu’elles soient lourdes et équipées d’un système entièrement motorisé ou mécanique ou d’un autre type. Dans certains cas, en l’absence de ventilation naturelle, l’installation de deux portes (distantes de plusieurs mètres) serait un facteur de sécurité supplémentaire en améliorant la tenue au feu et en mettant ces passages en pression. |
| Recommandation C3.08 | Galerie parallèle de service et de sécurité |
|  | La décision d’aménager une galerie parallèle de service et de sécurité devrait être fondée sur une évaluation des conditions optimales et des coûts pour chaque tunnel. |
| Mesures intéressant le matériel roulant |
| Recommandation C3.09 | Moyens d’évacuation et conception des voitures |
|  | Il est recommandé que les voitures (portes, fenêtres, caisses) soient équipées de sorties et d’accès de secours incorporés. Ces sorties et accès devraient être bien visibles et clairement indiqués aux voyageurs et aux services de secours (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur). Il est également recommandé que les agents de train soient équipés de mégaphones (pour pouvoir s’adresser aux voyageurs en cas d’évacuation) ainsi que de lampes (qui doivent être rangées dans un endroit facilement accessible). Dans l’avenir, les voitures devraient être conçues de façon à permettre une évacuation des occupants (installation de marteaux et de vitres faciles à briser, de portes faciles à enlever, etc.). |
| Mesures intéressant l’exploitation |
| Recommandation C3.10 | Informations des voyageurs en cas d’urgence |
|  | En cas d’urgence, il est recommandé qu’une information simple et diligente soit fournie aux voyageurs car il s’agit d’une mesure importante de facilitation de l’évacuation et des secours. Étant donné que les systèmes d’information d’urgence ne sont pas les mêmes selon les compagnies ferroviaires, il est recommandé que la teneur de l’information, en transport international, prenne en compte toutes les difficultés éventuelles de communication à l’intention d’une grande diversité de voyageurs (langues). Il est en outre recommandé que cette information soit présentée et fournie dans un langage simple et se cantonne à des consignes de base et à des recommandations d’ordre général («en cas d’alerte d’incendie donnée par les agents de train, passez dans le prochain wagon» «ne quittez le train que si le personnel vous le demande», «ne tirez pas le signal d’alarme (frein) dans un tunnel», etc.). |
| Recommandation C3.11 | Formation des agents de train |
|  | Il est recommandé que les agents de train, les opérateurs et autres personnels soient formés. La formation devrait être adaptée à leurs fonctions et responsabilités et permettre au personnel et aux opérateurs de prévenir les accidents dans les tunnels et d’y faire face, d’évaluer la gravité d’un accident, de rendre compte au centre d’exploitation, de prendre les bonnes décisions rapidement, de prodiguer les premiers soins, de lutter contre l’incendie et d’organiser l’évacuation des voyageurs, etc. |

Les recommandations C3.09 (Moyens d’évacuation et conception des voitures), C3.10 (Informations des voyageurs en cas d’urgence) et C3.11 (Formation des agents de train) devraient être examinées ensemble car il s’agit d’éléments d’un même concept de la sécurité.

C.4	Facilitation des secours

Mesures intéressant l’infrastructure

| Recommandation C4.01 | Mise hors circuit du courant de traction |
| --- | --- |
|  | Il est recommandé que les lignes électriques aériennes puissent être mises hors circuit dans l’ensemble du tunnel depuis les entrées, les portails et les sorties de secours du tunnel. Seule la compagnie ferroviaire (par l’intermédiaire du centre d’exploitation ou du poste de contrôle du tunnel) devrait avoir le droit de mettre hors circuit l’alimentation électrique principale (pour empêcher que le train ou tout au moins sa partie intacte ne soit bloquée dans le tunnel et assurer la sécurité des services de secours). Si les services de lutte contre l’incendie ou d’autres services de secours doivent être amenés à effectuer cette mise hors circuit, il est recommandé de définir et de respecter des règles et des procédures précises et strictes et de fournir une formation. |
|  | La mise hors circuit de l’alimentation électrique devrait pouvoir se faire manuellement ou automatiquement. La mise hors circuit automatique commandée à distance a l’avantage d’être plus rapide et plus sure. La mise hors circuit manuelle présente pour inconvénient de devoir être effectuée par quelqu’un (pompier, service de secours, etc.) qui se trouve au portail et qui ne connaît pas l’état des lignes électriques à l’intérieur du tunnel. Dans les tunnels de très grande longueur, il est recommandé de segmenter les lignes aériennes, ce qui permet de mettre une seule section hors circuit, le cas échéant. |
| Recommandation C4.02 | Accès et aires de secours à l’entrée et à la sortie du tunnel |
|  | Il est recommandé que, dans la mesure du possible, le portail du tunnel soit précédé d’une route d’accès et d’un espace libre (500 m2) réservé aux véhicules de secours. L’emplacement exact (deux extrémités du tunnel ou une seulement, accès pour des véhicules routiers ou des véhicules mixtes) et la taille de ces aménagements devraient être définis en concertation avec les services de secours d’urgence. Il est toutefois recommandé que ces aires de secours soient aménagées aux deux extrémités du tunnel ainsi qu’aux sorties de secours. L’aire située à l’entrée du tunnel devrait être desservie par une route en dur utilisable par les camions de pompiers, assez large pour que deux véhicules puissent s’y croiser, et posséder les équipements suivants: bornes électriques, éclairage, installations de communication fixes, eau courante, etc. Il faudrait prévoir des installations analogues à l’autre extrémité du tunnel. Si les services de lutte contre l’incendie ou les services de secours utilisent des véhicules mixtes (rail/route), il est recommandé d’installer avant l’entrée du tunnel des quais pour le changement de mode. |
| Recommandation C4.03 | Aménagement de voies accessibles à des véhicules routiers |
|  | L’aménagement de voies accessibles à des véhicules routiers n’est recommandé que s’il s’inscrit dans le cadre d’un dispositif général d’intervention et de secours fondé sur le plan d’intervention des services d’incendie. |
| Recommandation C4.04 | Approvisionnement en eau des services de secours |
|  | Il est recommandé que les services d’incendie et de secours disposent d’un approvisionnement en eau dans les tunnels. Il est également recommandé que, au moment de la conception des tunnels, les architectes consultent les services de lutte contre l’incendie au sujet des éléments du schéma d’approvisionnement en eau. Cet approvisionnement devrait être régulièrement mis à l’épreuve et vérifié et les conduites complètement purgées de temps en temps. Cette purge sera alors l’occasion de vérifier l’efficacité du système de drainage du tunnel. |
| Recommandation C4.05 | Alimentation électrique pour les services de secours |
|  | Il est recommandé que l’installation électrique soit adaptée au matériel utilisé par les services d’urgence/de secours dans les tunnels. Il est également recommandé que les prises soient d’un type standard et à disjoncteurs différentiels. Toutes les prises à la disposition des services de secours devraient être régulièrement entretenues et vérifiées. |
| Recommandation C4.06 | Installations de radiocommunication à l’intention des services de secours |
|  | Il est recommandé que les installations de radiocommunication destinées aux services de secours soient une mesure standard dans les tunnels afin d’assurer la communication entre les services d’intervention d’urgence, le centre d’exploitation et le personnel ferroviaire. Leur remplacement dans le tunnel est fonction de considérations techniques et d’autres caractéristiques propres à chaque tunnel. Elles peuvent être soit à transmission directe soit à antennes relais, à condition qu’elles soient fiables. Comme autre solution, on peut envisager la possibilité de disposer de téléphones cellulaires, de radiotéléphones ou d’autres moyens techniques pour d’autres types de communication. |
| Recommandation C4.07 | Fiabilité des installations électriques |
|  | Il est recommandé que les installations électriques (éléments techniques, câblage) dans les tunnels soient protégées contre les contraintes mécaniques, la chaleur ou le feu. L’éclairage d’urgence, les systèmes de communication, et les autres appareils électriques devraient être alimentés par deux sources distinctes capables de fournir de l’électricité pendant au moins 60 minutes. |
| Recommandation C4.08 | Surveillance vidéo |
|  | La surveillance vidéo des portails et de l’intérieur des tunnels est recommandée, moins comme une mesure de sécurité que comme une mesure de sûreté. |
| Recommandation C4.09 | Mise à disposition d’équipements de secours |
|  | Il est recommandé que des équipements de secours, en particulier des appareils respiratoires, soient mis à disposition pour les interventions des services de secours et de lutte contre l’incendie dans les tunnels. Dans la pratique, les appareils respiratoires pourraient être entreposés soit dans la caserne des pompiers la plus proche soit dans le tunnel lui-même. Ils devraient être fournis par les opérateurs ferroviaires et régulièrement vérifiés et éprouvés. Il est cependant recommandé de les entreposer dans les casernes de pompiers où les vérifications seraient plus fiables et régulières que s’ils restaient dans les tunnels. Les appareils respiratoires standard devraient permettre une autonomie d’au moins 30 minutes alors que ceux utilisés par les services de secours pourraient avoir une autonomie de longue durée dans des circonstances spéciales. Il est recommandé que les services de lutte contre l’incendie non seulement se chargent de l’entretien régulier des appareils respiratoires mais aussi les utilisent dans le cadre d’exercices afin de s’y habituer en vue de leur usage en cas d’accident dans des tunnels. |
| Recommandation C4.10 | Système de contrôle |
|  | Les tunnels courts équipés de matériels simples peuvent être gérés localement (par des techniciens présents selon les besoins) ou à distance depuis le centre de contrôle. En général, le contrôle des systèmes des tunnels en cas d’urgence devrait être situé dans les mêmes locaux que le centre de contrôle des trains, pour permettre une coordination totale des interventions. Le contrôle des tunnels très longs et lourdement équipés pourrait être plus efficacement assuré, tant pour le matériel que les trains depuis une salle de contrôle voisine du tunnel. Dans tous les cas, le système doit assurer une coordination totale entre le contrôle des trains et le contrôle du tunnel. |
| Recommandation C4.11 | Véhicules ferroviaires (train de secours dans les tunnels) et véhicules mixtes (rail/route) de secours |
|  | Il est recommandé que des véhicules ferroviaires spécialisés soient prévus dans le cadre du système de secours. Les opérateurs ferroviaires devraient disposer de véhicules de secours sur rail ainsi que d’un personnel spécialisé dans les interventions d’urgence. |
|  | Les véhicules mixtes (rail/route) de secours ne seront recommandés que comme élément de l’ensemble du matériel de secours mis à disposition par les services de lutte contre l’incendie. Il est recommandé que les trains de secours soient conduits par du personnel ferroviaire et non pas par des membres du service de lutte contre l’incendie, pas forcément habitués à la conduite de véhicules ferroviaires, au matériel et aux procédures ferroviaires spéciales. Il est recommandé que les pompiers utilisent soit leurs véhicules routiers habituels, soit des véhicules mixtes (rail, route). La recommandation la plus importante est que les pompiers et autres services de secours puissent entrer dans le tunnel avec leur matériel le plus rapidement possible, quels que soient les véhicules utilisés. |
| Mesures intéressant l’exploitation |
| Recommandation C4.12 | Plans d’urgence et de secours |
|  | Il est recommandé que la préparation et l’actualisation régulières des plans d’urgence et de secours soient une mesure de sécurité standard. Les lois régissant l’intervention des services d’urgence et de secours varient d’un pays à l’autre. Bien que dans différents pays le déclenchement d’un plan d’urgence soit géré par différents services (Royaume-Uni − pompiers, police, services médicaux; France − responsable des situations d’urgence, etc.), il est recommandé de réduire au minimum le délai d’intervention des services d’urgence et de secours. Tout accident de train dans un tunnel peut nécessiter l’action de plusieurs intervenants (opérateur ferroviaire, opérateur du tunnel, centre d’exploitation ferroviaire, pompiers, services de secours, police, services médicaux) et il faut donc éviter toute confusion. Il est recommandé que la planification des interventions d’urgence intervienne dès la phase de construction du tunnel. Si le schéma de sécurité et d’intervention prévoit que l’opérateur ferroviaire et les services de lutte contre l’incendie ou les services de secours soient dotés de plans ou de stratégies standard, il est recommandé qu’ils se concertent, revoient régulièrement leurs stratégies et participent en commun à des exercices de simulation pour diverses situations. |
| Recommandation C4.13 | Exercices avec les services de secours (communication et coordination entre les opérateurs ferroviaires et les services de secours) |
|  | Il est recommandé que les opérateurs ferroviaires et les services de secours effectuent ensemble des exercices relatifs aux accidents dans les tunnels afin d’assurer plus de cohésion, de communication et de coordination en cas d’intervention. Ces exercices permettent aussi d’optimiser l’efficacité des services de secours, de réduire les délais d’intervention dans des conditions propres au tunnel et de limiter les éventuels problèmes de communication ou de coordination en cas d’accident réel. Étant donné que les exercices en grandeur réelle sont très coûteux et difficiles à organiser (car ils peuvent exiger la fermeture du tunnel), il est recommandé de recourir à la simulation. Ce type d’exercice offre un maximum de souplesse dans l’essai des moyens de communication, contribue à renforcer la cohésion entre le personnel ferroviaire et les services de secours et permet d’essayer plusieurs scénarios. Il est en outre recommandé que chaque tunnel porte en propre un nom et un numéro, accompagnés d’une description de chaque extrémité. Ces moyens d’identification devraient être utilisés dans toutes les communications entre les opérateurs ferroviaires et les services d’intervention d’urgence et de secours afin de réduire les délais d’intervention, d’éviter toute confusion éventuelle et de faciliter les secours. |
| Recommandation C4.14 | Information sur le transport de marchandises dangereuses |
|  | Bien que l’on juge qu’il ne s’agit pas d’une mesure de sécurité propre au tunnel, il est recommandé d’informer à l’avance les services de secours des mouvements de marchandises extrêmement dangereuses, ce qui leur permettrait d’être prêts en cas d’urgence, de choisir à l’avance les modalités d’intervention appropriées et de réduire les dangers qu’ils courent. Pour des raisons de sécurité, un système d’information conforme au RID et dressant la liste des marchandises concernées doit être établi au niveau international et des renseignements précis être communiqués rapidement au centre d’exploitation et aux services de secours. Bien que des renseignements sur le contenu des chargements soient déjà à disposition grâce au numéro du train et au système d’information sur les marchandises, ils doivent être à disposition dans les délais voulus et avec le degré de précision dont ont besoin les services de lutte contre l’incendie et les équipes d’intervention d’urgence. |

D.	CONCLUSION

Le Groupe pluridisciplinaire spécial d’experts de la sécurité dans les tunnels (ferroviaires) a établi un bref aperçu général des systèmes ferroviaires européens empruntant des tunnels, pour déterminer si les gouvernements avaient promulgué des lois ou des règlements propres à la sécurité dans les tunnels et, chaque fois que possible, il a obtenu des renseignements sur les accidents dans les tunnels.

Le Groupe a constaté qu’il y avait très peu d’accidents dans les grands tunnels ferroviaires mais que les conséquences des situations de danger étaient potentiellement élevées.

Le Groupe a également défini et relevé plusieurs principes généraux de la sécurité dans les tunnels ferroviaires − voir partie B.

Le Groupe a fait le point des travaux effectués par divers organismes nationaux et l’UIC (Code 779-9 de l’UIC, Sécurité dans les tunnels ferroviaires). On trouvera dans la partie C du présent rapport des recommandations détaillées, d’ordre technique.

En conclusion, le Groupe de travail a formulé les recommandations générales suivantes, pour examen par le Comité des transports intérieurs.

Recommandation 1

Tous les pays devraient exiger que les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire et les compagnies ferroviaires élaborent et publient un plan de sécurité détaillé pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes (voyageurs, personnel et ouvriers) empruntant tout tunnel de grande longueur.

Recommandation 2

Ce plan de sécurité devrait être étayé par des analyses appropriées indiquant que le risque pour les voyageurs et le personnel a été réduit à un niveau aussi faible qu’il est raisonnablement possible.

Recommandation 3

Dans les tunnels, les voies devraient être ordinaires, c’est-à-dire que les aiguillages et les jonctions devraient être éliminés dans toute la mesure du possible.

Recommandation 4

Les tunnels nouveaux ou remis en service devraient respecter les mesures figurant dans le présent rapport ou dans les normes nationales.

Recommandation 5

Pour les tunnels existants, il faudrait incorporer autant de dispositions de sécurité qu’il est raisonnablement possible lors de toute opération de maintenance ou de réfection.

Remerciements

Le Groupe de travail tient à remercier l’UIC d’avoir apporté son concours à la rédaction du présent rapport et il est en particulier reconnaissant de l’aide apportée par M. Peter Zuber lors des discussions relatives au présent rapport.

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES