|  | Неофициальный документ No. 19 (53-я сессия GRRF, 3-6 февраля 2003 г.) Пункт повестки дня 4. |
| --- | --- |
|  | Оригинал: русский |

# Предложения по пересмотру документа TRANS/WP.29/2002/27,

касающегося Правил No. 111

## Переданы Российской Федерацией

В октябре-декабре 2002 г. российские эксперты GRRF рассмотрели замечания Голландской стороны по упомянутому официальному документу.

Российская сторона учла большую часть замечаний. В связи с этим в документ TRANS/WP/29/2002/27 предлагается внести изменения.

Вариант этого документа с внесенными изменениями приведен ниже.

Изменения, предложенные голландской стороной, набраны курсивом.

Предлагается ввести пункты:

2.7. Под углом крена транспортного средства понимается разница в углах наклона к горизонтальной поверхности подрессоренной части транспортного средства и опорной поверхности (платформы стенда-опрокидывателя). Угол наклона транспортного средства определяется в поперечном сечении, проходящем через центр масс транспортного средства.

2.7.1. Условное обозначение угла крена ( «»

2.8. Под «точкой опрокидывания» подразумевается тот момент, когда все колеса одной стороны транспортного средства утрачивают контакт с опорной поверхностью (платформой стенда-опрокидывателя)

2.8.1. Условное обозначение угла наклона опорной поверхности ( «»

В п. 5.3.1.1 ввести «=» перед цифрой «23(».

П. 5.3.1.1. Дополнить после слов «в обоих направлениях наклона» словами «при этом угол крена  не должен превышать  = 7(».

П. 5.3.1.2. Дополнить словами «угол крена, , при этом не должен превышать величину .

### Приложение 1

Предлагается ввести следующие дополнения:

П. 3.2. Цистерна: изготовитель модель, полезный объем ……..

П. 8.1. Высота расположения центра масс

АТС в снаряженном состоянии ……….

П. 11. Система ESP  включена ……………………….. да/нет/не применяется

В пункт 6.1 внести изменение:

Вместо параметра «полная масса» ввести параметр «масса в снаряженном состоянии».

Приложение 3

Текст раздела  «Test procedure» обозначается  п. 7.1.

Вводится п.7.2. следующего содержания:

П.7.2. Если в результате испытаний транспортного средства, у которого цистерна при полной загрузке (по весу) остается не заполненной по объему, угол опрокидывания  окажется меньше угла  или (и) угол крена  (при угле ) окажется больше угла  испытания следует повторить с полностью залитой (по объему) цистерной.

Полученные в результате этих испытаний угол опрокидывания  и угол крена   (при ) должны быть откорректированы по формулам

Угол  должен быть больше, а угол  меньше соответствующих критических значений ().

В этих формулах:

|  |  | вес транспортного средства, загруженного штатной жидкостью; |
| --- | --- | --- |
|  |  | вес транспортного средства загруженного водой. |
| , |  | высоты центров масс в случае загрузки цистерны штатной жидкостью и водой соответственно; |
|  |  | теоретическая колея в поперечном сечении, проходящем через центр масс транспортного средства; |
|  |  | полезный объем цистерны; |
|  |  | вертикальная жесткость подвески; |
|  |  | масса полезного груза; |
|  |  | плотность штатной жидкости; |
|  |  | плотность воды; |
|  |  | высота расположения центра масс транспортного средства в снаряженном состоянии. |

Приложение 4

Текст п. 7.2. должен быть частично изменен. Новый текст.

7.2. В случае, если полуприцеп испытывается без тягача или тягач без полуприцепа,  влияние поворотного шкворня определяется следующими формулами

ширина колеи

Угловая жесткость шкворневого соединения при положении тягача и прицепа, соответствующем прямолинейному движению из условия, что удельная угловая жесткость этого узла равна 4 м/рад,  определяется по формуле

Ввести п. 7.5.5. Расчетный угол крена автотранспортного средства при наклоне платформы в любую сторону на угол  = 23(, определяемый по формуле

должен  быть меньше  ( ( ).