Distr.

GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.4/2004/14

1 septembre 2004

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET 
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE

DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du Système général harmonisé

de classification et d’étiquetage des produits chimiques

Huitième session, 6-9 décembre 2004

point 2 (d) de l’ordre du jour

MISE À JOUR DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ

DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

Autres

Proposition d’amendements pour ajustements du texte du SGH consécutifs à l’insertion d’une nouvelle catégorie dans le chapitre 3.8 (Toxicité systémique pour certains organes cibles-exposition unique)

Note du secrétariat

- A sa septième session, le Sous-Comité a adopté une nouvelle catégorie (catégorie 3) qui couvre les dangers d’irritation des voies respiratoires et d’effets narcotiques dans le chapitre 3.8, ainsi qu’indiqué dans le document ST/SG/AC.10/C.4/2004/9, lui-même amendé comme précisé dans l’annexe 2 du rapport de la septième session (ST/SG/AC.10/C.4/14). En conséquence de l’insertion de cette nouvelle catégorie, d’autres parties du texte du SGH sont à ajuster ainsi que proposé ci-dessous.

2.	Propositions

a)	À l’annexe 1, page 260, le tableau doit être complété par une troisième colonne pour la catégorie 3 comme indiqué ci-dessous :

| TOXICITÉ SYSTÉMIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (EXPOSITION UNIQUE) |
| --- |
| Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 | - | - |
| Danger Risque avéré d’effets graves pour … (citer tous les organes affectés, ou utiliser une formule générale indiquant qu’il n’existe pas de preuve formelle que d’autres organes ne soient pas affectés) à la suite d’une exposition unique (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) | Attention Risque présumé d’effets graves pour… (citer tous les organes affectés, ou utiliser une formule générale indiquant qu’il n’existe pas de preuve formelle que d’autres organes ne soient pas affectés) à la suite d’une exposition unique (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) | Attention Peut irriter les voies respiratoires ou Peut provoquer une somnolence et des vertiges |  |  |
| Non prescrit par les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l’ONU (Règlement type). |

b)	À l’annexe 2, page 289, le tableau A2.25 doit être complété par la rangée d’information suivante:

| Catégorie de danger | Critères | Éléments de communication du danger |
| --- | --- | --- |
| 3 | (a) Données fiables prouvant que la substance ou le mélange ont des effets irritants transitoires sur les voies respiratoires chez l’homme ; ou (b) Données fiables prouvant que la substance ou le mélange ont des effets narcotiques transitoires à partir d’études sur les animaux et d’observations chez l’homme. | Symbole |  |
|  |  | Mention d’avertissement | Attention |
|  |  | Mention de danger | Peut irriter les voies respiratoires ou Peut provoquer une somnolence et des vertiges |

c)	Dans le nouveau projet d'annexe 3 qui sera soumis au Sous-comité à sa huitième session, un nouveau tableau a été inséré pour refléter les Conseil de prudence de cette nouvelle catégorie du chapitre 3.8.

____________

# Text boxes

ST

NATIONS

UNIES

## Secrétariat