| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2004/33 24 February 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семьдесят шестая сессия, пункт 5 повестки дня,

Женева, 3-7 мая 2004 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ A И B К ДОПОГ

Баллоны, используемые для тепловых аэростатов

Комментарии к документу TRANS/WP.15/2004/15 и неофициальному

документу INF.31, представленному на январской сессии 2004 года

Передано правительством Швейцарии

Справедливо то, что в настоящее время используется несколько типов баллонов, которые не отвечают требованиям и поэтому не удовлетворяют стандартам безопасности ДОПОГ.  Если имеет место отход от этих стандартов безопасности, это должно каким-то образом компенсироваться.

В документе 15 в разделе "Обоснование" указывается, что эти баллоны изготавливаются в соответствии с существующими стандартами.  Однако в действительности они изготавливаются в соответствии с заводскими стандартами и затем утверждаются национальным органом.  Поэтому стандарты и степень безопасности таких баллонов в разных странах неодинаковы.  Такого же рода проблема возникает при проведении испытаний и проверок, поскольку в различных странах предусмотрена разная периодичность проведения проверок и установлены неодинаковые требования к проверкам.

Для решения этих проблем может понадобиться внесение дополнительных требований в предлагаемый текст 6ХХ, например:

-	С учетом отступлений, предусмотренных в подпунктах c), d) и e), проектирование, изготовление и испытания должны осуществляться в соответствии со стандартом, принятым в рамках ДОПОГ, или техническими правилами, признанными компетентным органом (ДОПОГ).

-	В подпункт f) пункта 2 добавить следующий текст:

"Испытательное давление должно составлять не менее 30 бар".

-	В подпункт f) пункта 2 добавить следующий текст:

"Если используется устройство для сброса давления с установленным давлением срабатывания выше 30 бар, испытательное давление должно быть по меньшей мере равным установленному давлению срабатывания".

-	В подпункт g) пункта 2 добавить следующий текст:

"Баллон должен перевозиться закрепленным в корзине или дополнительном предохранительном устройстве".

-	Периодическая проверка должна проводиться каждые два года организацией, утвержденной компетентным органом в соответствии с ДОПОГ.

Мы предлагаем включить эти дополнительные элементы в рекомендацию, содержащуюся в документе 15, или обсудить весь этот вопрос на уровне рабочей группы, которая не будет стеснена какими-либо временными рамками.

___________

# Text boxes

GE.04-20889   (R)	120403    120403