| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.15/2004/42 3 August 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

(Семьдесят седьмая сессия, пункт 4 повестки дня,

Женева, 25-29 октября 2004 года)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В

К ДОПОГ

Определение термина "баузеры" в рамках ДОПОГ

Передано правительством Соединенного Королевства

Существо предложения: Цель этого документа - предусмотреть в рамках ДОПОГ определение некоторых съемных резервуаров, известных в Соединенном Королевстве под название "баузеры". Предлагаемое решение: Определить термин "баузеры" в рамках ДОПОГ и установить ряд руководящих принципов их сертификации: в некоторых случаях в качестве КСГМГ, в других случаях в качестве цистерн. Справочные документы: TRANS/WP.15/2004/29; INF.25 (семьдесят шестая сессия); INF.20 (семьдесят пятая сессия).

Введение

1.	Существует проблема с определением в рамках ДОПОГ съемного резервуара, известного в Соединенном Королевстве и некоторых других странах под названием "баузер", означающим, в частности, тип цистерны или КСГМГ, которые перевозятся на прицепе или крепятся к нему.  Повсюду в Европе "баузеры" широко используются чаще всего для перевозки дизельного топлива (№ ООН 1202), но этим их функции не ограничиваются.

2.	Для решения проблемы определения этих съемных резервуаров в рамках ДОПОГ Соединенное Королевство представило на семьдесят шестой сессии Рабочей группы WР.15 (3-7 мая 2004 года) документ TRANS/WP.15/2004/29, стремясь узнать мнения Договаривающихся сторон ДОПОГ.  Рабочая группа WР.15 признала, что эта проблема является вопросом, который должен быть решен в рамках ДОПОГ.  Однако мнения относительно адекватного способа определения этих съемных резервуаров разделились.  Некоторые Договаривающиеся стороны отдали предпочтение введению нового типа резервуаров (возможный вариант 4 в документе TRANS/WP.15/2004/29), но большинство из них предпочли определить "баузеры", отвечающие некоторым критериям, как КСГМГ, а в остальных случаях рассматривать их как цистерны (возможный вариант 2 в документе TRANS/WP.15/2004/29).

3.	На основе состоявшегося первоначального обсуждения Соединенное Королевство подготовило документ INF.25, в котором были отражены мнения участников Рабочей группы WP.15.  К сожалению, из-за нехватки времени документ INF.25 рассмотрен не был.  Теперь Соединенное Королевство вносит настоящий документ, в который вошла существенная часть документа INF.25, на обсуждение семьдесят седьмой сессии WP.15 для его возможного принятия.

Предложение

1.	Включить в главу 7.2 новый раздел следующего содержания:

"7.2.3	Съемные резервуары, иногда сбываемые под названием "баузеры", должны считаться КСГМГ, если они соответствуют нижеизложенным требованиям.

7.2.3.1	Съемные резервуары должны соответствовать требованиям ДОПОГ, за исключением раздела 8.3.3, в отношении КСГМГ типа 31А, 31В или 31N.

7.2.3.2	Съемные резервуары должны использоваться только для перевозки жидких веществ, которым в таблице А главы 3.2 назначена инструкция по упаковке для КСГМГ, позволяющая использовать КСГМГ типа 31А, 31В или 31N.

7.2.3.3	Съемные резервуары не должны крепиться к транспортному средству или прицепу, кроме как временно для обеспечения безопасности во время перевозки.  Такие временные крепления включают специальные удерживающие устройства с винтовыми крепежными элементами или без них.  Если съемный резервуар стационарно установлен на транспортном средстве или прицепе, например приварен к ним или прикреплен неотворачиваемыми болтами, то этот резервуар уже не будет рассматриваться как КСГМГ".

2.	В пункт 8.2.2.3.2 включить новый подпункт о) следующего содержания:

"о)	в случае съемных резервуаров, иногда сбываемых под названием "баузеры" и считающихся КСГМГ, знания в области соответствующих систем наполнения и опорожнения".

Обоснование

Необходимость принятия во всех Договаривающихся сторонах ДОПОГ согласованного определения "баузера" в целях большей свободы торговли и большей последовательности в обеспечении исполнения обязательств.

Последствия для безопасности

Никаких;  будут применяться требования, предъявляемые либо к КСГМГ, либо к цистерне.

Осуществимость

Нет проблем.

Обеспечение исполнения

Более четкое определение "баузеров" приведет к большей последовательности в обеспечении исполнения обязательств во всех Договаривающихся сторонах ДОПОГ.

________

# Text boxes

GE.04-23209   (R)    300804    300804