|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.15/AC.1/2004/4 1er avril 2004 Original: FRANCAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Réunion commune de la Commission de sécurité
du RID et du Groupe de travail des transports
de marchandises dangereuses
(Genève, 13-17 septembre 2004)

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AU RID/ADR/ADN

## Transport de produits pharmaceutiques prêts à l’emploi

## Transmis par le Gouvernement de l’Allemagne

Le secrétariat a reçu de l’Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) la proposition reproduite ci-après.

RÉSUME

Résumé analytique :

Pour les produits pharmaceutiques prêts à l’emploi de la classe 3 avec risque subsidiaire 6.1 et de la classe 6.1, il existe des règles pour l’exemption. Pour les produits pharmaceutiques prêts à l’emploi de la classe 3 et de la classe 6.1 avec risque subsidiaire 3, il n’existe cependant pas de règles pertinentes. Il existe en outre quelques Nos ONU de la classe 3 avec risque subsidiaire 6.1 et de la classe 6.1, pour lesquels une règle pertinente est également manquante.

Décision à prendre :

Affectation de la disposition spéciale 601 aux matières suivantes de la classe 3 sans risque subsidiaire : Nos ONU 1169, 1170, 1197, 1266, 1987, 1993 et 3272.

Affectation de la disposition spéciale 601 aux matières suivantes de la classe 3 avec risque subsidiaire de la classe 6.1 : Nos ONU : 1986 et 1992.

_________

*/	Diffusé par l'Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI) sous la cote OCTI/RID/GT-III/2004/4.

Affectation de la disposition spéciale 601 à la matière suivante de la classe 6.1 sans risque subsidiaire : Nos ONU 2810 et 2811.

Affectation de la disposition spéciale 601 à la matière suivante de la classe 6.1 avec risque subsidiaire de la classe 3 : No ONU 2929.

Documents connexes :

Aucun.

Introduction

L’édition 1999 du RID/ADR comprenait un NOTA tant dans la classe 3, marginal (2)301 sous 19° et 32° que dans la classe 6.1, marginal (2)601 sous 90°. Ce NOTA avait la teneur suivante :

« Les produits pharmaceutiques prêts à l’emploi, par exemple les cosmétiques et les médicaments qui ont été fabriqués et placés dans des emballages destinés à la vente ou à la distribution pour usage personnel ou  familial, qui seraient autrement des matières du xx°  ne sont pas soumis aux prescriptions du RID/ADR. »

Sous xx on entend ici les chiffres concernés, à savoir ou « 19°b) » ou « 32°c) » de la classe 3, respectivement « 90°» de la classe 6.1.

Dans le RID/ADR restructuré, ce NOTA a été à l’origine repris en tant que NOTA 7 au 2.2.3.1.1, respectivement en tant que note de bas de page b) au 2.2.61.3, ainsi qu’en tant que disposition spéciale 601 au chapitre 3.3.

Etant donné que le NOTA 7 au 2.2.3.1.1 et la note de bas de page b) au 2.2.61.3 étaient cependant applicables à toutes les rubriques de la classe 3, ainsi qu’à toutes les rubriques de la classe 6.1 citées au 2.2.61.3, et que la disposition 601 n’a cependant été affectée qu’à certaines rubriques des classes 3 et 6.1, il a été décidé de biffer le NOTA 7 au 2.2.3.1.1 et la note de bas de page b) au 2.2.61.3, afin de reconstituer la même situation que dans l’édition 1999 du RID/ADR (voir également l’erratum pertinent au /RID/ADR).

Cela conduit toutefois à la même contradiction que celle figurant dans l’édition 1999 du RID/ADR : les produits pharmaceutiques prêts à l’emploi qui sont inflammables et toxiques ou qui sont seulement toxiques, ne sont soumis aux prescriptions du RID/ADR que s’ils sont placés dans des emballages destinés à la vente ou à la distribution pour usage personnel ou  familial. Les produits pharmaceutiques prêts à l’emploi qui sont seulement inflammables ou toxiques et inflammables sont cependant soumis au RID/ADR.

Pour pallier à cette contradiction, le gouvernement de l’Allemagne propose d’affecter également la disposition spéciale 601 à d’autres Nos ONU des classes 3 et 6.1, pour mettre sur un pied d’égalité les produits pharmaceutiques prêts à l’emploi qui sont seulement inflammables ou toxiques et inflammables.

Dans le chapitre 3.2, Tableau A, colonne 6, affecter la disposition spéciale 601 aux Nos ONU suivants de la classe 3, groupes d’emballage II et III :

1169 		Extraits aromatiques liquides

1170 		Ethanol ou Ethanol en solution

1197 		Extraits liquides pour aromatiser

1266 		Produits pour parfumerie

1986 		Alcools inflammables, toxiques, n.s.a.

1987 		Alcools, n.s.a.

1992 		Liquide inflammable, toxique

1993 		Liquide inflammable, n.s.a.

3272 		Esters, n.s.a.

Dans le chapitre 3.2, Tableau A, colonne 6, affecter la disposition spéciale 601 aux Nos ONU suivants de la classe 6.1, groupes d’emballage II et III :

2810 		Liquide organique toxique, n.s.a.

2811 		Solide organique toxique, n.s.a.

Dans le chapitre 3.2, Tableau A, colonne 6, affecter la disposition spéciale 601 au No ONU suivant de la classe 6.1, groupe d’emballage II :

2929 		Liquide organique toxique, inflammable, n.s.a.

Justification

Sécurité : 		Aucun problème, étant donné qu’une réglementation existe pour des produits similaires.

Faisabilité : 		Aucun problème.

Application réelle : 	Il s’agit de pallier à une contradiction qui existait déjà dans l’édition1999 du RID/ADR et qui, par la suppression du NOTA 7 au 2.2.3.1.1, respectivement de la note de bas de page b) au 2.2.61.3 est redevenue d’actualité.

________

# Text boxes

NATIONS UNIES