| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/8 10 December 2003 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать вторая сессия,

9-12 марта 2004 года, пункт 4.2.15 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 1 К ДОПОЛНЕНИЮ 1 К ПРАВИЛАМ № 99

(Газоразрядные источники света)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRЕ)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRЕ на ее пятьдесят первой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основе лежит текст документа TRANS/WP.29/GRЕ/2003/28 с внесенными в него поправками (TRANS/WP.29/GRЕ/51, пункты 25 и 26).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Текст Правил,

Пункт 2.4, подпункт 2.3.4, исправить нумерацию на "2.4.3" (только в тексте на английском языке, к русскому тексту не относится).

Пункт 3.10 исправить следующим образом:

"3.10		Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение газоразрядного источника света должно быть таким, чтобы:

400 нм

∫ Ee(()∙S(()∙d(

(=250 нм

kuv =    ____________________   ≤ 10-5  Вт/лм

780 нм

km ∙  ∫ Ee(()∙V(()∙d(

(=380 нм

где:

….".

________

# Text boxes

GE.03-24650   (R)    161203    161203