| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/33 1 April 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать третья сессия, 22-25 июня 2004 года,

пункт 4.2.10 повестки дня)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ ДОПОЛНЕНИЯ 5 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 05 К ПРАВИЛАМ № 83

(Выбросы загрязняющих веществ транспортными средствами категорий M1 и N1)

Передано Рабочей группой по проблемам энергии и загрязнения

окружающей среды (GRРЕ)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRРЕ на ее сорок седьмой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основе лежит текст документа TRANS/WP.29/GRРЕ/2004/5 с поправками, указанными в приложении 2 к докладу (TRANS/WP.29/GRРЕ/47, пункты 23 и 24).

________

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется в целях обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно получить также через систему ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1.1.3 изменить следующим образом:

"1.1.3	Они не применяются к:

-	транспортным средствам, максимальная масса которых составляет менее 400 кг, и транспортным средствам, имеющим максимальную конструктивную скорость менее 50 км/ч,

-	транспортным средствам, порожняя масса которых не превышает 400 кг, если они предназначены для перевозки пассажиров, или 550 кг, если они предназначены для перевозки грузов, и максимальная мощность двигателей которых не превышает 15 кВт".

Пункт 1.1.5 изменить следующим образом:

"1.1.5	Настоящие Правила не распространяются на транспортные средства категории N1, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия или двигателями с принудительным зажиганием, работающими на ПГ или СНГ, при условии, что они были официально утверждены по типу конструкции на основании Правил № 49 с поправками последней серии".

Пункт 1.2 изменить следующим образом:

"1.2		Настоящие Правила не применяются к транспортным средствам, оснащенным двигателями с принудительным зажиганием, работающими на ПГ или СНГ и использующимися на механических транспортных средствах категории М1, максимальная масса которых превышает 3 500 кг, М2, М3, N2, N3, к которым применяются Правила № 49".

------------

# Text boxes

GE.04-21199   (R)  300404   300404