| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. TRANS/WP.29/2004/48 8 April 2004 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

# ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

(Сто тридцать третья сессия, 22-25 июня 2004 года,

пункт 4.2.15 повестки дня)

ПРОЕКТ ИСПРАВЛЕНИЯ 1 К ДОПОЛНЕНИЮ 4 К ПРАВИЛАМ № 65

(Специальные предупреждающие огни)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят второй сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1.  В его основу положен доклад о работе сессии (TRANS/WP.29/GRE/52).

__________

Настоящий документ, относящийся к категории рабочих документов, распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через систему ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1.7 изменить следующим образом:

"1.7	под "исходным центром специального предупреждающего огня" подразумевается:

-	в случае вращающихся или неподвижных проблесковых огней (категории Т) центр источника света,

-	в случае направленных проблесковых огней (категории Х) пересечение исходной оси с внешней поверхностью, излучающей свет;  он указывается заводом-изготовителем специального предупреждающего огня.  При отсутствии такого указания под ним подразумевается центр источника света".

Пункт 1.8 изменить следующим образом:

"1.8	под "исходной осью специального предупреждающего огня" подразумевается:

-	в случае вращающихся или неподвижных проблесковых огней (категории Т) вертикальная ось, проходящая через исходный центр огня,

-	в случае направленных проблесковых огней (категории Х) горизонтальная ось, параллельная средней продольной плоскости транспортного средства.

Завод-изготовитель специального предупреждающего огня указывает положение специального предупреждающего огня по отношению к исходной оси".

_______

# Text boxes

GE.04-21475   (R)    040504    040504