|  | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE TRANS/WP.29/AC.3/9 5 avril 2004 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Comité exécutif (AC.3) de l'Accord mondial de 1998

PROPOSITION POUR L'ÉLABORATION D'UN RÈGLEMENT TECHNIQUE MONDIAL

CONCERNANT LES VITRAGES DE SÉCURITÉ POUR LES VÉHICULES

À MOTEUR ET LEURS ÉQUIPEMENTS

L'auteur technique:  Allemagne

Note: Le texte reproduit ci-après a été examiné et adopté par le Comité exécutif (AC.3) de l'Accord mondial de 1998 à sa dixième session, en mars 2004.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2004/27, tel qu'il a été soumis par l'Allemagne, comme modifié  (TRANS/WP.29/992, par. 89).

____________

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via INTERNET : http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Objectif de la proposition

Compte tenu de l’Accord mondial de 1998, il est maintenant possible d’élaborer un règlement amélioré et harmonisé sur les vitrages de sécurité. En outre, les travaux sur le forum mondial seront l’occasion d’examiner dans le cadre du nouveau règlement des questions internationales relatives à la sécurité ainsi que des nouvelles technologies disponibles.

L’objectif de la présente proposition est d’élaborer un règlement technique mondial concernant les vitrages de sécurité. Le règlement proposé sera fondé sur des règlements nationaux des parties contractantes ainsi que sur les normes et règlements internationaux. Il ne contiendra pas des dispositions relatives à des nouveaux matériaux tels que le verre-plastique et les vitrages en plastique.

Le règlement ne fait aucunement mention de l’homologation de type, puisque la question sera probablement  réglementée par la législation des parties contractantes à l’Accord mondial.

Les véhicules automobiles étant vendus partout dans le monde et équipés des mêmes vitrages, il serait bon de les mettre à l’essai selon les mêmes critères.

Les fabricants bénéficieraient d’une réduction des coûts d’essai. Le consommateur aurait l’avantage d’un niveau de sécurité unique.

## Description du règlement proposé

Le règlement technique mondial proposé sera élaboré sur la base des meilleures pratiques définies dans les règlements, les directives et les normes industrielles énumérées ci-après.

La structure du règlement technique mondial suivra le format adopté par le WP.29 (TRANS/WP.29/883).

### Règlements et directives en vigueur

Les règlements ci-dessous ont été pris en considération lors de l’élaboration du nouveau règlement technique mondial sur les vitrages de sécurité:

Europe:	Complément 7 au Règlement No. 43 de la CEE. Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules

Directive 92/22/CEE de l’UE concernant les vitrages de sécurité et leurs matériaux présents sur les véhicules à moteur et leurs remorques

Directives 89/173/CEE et 2000/1/CEE de l’UE relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

Directives 97/24/CEE et 2002/51/CEE de l’UE relatives à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

États-Unis:	Norme nationale américaine applicable aux vitrages de sécurité des véhicules routiers à moteur

−	Code de sécurité		(ANSI Z26.1 – 1983)

−	Norme de sécurité	(ANSI Z26.1 – 1996)

Japon:	Norme industrielle japonaise J IS R3211 (1998):

−	Vitrages de sécurité pour véhicules routiers

Norme industrielle japonaise J IS R3212 (1998):

−	Méthode d’essai des vitrages de sécurité pour véhicules routiers

### Normes internationales non obligatoires

| ISO 3536 (1999) | Véhicules routiers – Vitrages de sécurité – Vocabulaire |
| --- | --- |
| ISO 3537 (1999) | Véhicules routiers – Vitrages de sécurité – Essais mécaniques |
| ISO 3538 (1997) | Véhicules routiers – Vitrages de sécurité – Méthodes d’essai des propriétés optiques |
| ISO 3917 (1999) | Véhicules routiers – Vitrages de sécurité – Méthodes d’essai de résistance au rayonnement, aux températures élevées, à l’humidité, au feu et aux conditions climatiques simulées (1991) |
| DIN 52310 deuxième partie(1991) | Essai de choc avec fausse tête sur les matériaux des vitrages de sécurité des véhicules routiers avec mesure de la décélération. |

___________

# Text boxes

NATIONS UNIES