Distr.
GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2005/52
13 septembre 2005

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses

Vingt-huitième session, 28 novembre-7 décembre 2005
Point 10 de l’ordre du jour provisoire

PRINCIPES DIRECTEURS DU RÈGLEMENT TYPE

Affectation des instructions de transport en GRV

Communication de l’expert des États-Unis d’Amérique

Introduction

1.	L’expert des États-Unis d’Amérique a examiné le document intitulé «Principes directeurs du Règlement type» présenté par l’expert du Royaume-Uni (ST/SG/AC.10/C.3/2005/23). Les Principes directeurs devaient offrir au Sous-Comité un cadre lui permettant de suivre une approche rationnelle et cohérente s’agissant des amendements à apporter au Règlement type. Le Royaume-Uni exprimait le vœu que les Principes directeurs continuent d’évoluer et que les membres du Sous-Comité contribuent activement à cette évolution.

2.	Au cours d’un examen des Principes directeurs, l’expert des États-Unis a fait observer qu’ils ne contenaient pas d’indications en ce qui concerne l’affectation des instructions d’emballage pour le transport en GRV. Il serait utile que des orientations à ce sujet figurent dans les Principes. Lorsque les instructions d’emballage pour les GRV ont été élaborées et insérées dans le Règlement type, on a suivi une approche rationalisée pour l’affectation des instructions. Il est proposé de reprendre celle-ci dans les Principes directeurs. Une liste des affectations actuelles des instructions d’emballage en GRV est présentée à l’annexe 1 (voir ST/SG/AC.10/C.3/2005/52/Add.1). Dans l’annexe 2 (voir ST/SG/AC.10/C.3/2005/52/Add.1) on trouve en outre une liste des matières dont le transport en GRV n’est pas autorisé. Les membres du Sous-Comité sont invités à examiner les annexes et la proposition d’approche rationalisée pour l’affectation des instructions d’emballage en GRV et de formuler leurs observations éventuelles. Faute de temps, il n’a pas été élaboré de dispositions spéciales pour le transport en GRV, mais l’expert des États-Unis se propose pour définir une approche rationalisée concernant leur application, pour examen à une session future.

Proposition

Ajouter les principes suivants en ce qui concerne l’affectation des instructions d’emballage pour GRV dans la partie 4 des Principes directeurs:

Approche rationalisée pour l’affectation des instructions d’emballage pour GRV aux matières des classes 3, 4, 5, 6, 8 et 9

Dispositions générales

Les matières dont le transport en grand récipient pour vrac (GRV) n’est pas admis sont les suivantes:

- Explosifs de la classe 1 (autres que les numéros ONU 0082, 0241, 0331 et 0332);

- Explosifs désensibilisés de la division 4.1;

- Matières pyrophoriques de la division 4.2;

- Gaz de la classe 2;

- Matières radioactives de la classe 7;

- Liquides du groupe d’emballage I de toute classe ou division.

Tableau d’affectation des instructions d’emballage pour GRV

Le tableau ci-après indique les instructions d’emballage pour les GRV appropriées à affecter aux matières selon leur classe ou division, leurs propriétés spéciales, le risque subsidiaire et leur groupe d’emballage. La présence d’un tiret dans la colonne du risque subsidiaire indique que l’instruction d’emballage en GRV est affectée à une matière quel que soit son risque subsidiaire, sauf autre mention dans la colonne Propriétés spéciales. Les propriétés physiques et chimiques particulières d’une matière doivent être prises en compte lors de la détermination de l’instruction d’emballage appropriée.

Annexe 1

| Affectation des instructions d’emballage pour GRV |
| --- |
| Classe, division | Propriétés spéciales | Risque subsidiaire | GE | Instruction IBC |
| 1 | Explosif de mine du type B ou E, division 1.1D (nos ONU 0082, 0241) | - | - | IBC100 |
|  | Explosif de mine du type B ou E, division 1.5D (nos ONU 0331, 0332) |  |  |  |
| 3 |  | - | II | IBC02 |
|  |  | - | III | IBC03 |
| 4.1 | Sulfures et hydrures | - | II | IBC04 |
|  | Poudres mouillées, matières n.s.a. présentant un risque subsidiaire, et matières solides contenant un liquide inflammable (no ONU 3175) | - | II | IBC06 |
|  | Matières de la division 4.1 et du GE II autres que celles identifiées ci-dessus | - | II | IBC08 |
|  | Résinate de calcium fondu (no ONU 1314) et hydrures métalliques inflammables, n.s.a. (no ONU 3182) | - | III | IBC04 |
|  | Résinates et matières n.s.a. présentant un risque subsidiaire | - | III | IBC06 |
|  | Matières de la division 4.1, GE III autres que celles visées ci-dessus | - | III | IBC08 |
| 4.2 | Liquides | - | II | IBC02 |
|  | Matières solides présentant un risque subsidiaire | - | II | IBC05 |
|  | Matières solides ne présentant pas de risque subsidiaire | Néant | II | IBC06 |
|  | Farine de poisson non stabilisée (no ONU 1374) et pigments organiques auto-échauffants (no ONU 3313) | - | II | IBC08 |
|  | Liquides | - | III | IBC02 |
|  | Manèbe (no ONU 2210) | - | III | IBC06 |
|  | Matières solides | - | III | IBC08 |
| 4.3 | Métaux alcalins (Césium, Lithium, Rubidium, Sodium, Potassium), Carbure de calcium et Nitrure de lithium | - | I | IBC04 |
|  | Liquides |  |  |  |
|  | Hydrures, Sulfures et Matière organométallique, solide, hydroréactive (no ONU 3395) | - | II | IBC04 |
|  | Matières solides présentant un risque subsidiaire d’inflammabilité | 4.1 | II | IBC04 |
|  | Matières solides présentant un risque subsidiaire autre que d’inflammabilité | Autre que 4.1 | II | IBC05 |
|  | Matières solides ne présentant pas de risque subsidiaire | Néant | II | IBC07 |
|  | Liquides | - | III | IBC02 |
|  | Matières solides présentant un risque subsidiaire d’inflammabilité | 4.1 | III | IBC06 |
|  | Matières solides ne présentant pas de risque subsidiaire d’inflammabilité | Autre que 4.1 | III | IBC08 |
| 5.1 | Peroxyde de sodium (no ONU 1504) et Solide comburant n.s.a. (no ONU 1479) | - | I | IBC05 |
|  | Peroxyde de potassium (no ONU 1491), Superoxyde de potassium (no ONU 2466) et Superoxyde de sodium | - | I | IBC06 |
|  | Liquides: | - | II | IBC01 |
|  | Matières n.s.a. présentant un risque subsidiaire − Nitrites inorganiques, en solution aqueuse, n.s.a (no ONU 3219) |  |  |  |
|  | Liquides: | - | II | IBC02 |
|  | Liquides autres que ceux affectés à l’instruction IBC01 |  |  |  |
|  | Matières solides: | - | II | IBC06 |
|  | Chlorates et chlorites (matières n.s.a. seulement) Permanganates |  |  |  |
|  | Peroxydes |  |  |  |
|  | Matières n.s.a. présentant un risque subsidiaire |  |  |  |
|  | Matières solides: | - | II | IBC08 |
|  | Nitrates et nitrites |  |  |  |
|  | Chlorates et chlorites (autres que les matières n.s.a.) |  |  |  |
|  | Matières solides autres que celles affectées à l’instruction IBC06 |  |  |  |
|  | Liquides | - | III | IBC02 |
|  | Matières solides | - | III | IBC08 |
| 6.1 | Matières solides ne présentant pas de risque subsidiaire autres que celles émettant des vapeurs toxiques (Bromure de cyanogène) ou irritantes (Matière solide pour la production de gaz lacrymogène n.s.a.) | Néant | I | IBC07 |
|  | Liquides | - | II | IBC02 |
|  | Matières solides | - | II | IBC08 |
|  | Liquides | - | III | IBC03 |
|  | Matières solides | - | III | IBC08 |
| 6.2 | Déchets d’hôpital, non spécifiés, n.s.a. (no ONU 3291) | - | II | IBC620 |
| 8 | Matières solides ne présentant pas de risque subsidiaire | Néant | I | IBC07 |
|  | Liquides présentant un risque subsidiaire d’auto-échauffement | 4.2 | II | Non admis |
|  | Liquides autres que ceux présentant un risque subsidiaire d’auto-échauffement | Tous, sauf 4.2 | II | IBC02 |
|  | Matières solides contenant un liquide corrosif, n.s.a. (no ONU 3244) | - | II | IBC05 |
|  | Matières solides présentant un risque subsidiaire d’auto-échauffement, hydroréactivité ou de matière comburante | 4.2, 4.3 ou 5.1 | II | IBC06 |
|  | Liquides | - | III | IBC03 |
|  | Matières solides | - | III | IBC08 |
| 9 Note: Les autorisations pour le transport en GRV pour la classe 9 devraient être attribuées sur la base des propriétés particulières du matériau. | Liquide transporté à haute température (no ONU 3257) | - | III | IBC01 |
|  | Liquides | - | III | IBC03 |
|  | Matières solides | - | III | IBC08 |

Les matières ci-après sont seulement admises au transport en GRV sur la base d’un agrément délivré par l’autorité compétente:

Annexe 2

| Matières affectées à l’instruction IBC99 |
| --- |
| No ONU | Nom | Classe/div. | GE | Risque subsidiaire |
| 3286 | LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 3 | II | 6.1 8 |
| 2359 | DIALLYLAMINE | 3 | II | 6.1 8 |
| 3230 | MATIÈRE SOLIDE AUTORÉACTIVE DU TYPE F | 4.1 |  |  |
| 3229 | LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F | 4.1 |  |  |
| 3208 | MATIÈRE MÉTALLIQUE AUTORÉACTIVE N.S.A. | 4.3 | I |  |
| 2813 | MATIÈRE SOLIDE AUTORÉACTIVE, N.S.A. | 4.3 | I |  |
| 3132 | MATIÈRE SOLIDE AUTORÉACTIVE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | I | 4.1 |
| 3375 | NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, SUSPENSION ou GEL, servant à la fabrication d’explosifs de mine | 5.1 | II |  |
| 2588 | PESTICIDE, SOLIDE, TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | I |  |
| 3288 | MATIÈRE SOLIDE TOXIQUE INORGANIQUE, N.S.A. | 6.1 | I |  |
| 2811 | MATIÈRE SOLIDE TOXIQUE ORGANIQUE, N.S.A. | 6.1 | I |  |
| 2930 | MATIÈRE SOLIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ORGANIQUE, N.S.A. | 6.1 | I | 4.1 |
| 3290 | MATIÈRE SOLIDE TOXIQUE, CORROSIVE, INORGANIQUE, N.S.A. | 6.1 | I | 8 |
| 2928 | MATIÈRE SOLIDE TOXIQUE, CORROSIVE, ORGANIQUE, N.S.A. | 6.1 | I | 8 |
| 2668 | CHLORACETONITRILE | 6.1 | II | 3 |
| 2921 | MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | I | 4.1 |
| 2923 | MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | I | 6.1 |
| 3245 | MICRO-ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS | 9 |  |  |

-----

# Text boxes

NATIONS UNIES

Secrétariat

ST