Distr.
GÉNÉRALE

ST/SG/AC.10/C.3/2006/99
11 septembre 2006

FRANÇAIS
Original: ANGLAIS

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT DES 
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET
D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses

Trentième session
Genève, 4-12 (matin) décembre 2006
Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS AUX RECOMMANDATIONS RELATIVES
AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Règlement type pour le transport des marchandises dangereuses

Modification des taux de remplissage fixés dans l’instruction d’emballage P200

Communication de l’expert des États-Unis d’Amérique

Historique

1.	S’appuyant sur une proposition des États-Unis d’Amérique (ST/SG/AC.10/C.3/2006/41), le Sous-Comité a décidé à sa vingt-neuvième session de modifier les taux de remplissage pour certains gaz énumérés dans l’instruction d’emballage P200. Cette modification a conduit à augmenter les taux de remplissage pour six gaz et à réexaminer celui du germane sur la base d’informations techniques présentées aux experts. Elle reposait du point de vue technique sur une étude indépendante menée par le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis pour vérifier que les taux de remplissage fixés dans l’instruction d’emballage P200 assuraient un niveau de sécurité suffisant. L’étude a été examinée par les membres du groupe de travail sur le transport de gaz au cours de précédentes sessions du Sous-Comité. Au cours de la vingt-cinquième session du Sous-Comité, il a été mentionné dans le rapport du groupe de travail sur le transport de gaz (UN/SCETDG/25/INF.98) que les experts de l’Allemagne et des États-Unis avaient décidé de collaborer aux propositions de modification, sur la base des calculs du NIST, des taux de remplissage fixés dans l’instruction d’emballage P200. Par ailleurs, l’étude du NIST indiquait que les taux de remplissage pourraient être augmentés pour plusieurs autres gaz, mais il a été convenu que les valeurs devaient être réexaminées. À la suite de cette décision, des experts de l’Allemagne (BAM et PRB), du Ministère des transports des États-Unis (US DOT), de l’industrie et du NIST se sont réunis en juillet 2005 pour examiner chaque gaz liquéfié séparément en vue d’affiner les valeurs des taux de remplissage figurant actuellement dans le rapport final du NIST.

Au cours de la vingt-neuvième session du Sous-Comité, les représentants de l’Allemagne (BAM), de l’Association européenne des gaz industriels (EIGA) et des États-Unis sont convenus de proposer le remplacement des taux de remplissage de tous les gaz liquéfiés énumérés dans l’instruction d’emballage P200 par les valeurs finales calculées et confirmées par le NIST avec une certitude supérieure à 99 %. Pour étayer cette proposition, on a joint en annexe au présent document les documents suivants (reproduits dans le document informel UN/SCETDG/30/INF.4):

Annexe 1: Rapport final du NIST: Calculation and verification of filling ratios for liquefied gases;

Annexe 2: Nouvelles modalités de remplissage selon le rapport du NIST DTRS 56-02-X-0049 de novembre 2002. Dans ce document, qui complète le rapport final initial du NIST, sont indiquées les valeurs révisées fixées par les experts au cours de la réunion de juillet 2005.

Une proposition informelle distincte sera soumise en vue d’apporter des modifications analogues aux densités de remplissage fixées dans l’instruction de transport en citernes mobiles T50.

Proposition

2.	Modifier les taux de remplissage fixés dans l’instruction d’emballage P200, comme indiqué dans le tableau 1 ci-après.

Tableau 1 − Modification des taux de remplissage de l’instruction d’emballage P200

| No ONU | Nom et description | Tc (oC) | Pression d’épreuve (en bar) | Taux de remplissage | Différence en pourcentage ONU-NIST Voir note | Pression d’épreuve (en bar) manométrique minimale proposée | Classe d’incertitude | Vérifié par le NIST |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ONU, manométrique | ONU | Taux de remplissage modifié |  |  |  |  |
| 1982 | Tétrafluorométhane (R14) | -45,64 | 200 | 0,62 | 0,71 | 14,5 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 2451 | Trifluorure d’azote | -39,15 | 200 | 0,5 | 0,63 | 26,0 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 2451 | Trifluorure d’azote | -39,15 | 300 | 0,75 | 0,82 | 9,3 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1962 | Éthylène | 9,2 | 225 | 0,34 | 0,34 | 0,0 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1962 | Éthylène | 9,2 | 300 | 0,37 | 0,38 | 2,7 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 2036 | Xénon | 16,584 | 130 | 1,24 | 1,28 | 3,2 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 2599 | R503 | 18,595 | 31 | 0,11 | 0,12 | 9,1 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 2193 | Hexafluoréthane (R116) | 19,88 | 200 | 1,1 | 1,13 | 2,7 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1984 | Trifluorométhane (R23) | 26,143 | 190 | 0,87 | 0,88 | 1,1 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1984 | Trifluorométhane (R23) | 26,143 | 250 | 0,95 | 0,96 | 1,1 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1022 | Chlorotrifluorométhane (R13) | 28,85 | 120 | 0,9 | 0,90 | 0,0 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1022 | Chlorotrifluorométhane (R13) | 28,85 | 190 | 1,04 | 1,04 | 0,0 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1022 | Chlorotrifluorométhane (R13) | 28,85 | 250 | 1,1 | 1,11 | 0,9 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1013 | Dioxyde de carbone | 30,978 | 190 | 0,66 | 0,68 | 3,0 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1013 | Dioxyde de carbone | 30,978 | 250 | 0,75 | 0,76 | 1,3 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1035 | Éthane | 32,18 | 95 | 0,25 | 0,25 | 0,0 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1035 | Éthane | 32,18 | 120 | 0,29 | 0,30 | 3,4 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1035 | Éthane | 32,18 | 300 | 0,39 | 0,40 | 2,6 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1080 | Hexafluorure de soufre | 45,583 | 70 | 1,04 | 1,06 | 1,9 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1080 | Hexafluorure de soufre | 45,583 | 140 | 1,33 | 1,34 | 0,8 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 1080 | Hexafluorure de soufre | 45,583 | 160 | 1,37 | 1,38 | 0,7 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 2454 | Fluorure de méthyle (R41) | 44,13 | 300 | 0,36 | 0,63 | 75,0 | Non modifié | 1 | Confirmé |
| 3220 | Pentafluoréthane (R125) | 66,015 | 36 | 0,72 | 0,87 | 20,8 | 35 | 1 | Confirmé |
| 3339 | R407B | 74,284 | 38 | 0,93 | 0,93 | 0,0 | 33 | 1 | Confirmé |
| 3338 | R407A | 81,864 | 36 | 0,94 | 0,94 | 0,0 | 32 | 1 | Confirmé |
| 3340 | R407C | 86,021 | 35 | 0,95 | 0,95 | 0,0 | 30 | 1 | Confirmé |
| 1077 | Propylène | 92,42 | 30 | 0,43 | 0,43 | 0,0 | 27 | 1 | Confirmé |
| 1018 | Chlorodifluorométhane (R22) | 96,145 | 29 | 1,03 | 1,03 | 0,0 | 27 | 1 | Confirmé |
| 1978 | Propane | 96,675 | 25 | 0,42 | 0,43 | 2,4 | 23 | 1 | Confirmé |
| 1053 | Sulfure d’hydrogène | 100,45 | 55 | 0,67 | 0,67 | 0,0 | 48 | 1 | Confirmé |
| 3296 | Heptafluoropropane (R227ea) | 101,65 | 15 | 1,2 | 1,21 | 0,8 | 13 | 1 | Confirmé |
| 3159 | Tétrafluoro-1,1,1,2 éthane (R134a) | 101,06 | 22 | 1,04 | 1,05 | 1,0 | 18 | 1 | Confirmé |
| 1028 | Dichlorodifluorométhane (R12) | 111,97 | 18 | 1,15 | 1,15 | 0,0 | 16 | 1 | Confirmé |
| 1030 | Difluoro-1,1 éthane (R152a) | 113,26 | 18 | 0,79 | 0,79 | 0,0 | 16 | 1 | Confirmé |
| 1021 | Chloro-1tétrafluoro-1,2,2,2 éthane (R124) | 122,28 | 12 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 11 | 1 | Confirmé |
| 1027 | Cyclopropane | 125,15 | 20 | 0,53 | 0,55 | 3,8 | 18 | 1 | Confirmé |
| 1005 | Ammoniac anhydre | 132,25 | 33 | 0,53 | 0,54 | 1,9 | 29 | 1 | Confirmé |
| 1969 | Isobutane | 134,67 | 10 | 0,49 | 0,49 | 0,0 | 10 (9) | 1 | Confirmé |
| 2517 | Chloro-1 difluoro-1,1 éthane (R142b) | 137,11 | 10 | 0,99 | 0,99 | 0,0 | 10 (9) | 1 | Confirmé |
| 1958 | Dichloro-1,2 tétrafluoro-1,1,2,2 éthane (R114) | 145,68 | 10 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 10 (6) | 1 | Confirmé |
| 1011 | Butane | 151,98 | 10 | 0,51 | 0,52 | 2,0 | 10 (7) | 1 | Confirmé |
| 1079 | Dioxyde de soufre | 157,49 | 14 | 1,23 | 1,23 | 0,0 | 12 | 1 | Confirmé |
| 2204 | Sulphure de carbonyle | 105,65 | 26 | 0,84 | 0,87 | 3,6 | 30 | 1 | Confirmé |
| 2044 | Diméthyl-2,2 propane | 160,65 | 10 | 0,53 | 0,53 | 0,0 | 10 (5) | 1 | Confirmé |

Note: Différence en pourcentage = 100 (NIST-ONU)/NIST.

-----

# Text boxes

ST

Secrétariat

NATIONS UNIES