| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.4/2006/25 30 octobre 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES ET
DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du Système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits chimiques

Douzième session
Genève, 12(p.m.)-14 décembre 2006
Point 2 (b) de l’ordre du jour

MISE À JOUR DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

###### Dangers pour la santé

Mélanges de gaz toxiques

Transmis par l’expert des États-Unis d’Amérique au nom du groupe de travail informel intersession sur les mélanges de gaz toxiques

## Introduction

Après adoption du SGH en décembre 2002 des inquiétudes ont été soulevées au sujet de la pertinence des critères pour la classification des mélanges de gaz pour la toxicité aiguë. A la cinquième session du Sous-Comité d’experts (juillet 2003) l’Association européenne des gaz industriels (EIGA) a présenté un document qui proposait des changements aux critères (ST/SG/AC.10/C.4/2003/1). L’EIGA a apporté des informations complémentaires, concernant les changements proposés, dans un second document (ST/SG/AC.10/C.4/2003/7). En réponse à ces inquiétudes le Sous-Comité a établi un groupe de travail par correspondance pour revoir les critères de classification des mélanges de gaz toxiques. Le travail de ce groupe par correspondance a fait l’objet d’un rapport au Sous-Comité à sa septième session (juillet 2004) (ST/SG/AC.10/C.4/2004/7). Le Sous-Comité a reconnu qu’il s’agissait d’une question complexe, et a décidé qu’un groupe de travail continuerait ce travail plus efficacement. Le Sous-Comité a demandé que l’OCDE établisse un groupe de travail pour réexaminer les critères pour la classification et l’étiquetage des mélanges de gaz et a convenu d’un mandat pour ce groupe (ST/SG/AC.10/C.4/14, Annexe 1).

A sa onzième session, en juillet 2006, le Sous-Comité d’experts a indiqué que, après examen par le groupe de l’OCDE, une majorité d’experts partageait l’opinion que l’approche de la classification des mélanges de gaz toxiques du SGH actuel n’était pas satisfaisante et qu’il était nécessaire d’y travailler encore. Le Sous-Comité a convenu d’un mandat pour un groupe de travail intersession sur les mélanges de gaz toxiques et a confié à ce groupe la tâche de développer un projet de texte pour les mélanges de gaz, et si nécessaire pour les gaz purs (ST/SG/AC.10/C.4/22, Annexe 2). La participation au groupe de travail incluait des représentants de l’Allemagne, du Canada, de la « Compressed Gaz Association » (CGA), de l’EIGA, des Etats-Unis d’Amérique et de la France.

Fondamentalement, l’inquiétude liée aux critères actuels du SGH pour le classement des mélanges de gaz pour la toxicité aiguë vient du fait que certains mélanges de gaz ne seraient pas classés comme ayant un danger de toxicité aiguë à l’inhalation, alors même que ces mélanges sont à l’heure actuelle classés comme tels en Amérique du Nord et en Europe et qu’ils ont causé des intoxications, voire la mort, de personnes (voir ST/SG/AC.10/C.4/2006/14). Ainsi les critères actuels du SGH réduisent le niveau de protection pour ces mélanges de gaz et n’offrent pas la protection adéquate des personnes exposées.

4.	Les différences entre les critères du SGH actuel et les exigences en vigueur au Canada, aux États-Unis et en Europe, ainsi que l’impact des changements proposés, sont présentés au tableau 1 pour ce qui concerne 53 gaz qui sont économiquement les plus significatifs.

5.	Les changements proposés représentent un consensus entre les experts du groupe intersession, étant entendu que cela ne constitue pas la position de chacun des États. Ils sont le résultat de plusieurs années de discussion et examen d’un grand nombre d’alternatives pour la résolution de ce problème par d’autres groupes de travail. Aucune autre solution réciproquement acceptable n’a été trouvée pendant ce temps.

6.	Un expert du groupe pense qu’en plus des changements proposés, la limite supérieure de la Catégorie 3 pour les gaz devrait être augmentée afin d’entraîner des exigences d’étiquetage plus sévères, appropriées, selon lui, aux dangers présentés. Cette opinion n’est pas partagée par les autres experts du groupe de travail.

7.	La proposition contient les changements suivants:

a)	Pour la classification des gaz pour la toxicité aiguë, la valeur de la limite supérieure est modifiée de 5000 ppm à 20000 ppm;

b)	En cohérence avec la pratique consistant, pour les Catégories 3 à 5, à définir la conversion en valeur ponctuelle estimée de toxicité aiguë en ajoutant environ 1/10ème de la valeur maximum à la plus basse valeur de la catégorie (tableau 3.1.2. NOTA 2), la conversion en valeur ponctuelle estimée de toxicité aiguë pour les gaz de la Catégorie 4 est modifiée de 3000 ppm à 4500 ppm ; et,

c)	La procédure de décision  de pour la toxicité aiguë est modifiée pour tenir compte des modifications du critère de classement.

8.	La valeur proposée pour la limite supérieure de 20000 ppm pour la Catégorie 4 a été choisie parce qu’elle approche les limites utilisées actuellement pour le classement des mélanges dans les systèmes existants à l’heure actuelle dans l’Union européenne, les États-Unis, et le Canada (ainsi qu’on peut le constater en consultant le tableau 1). Le changement proposé représente une approche pratique pour remédier effectivement à la perte de protection liée aux critères de classification du SGH actuel.

## Tableau 1 : Classification des mélanges de gaz pour la toxicité aiguë

| Gas | CL50 (ppm) | Limite au-dessus de laquelle le mélange de gaz serait classé (en %) |
| --- | --- | --- |
|  |  | SGH (Cat. 4) | USA et Canada | EU (Xn) | Changement proposé (Cat. 4) |
| Séléniure d'hydrogène | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.005 |
| Tellurure d’hydrogène | 1 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.005 |
| Phosgène | 2.5 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.013 |
| Phosphine | 10 | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.050 |
| Pentafluorure d’arsenic | 10 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.050 |
| Arsine | 10 | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.050 |
| Stibine | 10 | 0.2 | 1 | 0.02 | 0.050 |
| Chlorure de nitrosyle | 17.5 | 0.35 | 1 | 0.02 | 0.088 |
| Tétrafluorure de soufre | 20 | 0.4 | 1 | 0.02 | 0.10 |
| Hexafluorure de sélénium | 25 | 0.5 | 1 | 0.02 | 0.13 |
| Chlorure de cyanogène stabilisé | 40 | 0.8 | 1 | 0.02 | 0.20 |
| Diborane | 40 | 0.8 | 1 | 0.02 | 0.20 |
| Oxyde nitrique | 57.5 | 1.15 | 1 | 0.1 | 0.29 |
| Pentafluorure de chlore | 61 | 1.22 | 1 | 0.02 | 0.31 |
| Hexafluorure de tungstène | 80 | 1.6 | 1 | 0.02 | 0.40 |
| Fluor | 92.5 | 1.85 | 1 | 0.02 | 0.46 |
| Pentafluorure de phosphore | 95 | 1.9 | 1 | 0.02 | 0.48 |
| Chlore | 146.5 | 2.93 | 1 | 0.5 | 0.73 |
| Trifluorure de chlore | 149.5 | 2.99 | 1 | 0.5 | 0.75 |
| Dichlorosilane | 157 | 3.14 | 1 | 0.5 | 0.79 |
| Cyanogène | 175 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.88 |
| Fluorure de carbonyle | 180 | 3.6 | 1 | 0.5 | 0.90 |
| Trifluorure de bore | 193.5 | 3.87 | 1 | 0.02 | 0.97 |
| Trifluorure de phosphore | 210 | 4.2 | 1 | 0.5 | 1.05 |
| Tétrafluorure de silicium | 225 | 4.5 | 1 | 0.5 | 1.13 |
| Hexafluoracétone | 235 | 4.7 | 1 | 0.5 | 1.18 |
| Germane | 310 | 6.2 | 1 | 0.02 | 1.55 |
| Sulfure d'hydrogène | 356 | 7.12 | 1 | 0.02 | 1.78 |
| Bromométhane | 425 | 8.5 | 1 | 0.5 | 2.13 |
| Fluorure d'hydrogène | 483 | 9.66 | 1 | 0.02 | 2.42 |
| Hexafluoro-1,3-butadiène | 650 | 13 | 1 | 5 | 3.25 |
| Mercaptan méthylique | 675 | 13.5 | 1 | 5 | 3.38 |
| Sulfure de carbonyle | 850 | 17 | 1 | 0.5 | 4.25 |
| Bromotrifluoréthylène | 1000 | 20 | 1 | 5 | 5.00 |
| Trifluorochloréthylène | 1000 | 20 | 1 | 0.5 | 5.00 |
| Dioxyde de soufre | 1260 | 25.2 |  | 5 | 6.30 |
| Trichlorure de bore | 1270.5 | 25.41 |  | 0.02 | 6.35 |
| Hexafluoroisobutène | 1325 | 26.5 |  | 0.5 | 6.63 |
| Chlorure d'hydrogène | 1405 | 28.1 |  | 0.5 | 7.03 |
| Bromure d'hydrogène | 1430 | 28.6 |  | 0.5 | 7.15 |
| Iodure d'hydrogène | 1430 | 28.6 |  | 0.5 | 7.15 |
| Oxyde d'éthylène | 1450 | 29 |  | 0.5 | 7.25 |
| Fluorure de sulfuryle | 1510 | 30.2 |  | 0.5 | 7.55 |
| Monoxyde de carbone | 1880 | 37.6 |  | 0.5 | 9.40 |
| Ammoniac | 2000 | 40 |  | 0.5 | 10.00 |
| Hexafluoropropylène | 2800 | 56 |  | 5 | 14.00 |
| Trifluorure d'azote | 3350 | 67 |  | 5 | 16.75 |
| Méthylamine | 3500 | 70 |  | 5 | 17.50 |
| Triméthylamine | 3500 | 70 |  | 5 | 17.50 |
| Chlorométhane | 4150 | 83 |  | 5 | 20.75 |
| Diméthylamine 1 | 5500 |  |  | 5 | 27.50 |
| Octafluorobutène 1 | 6100 |  |  | 5 | 30.50 |
| Silane1 | 9500 |  |  |  | 47.50 |

1 	Ces gaz ne sont pas classés  d’après le SGH actuel car leur CL50 (4h) est supérieure à 5000 ppm.

## Proposition

Tableau 3.1.1	Dans la cinquième colonne (« Catégorie 4 ») dans la quatrième ligne (« gaz ») remplacer 5000 par 20000.

Tableau 3.1.2	Dans la deuxième colonne (« Intervalles de valeurs expérimentales de toxicité aiguë (ou catégories de danger) ») dans la quatrième ligne (« gaz ») remplacer 5000 par 20000.

Dans la troisième colonne (« Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë ») remplacer 3000 par 4500.

3.1.5	Procédure de décision

Au diagramme de décision 3.1.1 ; dans l’encadré de texte qui suit “Non” à partir de la Catégorie 3, rédigé comme suit:

« Par rapport aux critères des 3.1.2 à 3.1.3.4:

- La DL50 orale est-elle >300 mais ≤ 2000 mg/kg ?, ou

- La DL50 cutanée est-elle >1000 mais ≤ 2000 mg/kg ?, ou

- La CL50 inhal.(gaz) est-elle >2500mais ≤ 5000 ppm ?, ou

- La CL50 inhal.(vapeur) est-elle >10 mais ≤ 20 mg/l ?, ou

- La CL50 inhal.(poussière/brouillard) est-elle > 1 mais ≤ 5 mg/l »

Remplacer “5000 ppm” pour l’inhalation des gaz par  “20000 ppm”.

_____________