| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2006/2 22 March 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний и

правил безопасности на внутренних водных путях

Тридцатая сессия

Женева, 6-8 июня 2006 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

СОГЛАСОВАНИЕ СТАНДАРТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ

Представлено правительством Германии

Примечание:  На своей двадцать девятой сессии Рабочая группа заслушала сообщение о работе, проводимой Техническим комитетом ЕКС/ТК 15 с целью установления международного стандарта EN14744, касающегося ходовых огней морских судов и судов внутреннего плавания.  Эксперты от Германии проинформировали Рабочую группу о том, что стандарт EN14744 будет использоваться в качестве стандарта для испытания, позволяющего изготовителю получить единое официальное утверждение для ходового огня, предназначенного для всех типов судов.  Секретариату было поручено издать представленный делегацией Германии неофициальный документ № 4, в котором предусматривается внесение возможных изменений в приложения 4 и 5 к ЕПСВВП, в качестве официального рабочего документа.  Было решено вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующей летней сессии Рабочей группы (TRANS/SC.3/WP.3/58, пункт 41).

Ниже приводится документ, запрошенный Рабочей группой.

В целях согласования правил, касающихся ходовых огней морских судов и судов внутреннего плавания, и принятия проекта стандарта prEN 14744 в качестве единого стандарта для испытания предлагается внести в ЕПСВВП следующие изменения:

1.	Глава 1, статья 1.01:  в пункте t) используется термин "частый проблесковый огонь".  Для его приведения в соответствие с Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновения судов в море (КОЛРЕГ) и prEN 14744 предлагается использоваться термин "проблесковый огонь".

2.	В соответствии с пунктом t) статьи 1.01, предписывается 50-60 проблесков в минуту.  Для приведения этого предписания в соответствие с правилами ЦКСР и prEN 14744 предлагается расширить этот диапазон значений до 40-60 проблесков в минуту.

3.	Приложение 4 следует оставить без каких-либо изменений.  Координаты цветности, приводимые в таблице 2 и таблице D.2 проекта стандарта prEN 14744, аналогичны координатам цветности, указанным в приложении 4 к ЕПСВВП.

4.	Приложение 5, раздел I:  коэффициент соотношения между IВ и IО, по мнению Германии, следует изменить с 0,75 до 0,8 для приведения в соответствие с prEN 14744.

5.	Приложение 5, раздел I:  формула, выражающая соотношение между IВ и t, а также два предложения с описанием этой формулы, по мнению Германии, устарели, поскольку все необходимые значения IВ и t приводятся в диаграмме, включенной в приложение к настоящему предложению.

6.	Приложение 5, раздел II:  по нашему мнению, дальность видимости сигнальных огней следует также указать в морских милях для приведения этого параметра в соответствие с КОЛРЕГ.

7.	Приложение 5, раздел II:  предлагается заменить всю таблицу таблицей I, содержащейся в prEN 14744.  Чтобы показать различия между значениями IО, указанными в таблице ЕПСВВП и таблице prEN 14744, в приложение к настоящему предложению включена диаграмма.

8.	Приложение 5, раздел III, пункт 2:  при отклонении фонаря в вертикальной плоскости до +/-5 градусов в горизонтальной плоскости сила света должна составлять не менее 80% от силы света без отклонения от горизонтальной плоскости.  Для приведения этого предписания в соответствие с КОЛРЕГ предлагается заменить это значение на 100%.

9.	Приложение 5, раздел III, пункт 2:  принятие приводимого выше предложения № 8 позволит точно отразить предписания КОЛРЕГ в отношении распределения света в вертикальной плоскости в соответствии с пунктом 10 а) приложения I к КОЛРЕГ.  В пункте 10 b) приложения I к КОЛРЕГ, в подпункте ii) для ходовых огней парусных судов содержится предписание о распределении света в вертикальной плоскости при отклонении:  по меньшей мере 50% от требуемой минимальной силы света при отклонении в пределах 25 градусов выше и ниже горизонтальной плоскости.  По мнению Германии, это предписание следует добавить в ЕПСВВП.

Приложение

# Text boxes

GE.06-21460   (R)    180406    180406

Сопоставление пределов для фотометрической силы света, принятых в ЕПСВВП и prEN 14744

I0 фотометрическая сила света [кд]

0,1

1,0

10,0

100,0

1 000,0

ЕПСВВП:  обыкновенный белый

ЕПСВВП:  обыкновенный зеленый/красный

ЕПСВВП:  обыкновенный желтый

ЕПСВВП:  обыкновенный синий

prEN 14744:  обыкновенные огни всех цветов

ЕПСВВП:  ясный белый

ЕПСВВП:  ясный зеленый/красный

ЕПСВВП:  ясный желтый

ЕПСВВП:  ясный синий

prEN 14744:  ясные огни всех цветов

ЕПСВВП:  яркий белый

ЕПСВВП:  яркий желтый

prEN 14744:  яркие огни всех цветов