| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2006/30 29 Juin 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии МПОГ по вопросам безопасности
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 11-15 сентября 2006 года

Пункт 5 повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ*

Перевозка твердых веществ и жидкостей в сосудах под давлением

Предложение правительства Германии

РЕЗЮМЕ

Существо предложения: Новые требования в отношении перевозки твердых веществ и жидкостей в сосудах под давлением (новый подраздел 4.1.3.6) будут включены в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с 1 января 2007 года. Из них исключены, в частности, вещества, перечисленные в подразделе 4.1.4.4. Настоящий документ направлен на включение необходимых положений подраздела 4.1.4.4 в новую систему.

Предлагаемое решение: Внести изменения в соответствующие инструкции по упаковке для некоторых веществ и исключить подраздел 4.1.4.4.

Справочные документы: TRANS/WP.15/AC.1/2005/42/Add.1–OCTI/RID/GT- III/2005/42/Add.1. INF.16 (ЕCФХП) - Совместное совещание, сентябрь 2005 года. TRANS/WP.15/AC.1/100–OCTI/RID/GT-III/2005-B, пункт 53.

1.	В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с неизмененной структурой уже содержались требования к использованию сосудов под давлением для перевозки твердых веществ и жидкостей, не относящихся к классу 2.

2.	Эти требования были перенесены в подраздел 4.1.4.4 МПОГ/ДОПОГ//ВОПОГ с измененной структурой посредством включения особых требований, применяемых в случае использования сосудов под давлением для веществ, не относящихся к классу 2.

3.	В рамках внесения изменений в тринадцатое издание Рекомендаций ООН подобные, однако не совпадающие с МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ положения были включены в Типовые правила ООН.

4.	Эти положения, касающиеся перевозки твердых веществ и жидкостей в сосудах под давлением, обсуждались на совещании Специальной рабочей группы по согласованию МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с четырнадцатым изданием Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов в мае 2005 года.  Итоги этих обсуждений содержатся в документе TRANS/WP.15/AC.1/2005/42/Add.1 – OCTI/RID/GT-III/2005/42/Add.1.

5.	В ходе совещания Специальной рабочей группы представитель ЕСФХП сообщил, что он подготовит для Специального совещания документ, в котором он покажет различия между существующими требованиями подраздела 4.1.4.4 и новыми положениями, подлежащими включению в подраздел 4.1.3.6.  Речь шла о неофициальном документе INF.16.

6.	Предложение, содержащееся также в документе INF.16 и направленное на исключение подраздела 4.1.4.4, не было принято (см. доклад Совместного совещания TRANS/WP.15/AC.1/100–OCTI/RID/GT-III/2005-B, пункт 53).

7.	Учитывая, что это решение было принято с небольшим перевесом голосов, Председатель Совместного совещания предложил представить по этому вопросу еще один документ, с тем чтобы добиться более высокой степени согласования с Типовыми правилами ООН.

8.	Германия выразила готовность разработать к одной из следующих сессий соответствующее уточняющее предложение.

9.	Все соответствующие номера ООН перечислены в приложении в порядке следования относящихся к ним инструкций по упаковке.

Предложения

10.	Изменения в инструкции по упаковке Р401:

В соответствии с особым требованием PR2, применяемым в случае использования сосудов под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, для проведения периодических испытаний сосудов под давлением предусмотрена периодичность, составляющая пять лет.  Согласно положениям подраздела 4.1.3.6, такая периодичность увеличена до 10 лет.  Применительно к коррозионным веществам периодичность проведения периодических испытаний не может быть увеличена, и поэтому в инструкцию по упаковке, предусмотренную в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для № ООН 1183, 1242, 1295 и 2988, следует добавить новое специальное положение по упаковке следующего содержания:

"RR xa	Для № ООН 1183, 1242, 1295 и 2988:  сосуды под давлением должны подвергаться испытанию каждые пять лет при давлении не менее 0,6 МПа (6 бар) в соответствии с требованиями подраздела 4.1.3.6".

11.	Изменения в инструкции по упаковке Р402:

В соответствии с особым требованием РR1, применяемым в случае использования сосудов под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, для сосудов под давлением предусмотрено минимальное испытательное давление 10 бар.  Учитывая, что для газовых баллонов предписанное испытательное давление является общим правилом, снижение давления до 6 бар представляется необоснованным.  По этой причине в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ следует добавить новое специальное положение по упаковке, применимое к № ООН 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130 и 3148, следующего содержания:

"RR xb	Для № 1389, 1391, 1411, 1421, 1928, 3129, 3130 и 3148:  сосуды под давлением должны подвергаться первоначальному испытанию и периодическим испытаниям при испытательном давлении не менее 1 МПа (10 бар) в соответствии с требованиями подраздела 4.1.3.6".

12.	Изменения в инструкции по упаковке Р402:

В соответствии с особым требованием РR1, применяемым в случае использования сосудов под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, для проведения периодических испытаний сосудов под давлением предусмотрена периодичность, составляющая пять лет.  В соответствии с положениями подраздела 4.1.3.6 такая периодичность увеличена до 10 лет.  Применительно к коррозионным веществам периодичность проведения периодических испытаний не может быть увеличена, и поэтому в инструкцию по упаковке, предусмотренную в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для № ООН 3129, следует добавить новое специальное положение по упаковке следующего содержания:

"RR xc	Для № ООН 3129:  сосуды под давлением должны подвергаться испытанию каждые пять лет при давлении не менее 1 МПа (10 бар) в соответствии с требованием подраздела 4.1.3.6".

13.	Изменения в инструкции по упаковке Р601:

В соответствии с особым требованием РR3, применяемым в случае использования сосудов под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, для проведения периодических испытаний сосудов под давлением предусмотрена периодичность, составляющая пять лет.  В соответствии с положениями подраздела 4.1.3.6 такая периодичность увеличена до 10 лет.  Применительно к коррозионным веществам периодичность проведения периодических испытаний не может быть увеличена, и поэтому в инструкцию по упаковке, предусмотренную в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для № ООН 1251, следует добавить новое специальное положение по упаковке следующего содержания:

"RR xd	Для № ООН 1251:  сосуды под давлением подвергаются испытанию каждые пять лет при давлении не менее 1 МПа (10 бар) в соответствии с требованиями подраздела 4.1.3.6".

14.	Изменения в инструкции по упаковке Р601:

В соответствии с особым требованием PR6, применяемым в случае использования сосудов под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, существуют особые требования для брома в отношении материалов, используемых для сосудов под давлением и их запорных устройств.  Учитывая, что в данном случае речь идет о высококоррозионных веществах, увеличение периодичности проведения периодических испытаний недопустимо по соображениям техники безопасности.  Поэтому в данную инструкцию по упаковке, предусмотренную в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ для № ООН 1744, следует добавить новое специальное положение по упаковке следующего содержания:

"RR xe	Для № 1744, содержащего менее 0,005% воды или от 0,005 до 0,2% воды, при условии, что в последнем случае приняты меры для предотвращения коррозии внутреннего покрытия сосудов:  сосуды под давлением должны подвергаться испытанию каждые пять лет при давлении не менее 1 МПа (10 бар) в соответствии с требованиями подраздела 4.1.3.6.  Сосуды под давлением должны быть изготовлены из стали и иметь герметичное внутреннее покрытие из свинца или какого-либо иного материала, обеспечивающего эквивалентную защиту, и иметь герметичный затвор.  Сосуды под давлением могут быть также изготовлены из монель-металла или никеля и снабжены никелевой облицовкой.  Затворы должны быть расположены в верхней части сосуда под давлением, чтобы они не находились в постоянном контакте с жидкой фазой".

15.	Изменения в инструкции по упаковке Р601:

В соответствии с особым требованием PR7, применяемым в случае использования сосудов под давлением для веществ, не относящихся к классу 2, существуют точные указания в отношении упаковки для № ООН 1614.  В Рекомендациях ООН в этом отношении указана лишь инструкция по упаковке Р099.  Для того чтобы иметь возможность продолжать применение существующих требований к упаковке, в инструкцию по упаковке, предусмотренную в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, следует добавить полный текст особого требования PR7 в качестве нового специального положения по упаковке PR xf.

16.	Изменения в инструкции по упаковке Р601:

В соответствии с вышеуказанными изменениями следует исключить специальное положение по упаковке RR3, предусмотренное в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ.

17.	В соответствии с вышеуказанными изменениями из последнего предложения пункта 4.1.3.6.1 следует исключить слова "и в подразделе 4.1.4.4", из первых предложений инструкций по упаковке P400, P401 и P402 исключить содержащиеся в скобках слова "(см. также таблицу в подразделе 4.1.4.4)", а также исключить подраздел 4.1.4.4.

Обоснование

| Безопасность: | Необходимость ограничения вместимости, например до 450 л для твердых веществ или жидкостей, перевозимых в сосудах под давлением, отпадает, поскольку по опыту известно, что можно использовать более крупные сосуды. Согласно накопленной в последнее время информации, увеличение степени наполнения не представляет собой никакого риска с точки зрения техники безопасности. Увеличение периодичности проведения периодических испытаний соответствует применяемым в настоящее время срокам, но критически важно и неприменимо только в случае коррозионных веществ. Уменьшение манометрического давления инертных газов во время перевозки с 0,5 бар по крайней мере наполовину (0,2 бар) не создает никаких проблем с точки зрения техники безопасности, поскольку обычно такое давление не может поддерживаться во время перевозки, когда инертный газ растворяется в перевозимом веществе. В данном случае важным является отвод воздуха в жидкой фазе. |
| --- | --- |
| Практическая осуществимость: | С учетом того, что 1 января 2007 года в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ будут включены новые требования в отношении перевозки твердых веществ и жидкостей в сосудах под давлением и что требования подраздела остаются без изменений, принятие данных поправок повысит степень согласования с Типовыми правилами ООН. |
| Применимость: | Большой интерес, который промышленность проявляет к этому вопросу, указывает на необходимость решения проблемы перевозок в сосудах под давлением веществ, не относящихся к классу 2. |

--------

Инструкция по упаковке Р400	Позиции на желтом или сером (в случае черно-белой печати) фоне будут исключены 1 января 2007 года.  После этого соответствующие вещества могут перевозиться только при условиях, относящихся к № ООН 3394).

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1366 | ДИЭТИЛЦИНК | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 | 320 | LQ0 | P400 PR1 |
| 1370 | ДИМЕТИЛЦИНК | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 | 320 | LQ0 | P400 PR1 |
| 2445 | ЛИТИЙАЛКАЛИНЫ жидкие | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 | 274 320 | LQ0 | P400 PR1 |
| 2845 | ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | S1 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P400 PR1 |
| 2870 | АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 |  | LQ0 | P400 PR1 |
| 3051 | АЛЮМИНИЙАЛКИЛЫ | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 | 274 320 | LQ0 | P400 PR1 |
| 3052 | АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ ЖИДКИЕ | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 | 274 320 | LQ0 | P400 PR1 |
| 3053 | МАГНИЙАЛКИЛЫ | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 | 274 320 | LQ0 | P400 PR1 |
| 3076 | АЛЮМИНИЯ АЛКИЛГИДРИДЫ | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 | 274 320 | LQ0 | P400 PR1 |
| 3194 | ПИРОФОРНАЯ ЖИДКОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4.2 | S3 | I | 4.2 | 274 | LQ0 | P400 PR1 |
| 3254 | ТРИБУТИЛФОСФАТ | 4.2 | S1 | I | 4.2 |  | LQ0 | P400 PR1 |
| 3394 | МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ | 4.2 | SW | I | 4.2+ 4.3 | 274 | LQ0 | P400 PR1 |

| Инструкция по упаковке P401 |
| --- |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1183 | ЭТИЛДИХЛОРСИЛЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 | P401 PR2 |
| 1242 | МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 | P401 PR2 |
| 1295 | ТРИХЛОРСИЛАН | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 |  | LQ0 | P401 PR2 |
| 2988 | ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4.3 | WFC | I | 4.3+3+8 | 274 549 | LQ0 | P401 PR2 |
| Инструкция по упаковке P402 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1389 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ЖИДКАЯ | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 | P402 PR1 |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60°C | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 183 274 506 | LQ0 | P402 PR1 |
| 1391 | МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки не более 60°C | 4.3 | W1 | I | 4.3+3 | 182 183 274 506 | LQ0 | P402 PR1 |
| 1411 | ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 |  | LQ0 | P402 PR1 |
| 1421 | ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 182 274 | LQ0 | P402 PR1 |

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1928 | МЕТИЛМАГНИЙБРОМИД В ЭТИЛОВОМ СПИРТЕ | 4.3 | WF1 | I | 4.3+3 |  | LQ0 | P402 PR1 |
| 3129 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WC1 | I | 4.3+8 | 274 | LQ0 | P402 PR1 |
| 3129 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WC1 | II | 4.3+8 | 274 | LQ10 | P402 IBC01 PR1 |
| 3130 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WT1 | I | 4.3+ 6.1 | 274 | LQ0 | P402 PR1 |
| 3130 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. | 4.3 | WT1 | II | 4.3+ 6.1 | 274 | LQ10 | P402 IBC01 PR1 |
| 3148 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 4.3 | W1 | I | 4.3 | 274 | LQ0 | P402 PR1 |
| 3148 | РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 4.3 | W1 | II | 4.3 | 274 | LQ10 | P402 IBC01 PR1 |
| Инструкция по упаковке P601 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1380 | ПЕНТАБОРАН | 4.2 | ST3 | I | 4.2+ 6.1 |  | LQ0 | P601 PR1 |

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1092 | АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P601 PR3 |
| 1251 | МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TFC | I | 6.1+3+8 |  | LQ0 | P601 PR3 |
| 1259 | НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P601 PR3 |
| 1613 | КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 48 | LQ0 | P601 PR3 |
| 1994 | ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P601 PR3 |
| 3294 | УГЛЕВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианистого водорода | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 610 | LQ0 | P601 PR3 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1185 | ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P601 PR4 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2480 | МЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 |  | LQ0 | P601 PR5 |
| 2481 | ЭТИЛИЗОЦИАНАТ | 3 | FT1 | I | 3+6.1 |  | LQ0 | P601 PR5 |

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1744 | БРОМ или БРОМА РАСТВОР | 8 | CTI | I | 8+6.1 |  | LQU | P601 PR6 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1614 | ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом | 6.1 | TF1 | I | 6.1+3 | 603 | LQ0 | P099 P601 PR7 |
| Инструкция по упаковке P602 |
| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1605 | ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 6.1 | T1 | I | 6.1 |  | LQ0 | P602 PR3 |

# Footnotes

*	Распространено Центральным бюро международных железнодорожных перевозок (ЦБМЖП) в качестве документа OCTI/RID/GT-III/2006/30.

# Text boxes

GE.06-23488   (R)   030806   040806

Приложение