| NATIONS UNIES | E |
| --- | --- |

|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/113 13 juillet 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS et FRANÇAIS |
| --- | --- | --- |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent-quarantième session
Genève, 14-17 novembre 2006
Point 4.2.7 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITION DE COMPLÉMENT 18 À LA SÉRIE 04 D'AMENDEMENTS

AU RÈGLEMENT No 16

(Ceintures de sécurité)

Communication du Groupe de travail de la sécurité passive (GRSP)

Note: Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSP à sa trente-neuvième session.  Il a été établi sur la base des documents TRANS/WP.29/GRSP/2005/16 tel que modifié par le paragraphe 21 du report et  ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2006/8, non modifié. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/39, par. 21 et 37).

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 1, modifier comme suit:

«1.	DOMAINE D’APPLICATION

Ce Règlement s’applique aux:

1.1	Véhicules des catégories M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7 et T */, en ce qui concerne l’installation de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue qui sont destinés à être utilisés séparément, c’est-à-dire comme dispositifs individuels, par des personnes adultes occupant des sièges faisant face vers l’avant ou vers l’arrière;

1.2	Ceintures de sécurité et dispositifs de retenue qui sont destinés à être utilisés séparément, c’est-à-dire comme dispositifs individuels, par des personnes adultes occupant des sièges faisant face vers l’avant ou vers l’arrière, et qui sont conçus pour une installation dans des véhicules des catégories M, N, O, L2, L4, L5, L6, L7 et T */;

1.3	Véhicules des catégories M1 et N1 */ en ce qui concerne l’installation de dispositifs de retenue pour enfants et de dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX.

___________

*/	Selon les définitions figurant à l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).».

Paragraphe 8.1.1, modifier comme suit (y compris la note de bas de page */):

«8.1.1	À l’exception des strapontins (tels qu’ils sont définis dans le Règlement no 14) et des places assises destinées à être seulement utilisées lorsque le véhicule est à l’arrêt, les sièges des véhicules des catégories M et N (à l’exception des véhicules des catégories M2 et M3 qui relèvent de la classe I, de la classe II ou de la classe A */) doivent être équipés de ceintures de sécurité ou de systèmes de retenue satisfaisant aux prescriptions du présent Règlement.

______________

*/	Selon les définitions figurant à l’annexe 7 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, modifié en dernier lieu par l’amendement 4).».

Paragraphe 8.2.2.5, modifier comme suit:

«8.2.2.5	Le service technique doit contrôler que, lorsque le pêne de la boucle est engagé dans la gâche:»

Paragraphe 8.2.2.5.2, modifier comme suit:

«8.2.2.5.2	dans le cas des ceintures trois points, une tension d’au moins 50 N peut être obtenue sur le brin abdominal de la ceinture par application externe d’une traction sur le brin diagonal de la ceinture, lorsque celui-ci est positionné:

a)	sur un mannequin 10 ans tel que défini dans l’appendice 1 de l’annexe 8 du Règlement nº 44 et installé conformément à l’appendice 4 de l’annexe 17 du présent Règlement;

b)	ou sur le gabarit défini à la figure 1 de l’appendice 1 de l’annexe 17 du présent Règlement pour les places autorisant l’installation d’un dispositif de retenue pour enfant de la catégorie universelle.».

Annexe 17, ajouter un nouvel appendice 4 libellé comme suit:

«Annexe 17 − Appendice 4

INSTALLATION DU MANNEQUIN 10 ANS

a)	Reculer le siège au maximum.

b)	Placer la rehausse conformément aux prescriptions du constructeur. En l’absence de spécification, placer la rehausse dans sa position la plus basse.

c)	Régler l’angle du dossier conformément aux prescriptions du constructeur. En l’absence de spécification, placer le dossier à 25° par rapport à la verticale, ou dans la position fixe la plus proche.

d)	Placer le renvoi au montant dans la position la plus basse.

e)	Installer le mannequin sur le siège en s’assurant que le bassin est en contact avec le dossier.

f)	Le plan longitudinal passant par la ligne centrale du mannequin coïncidera avec l’axe médian apparent du siège.».

-----