| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/119 13 July 2006 RUSSIAN Original: and FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года,
Пункт 4.2.22 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 3 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 04

К ПРАВИЛАМ № 44

(Детские удерживающие системы)

Передано Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRSP на ее тридцать девятой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2006/6 с поправками, изложенными в пункте 27 доклада.  Он передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/39, пункт 27).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 8.1.3.1.1.3.1 изменить следующим образом:

"8.1.3.1.1.3.1	Устройство для испытания на замедление

Замедление тележки обеспечивается посредством использования устройства, предписанного в приложении 6 к настоящим Правилам, или любого другого устройства, дающего эквивалентные результаты.  Рабочие характеристики этого устройства должны соответствовать положениям пункта 8.1.3.4 и изложенным ниже предписаниям:

Калибровочная процедура

Кривая замедления тележки, нагруженной инертной массой до 55 кг, соответствующей одному занятому детскому удерживающему устройству, при испытании детских удерживающих устройств согласно пункту 8.1.3.1, а также при испытании детских удерживающих устройств в кузове транспортного средства в соответствии с пунктом 8.1.3.2, когда на тележку помещается конструкция транспортного средства и общая инертная масса в х раз превышает 55 кг, что соответствует массе х занятых детских удерживающих устройств, должна вписываться при испытании на лобовой удар в заштрихованное пространство, указанное в добавлении 1 к приложению 7 к настоящим Правилам, а при испытании на удар сзади в заштрихованное пространство, указанное в добавлении 2 к приложению 7 к настоящим Правилам.

При калибровке стопорного устройства тележка должна устанавливаться в случае лобового удара на расстоянии 650 ± 3 мм, а в случае удара сзади на расстоянии 275 ± 20 мм".

Приложение 6, пункт 1.1, изменить следующим образом:

"1.1			При испытании детских удерживающих устройств масса тележки, на которой установлено только сиденье, должна превышать 380 кг.  При испытаниях детских удерживающих систем особой категории (с учетом транспортного средства) общая масса тележки и конструкции транспортного средства должна превышать 800 кг".

-----

# Text boxes

GE.06-24046   (R)    100806    100806