| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/133/Amend.1 5 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

ПОПРАВКИ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПО ПОПРАВКАМ СЕРИИ 03 К ПРАВИЛАМ № 78

(Торможение транспортных средств категории L)

Передано Административным комитетом

Примечание:  Нижеследующие поправки были приняты Административным комитетом (АС.1) измененного Соглашения 1958 года на его тридцать четвертой сессии в соответствии с рекомендацией WP.29, вынесенной на его сто сороковой сессии (ECE/TRANS/WP.29/1056, пункты 85 и 58).

Пункт 5.3.1, формула:

Вместо "v" читать "V".

После пункта 5.3.3 добавить новый пункт 5.4 следующего содержания:

"5.4	Материалы для тормозных накладок:

Тормозные накладки не должны содержать асбеста".

Пункт 9:

Снять все квадратные скобки.

-----

# Text boxes

GE.06-26643   (R)     281206    020107