| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

|  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/141 6 October 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

# Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года

Пункт 4.2.57 предварительной повестки дня

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 4 К ПРАВИЛАМ № 13-Н

(Торможение)

# Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)*

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRRF на ее шестидесятой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/60, пункт 10) и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен текст документа ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2006/29 с поправками, указанными в пункте 10 доклада.  Изменения, предложенные в этом документу, аналогичны поправкам к Правилам № 13 (см. ECE/TRANS/WP.29/2006/44).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

#### _______________

*	Отдел транспорта ЕЭК ООН передал настоящий документ по истечении предельного срока, установленного для представления официальной документации, так как он был принять GRRF с запозданием.

Включить новые пункты 2.21 и 2.22 следующего содержания:

"2.21		"сигнал торможения":  логический сигнал, предупреждающий о приведении тормоза в действие, как это указано в пункте 5.2.22;

2.22		"сигнал экстренного торможения":  логический сигнал, предупреждающий об экстренном торможении, как это указано в пункте 5.2.23".

Пункт 5.2.22 изменить следующим образом:

"5.2.22		Включение сигнала торможения для освещения стоп-сигналов".

Включить новые пункты 5.2.23-5.2.23.2 b) следующего содержания:

"5.2.23	В том случае, когда автомобиль оснащен средствами для предупреждения об экстренном торможении, приведение в действие и деактивация сигнала экстренного торможения должны отвечать нижеперечисленным техническим условиям:

5.2.23.1	Сигнал приводится в действие посредством включения системы рабочего тормоза при замедлении не менее 6 м/с2:

Сигнал деактивируется не позднее того момента, когда замедление снижается до величины менее 2,5 м/с2.

5.2.23.2	Могут также применяться следующие условия:

a)	сигнал может приводиться в действие посредством включения системы рабочего тормоза таким образом, чтобы она создавала, в порожнем состоянии и при отключенном двигателе, в условиях испытания, предусмотренных для типа 0, описание которого приводится в приложении 3, замедление не менее 6 м/с2.

Сигнал деактивируется не позднее того момента, когда замедление снижается до величины менее 2,5 м/с2;

или

b)	сигнал может приводиться в действие, когда система рабочего тормоза включается при скорости более 50 км/ч и антиблокировочная система работает в режиме непрерывной цикличности (как это определено в пункте 2 приложения 6).

Сигнал деактивируется, когда антиблокировочная система прекращает работать в режиме непрерывной цикличности".

-----

# Text boxes

GE.06-25722   (R)    311006   011106