| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/37 4 April 2006 RUSSIAN Original: ENGLISH AND FRENCH |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.16 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 1 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 04 К ПРАВИЛАМ № 49

(Загрязняющие вещества, выделяемые двигателями с воспламенением от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, и двигателями с принудительным

зажиганием, работающими на СНГ)

Представлено Рабочей группой по проблемам энергии и окружающей среды (GRPE)

Примечание:  Воспроизведенный ниже текст был принят GRPE на ее пятьдесят первой сессии (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/51, пункт 49) и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1.  В его основу положен текст документа ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2006/5 без поправок.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно также получить через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункт 1 изменить следующим образом:

"1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1	Настоящие Правила применяются к транспортным средствам категорий М и N/ и к их двигателям, указанным в таблице А, в отношении испытаний, предусмотренных для этих двигателей в таблице В.

Таблица А:  ПРИМЕНИМОСТЬ

| Категория транспорт-ного средства1/ | Максималь-ная масса | Двигатели с принудительным зажиганием | Двигатели с воспламенением от сжатия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бензин | ПГ(a) | СНГ(b) | Дизель | Этанол |
| M1 | ≤ 3,5 т | - | - | - | - | - |
|  | > 3,5 т | - | П49 | П49 | П49 | П49 |
| M2 | - | - | П49 | П49 | П49 или П83 (c) | П49 |
| M3 | - | - | П49 | П49 | П49 | П49 |
| N1 | - | - | П49 или П83 | П49 или П83 | П49 или П83 | П49 |
| N2 | - | - | П49 | П49 | П49 или П83(c) | П49 |
| N3 | - | - | П49 | П49 | П49 | П49 |

(a)	Природный газ.

(b)	Сжиженный нефтяной газ.

(c)	Правила № 83 применяются только к транспортным средствам, контрольная масса которых не превышает 2 840 кг, в качестве распространения официального утверждения, предоставленного в отношении двигателя, используемого на транспортных средствах категорий M1 или N11/.

Под "П49 или П83" подразумевается, что изготовители могут получать специальное утверждение типа на основании настоящих Правил либо Правил № 83, см. пункт 1.2.

Таблица B:  ТРЕБОВАНИЯ

|  | Двигатели с принудительным зажиганием | Двигатели с воспламенением от сжатия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бензин | ПГ(а) | СНГ(b) | Дизель | Этанол |
| Загрязняющие выхлопные газы | - | Да | Да | Да | Да |
| Твердые частицы | - | - | - | Да | - |

1.2		Эквивалентные официальные утверждения

Указанные ниже двигатели не нуждаются в официальном утверждении на основании настоящих Правил, если они являются частью транспортного средства, которое было официально утверждено на основании Правил № 83:

а)	двигатели с воспламенением от сжатия, подлежащие установке на транспортных средствах категорий N1, N2 и M21/ и функционирующие на дизельном топливе;

b)	двигатели с принудительным зажиганием, функционирующие на природном газе (ПГ) или на сжиженном нефтяном газе (СНГ) и подлежащие установке на транспортных средствах N1"1/.

Пункт 4.6.1, ссылка на сноску 4/ и сама сноска 4/, изменить нумерацию на 2/, а текст следующим образом:

"2/	1 - Германия, ..., 36 - Литва, 37 - Турция, 38 (не присвоен), 39 - Азербайджан, …, 47 - Южная Африка, 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются …".

-----

# Footnotes

/	В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, содержащимися в Amend.4).

1/	В соответствии с определениями, содержащимися в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, содержащимися в Amend.4).

# Text boxes

GE.06-21539   (R)	120606    120606