| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/66 4 April 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств (WP.29)

Сто тридцать девятая сессия

Женева, 20-23 июня 2006 года

Пункт 4.2.31 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 3 К ПРАВИЛАМ № 104

(Светоотражающая маркировка)

Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)

Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят пятой сессии и передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (TRANS/WP.29/GRE/55, пункты 24 и 38 с поправками, внесенными на основании документа ECE/TRANS/WP.29/1050, пункт 23).  В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/2 без поправок и TRANS/WP.29/GRE/2005/27 с поправками, внесенными на основании документа ECE/TRANS/WP.29/GRE/2005/27/Rev.1.

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний. Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя. Документы можно получить также через Интернет: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Название Правил изменить следующим образом:

"ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ МАРКИРОВКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ M, N И О"

Пункт 1 изменить следующим образом (включив ссылку на новую сноску 1/ и новую сноску 1/):

"1.		ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются к светоотражающей маркировке транспортных средств категорий M2, M3, N, O2, O3 и O4 1/.

_______________

1/	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/ Rev.1/Amend.2 с последними поправками, внесенными на основании Amend.4)".

Пункт 5.4.1, ссылка на сноску 1/ и сноска 1/, изменить нумерацию на сноску 2/ и читать следующим образом:

"2/	1 - Германия, ... 34 - Болгария, 35 (не присвоен), 36 - Литва, 37 - Турция, 38 (не присвоен), 39 - Азербайджан, 40 - бывшая югославская Республика Македония, 41 (не присвоен), 42 - Европейское сообщество (официальные утверждения предоставляются его государствами-членами с использованием их соответствующего символа ЕЭК), 43 - Япония, 44 (не присвоен), 45 - Австралия, 46 - Украина, 47 - Южная Африка, 48 - Новая Зеландия, 49 - Кипр, 50 - Мальта, 51 - Республика Корея, [52 - Малайзия и 53 - Таиланд].  Последующие порядковые номера присваиваются...".

Пункт 7.2, ссылка на сноску 2/ и сноска 2/, изменить нумерацию на сноску 3/.

Приложение 8

Пункт 5 изменить следующим образом:

"5.		Стойкость при чистке

5.1		Ручная чистка

5.1.2		Испытываемый образец, смоченный смесью диспергирующего машинного масла и графита, должен легко очищаться без повреждения светоотражающей поверхности при ее протирании таким слабым алифатическим раствором, как n-гептан, с последующей промывкой нейтральным моющим средством.

5.2		Мойка струей под давлением

5.2.1		После промывки постоянной распыленной струей в течение 60 секунд на светоотражающей поверхности испытываемого образца не должно быть следов повреждений и она не должна отслаиваться от подложки при следующих заданных параметрах:

а)	максимальное давление водного/промывочного раствора - 80 бар

b)	максимальная температура водного/промывочного раствора - 60°С

с)	конец моющей насадки должен находиться на расстоянии минимум 600 мм от испытываемого материала

d)	угол наклона моющей насадки к плоскости, перпендикулярной светоотражающей поверхности, не должен превышать 45°

е)	угол широкой веерной струи, создаваемой моющей насадкой, должен составлять 40°".

Включить новый пункт 8 следующего содержания:

"8.		Прочность сцепления (в случае клеящих материалов)

8.1		Прочность склеивания светоотражающих материалов определяется после 24 часов выдержки при отслаивании под углом 90° на стенде для определения прочности на разрыв.

8.2		Светоотражающие материалы не должны легко отделяться без повреждения этих материалов.

8.3		Минимальное усилие, необходимое для снятия светоотражающих материалов с их подложки, должно составлять не менее 10 Н на 25 мм ширины при постоянной скорости 300 мм в минуту".

-----

# Text boxes

GE.06-21655   (R)    160506    160506