| NATIONSUNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2006/96 12 juillet 2006 FRANÇAIS Original: ANGLAIS ET FRANÇAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des Règlements
concernant les véhicules (WP.29)

Cent-quarantième session
Genève, 14-17 novembre 2006
Point 4.2.10. de l’ordre du jour provisoire

PROJET DE SUPPLEMENT 1 A LA SÉRIE 01 D’AMENDEMENTS

AU RÈGLEMENT No 26

(Saillies extérieures)

Communication du groupe de travail de la sécurité générale (GRSG)

Nota :	Le texte reproduit ci-après a été adopté par le GRSG à sa quatre-vingt-dix-neuvième session.  Il a été établi sur la base du document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2006/11, tel que modifié par le paragraphe 26 du rapport. Il est transmis pour examen au WP.29 et à l'AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/69, para. 26).

Le présent document est un document de travail distribué pour examen et commentaires. Quiconque l'utilise à d'autres fins en porte l'entière responsabilité. Les documents sont également disponibles via Internet: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Paragraphe 6.8.1., modifier comme suit:

«6.8.1	Les arêtes en tôle, telles que les bords de gouttières et les glissières de portes 	coulissantes, sont admises à condition que leurs bords soient rabattus ou que ces arêtes 	soient recouvertes d’un élément protecteur satisfaisant aux dispositions du présent 	Règlement qui lui sont applicables.

Une arête non protégée est dite rabattue, si elle est repliée à environ 180°, ou repliée vers 	la carrosserie de manière que l’arête ne puisse être touchée par une sphère de 100 mm de 	diamètre.

Les prescriptions du paragraphe 5.4 ne s’appliquent pas aux arêtes en tôle suivantes: bord 	arrière du capot et bord avant du coffre arrière.»

- - - - -