| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2006/97 12 July 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил в области

транспортных средств (WP.29)

Сто сороковая сессия

Женева, 14-17 ноября 2006 года

Пункт 4.2.14 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 2 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 02

К ПРАВИЛАМ № 34

(Опасность возникновения пожара)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям,

касающимся безопасности (GRSG)

Примечание:  приводимый ниже текст был принят GRSG на ее девяностой сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2006/16 с поправкой, указанной в пункте 48 доклада.  Этот текст передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/ WP.29/GRSG/69, пункты. 47 и 48).

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также получить через ИНТЕРНЕТ:

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm

Пункты 1-1.3 и соответствующую сноску 1/ изменить следующим образом:

"1.		ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила применяются:

1.1		ЧАСТЬ I:  к официальному утверждению транспортных средств категорий M, N и O 1/ в отношении бака (баков) для жидкого топлива.

1.2.	ЧАСТЬ II:  по просьбе завода-изготовителя - к официальному утверждению транспортных средств категорий M, N и O, официально утвержденных на основании части I настоящих Правил и оснащенных баком (баками) для жидкого топлива, в отношении предотвращения опасности возникновения пожара в случае лобового и/или бокового и/или заднего столкновения.

__________________

1/	Согласно определениям, содержащимся в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками, внесенными на основании Amend.4)."

- - - - -

# Text boxes

GE.06-23807   (R)    270706    270706