| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |

| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/12 27 December 2006 RUSSIAN Original: |
| --- | --- | --- |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и

Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 26-30 марта 2007 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

СТАНДАРТЫ*

Ccылки в ДОПОГ/МПОГ на стандарты ЕКС, касающиеся испытаний

пластмассы на совместимость

Передано Европейским комитетом по стандартизации (ЕКС)

1.	В последние годы ЕКС (TC 261/SC 5/WG 16) совместно с ИСО (TC 122/SC 5/WG 8) разработали стандарты на испытания пластмассовой тары и пластмассовых КСГМГ на совместимость, основанные на европейских правилах перевозки опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом (ДОПОГ/МПОГ).

2.	Стандарты на испытания тары на совместимость был опубликован (EN ISO 16101:2004).  После параллельного голосования (ЕКС/ИСО) и критической оценки, данной консультантом ЕКС, проект стандарта на испытания КСГМГ на совместимость (prEN ISO 23667:2005) был пересмотрен.  Совещание совместной рабочей группы ЕКС/ИСО, состоявшееся в октябре, решило, что новый проект должен быть вновь поставлен на голосование в качестве окончательного проекта.  Результаты этого голосования должны быть известны к лету 2007 года.

3.	Оба стандарта содержат больше подробных сведений об испытаниях тары и КСГМГ на совместимость, что имеет важное значение для достижения большей согласованности и надежности доказательств совместимости в Европе.  Стандарты включают процедуру отнесения к стандартным жидкостям и перечень веществ, которые могут быть отнесены к стандартным жидкостям.  Кроме того, стандарты содержат подробные описания лабораторных методов, которые могут использоваться для отнесения веществ к стандартным жидкостям, когда это невозможно сделать с помощью перечня эквивалентов.

4.	Вместо того чтобы ссылаться на испытания тары на совместимость, Совместное совещание предпочло включить в ДОПОГ/МПОГ основные части этого стандарта (на том этапе prEN ISO 16101:2003), а именно процедуру отнесения к стандартным жидкостям и перечень веществ (перечень эквивалентов), но с некоторыми поправками.  Описание лабораторных методов было оставлено в самом стандарте.  В качестве альтернативного варианта была предусмотрена возможность включения в будущем ссылок на завершенные стандарты.  В этой связи следует сослаться на доклад сентябрьского совещания 2003 года (OCTI/RID/GT-III/2003-B–TRANS/WP.15/AC.1/94), пункты 87-91.

5.	Необходимо отметить, что оба стандарта подверглись критике, поскольку они содержат нормативный текст (для удобства пользователей).  Кроме того, оба стандарта в основных частях дублируют друг друга.

6.	Поправки к перечню эквивалентов, принятые Совместным совещанием в 2003 году, были рассмотрены на предмет их учета в окончательном варианте стандарта на испытания КСГМ на совместимость, но в случае стандарта на испытания тары на совместимость этого еще не сделано.

7.	В целом ситуация является неудовлетворительной.  ЕКС заинтересован в улучшении этой ситуации и был бы готов внести поправки в указанные стандарты, с тем чтобы на них можно было ссылаться в ДОПОГ/МПОГ.  Для облегчения включения ссылок предлагается следующее:

а)	слияние стандартов на испытания тары и ГСГМ на совместимость в единый стандарт;

b)	адаптация единого стандарта с целью исключения нормативного текста в части, посвященной испытаниям.  Что касается процедуры отнесения к стандартным жидкостям и перечня эквивалентов (измененного с учетом варианта ДОПОГ/МПОГ), то их можно было бы сохранить, а описание лабораторных методов сохранить необходимо.

8.	В зависимости от того, что Совместное совещание пожелает сохранить в ДОПОГ/МПОГ, этот стандарт можно было бы затем соответствующим образом адаптировать, воздержавшись от повторения любого текста ДОПОГ/МПОГ.

9.	К Совместному совещанию обращается просьбой дать ЕКС руководящие указания в отношении того, как следует поступить далее со стандартами на испытания тары и КСГМГ на совместимость, и высказать свое мнение по представленному выше предложению.

-----

# Footnotes

* 	Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2007/12.

# Text boxes

GE.06-27045   (R)   180107   180107