| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2008/100 16 septembre 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses

Trente-quatrième session
Genève, 1er-9 décembre 2008
Point 3 de l’ordre du jour provisoire

PERFORMANCE DES EMBALLAGES, Y COMPRIS DES GRV

Date de fabrication des récipients intérieurs des GRV composites

Communication de l’International Confederation of Plastics Packaging Manufacturers

Rappel

1.	À sa session de juillet 2008, le Sous-Comité a décidé de réglementer le marquage des récipients intérieurs à compter du 1er janvier 2011, dans le cadre d’un nouveau paragraphe 6.5.2.2.4, libellé comme suit:

«Le récipient intérieur d’un GRV composite construit après le 1er janvier 2011 doit porter les marques spécifiées au 6.5.2.1.1 b), c), d), la date étant la date de fabrication du récipient intérieur en plastique, e) et f)...».

2.	Concernant la marque visée à l’alinéa d (date de fabrication du récipient intérieur en plastique), l’ICPP propose d’utiliser comme alternative la méthode dite de l’horloge. Au cours des débats tenus au sein du Groupe de travail sur le remplacement des récipients intérieurs à la session de juillet, les industriels ont été encouragés à élaborer une proposition autorisant également ce type de marquage de la date de fabrication pour les récipients intérieurs en plastique des GRV composites. La présente proposition correspond à la pratique actuelle des fabricants de GRV et permet d’éviter la solution coûteuse en argent et en temps qui consiste à remplacer chaque mois la plaque du moule utilisé pour la production des récipients intérieurs moulés par soufflage.

Proposition

3.	Au paragraphe 6.5.2.2.4, ajouter une nouvelle phrase libellée comme suit:

«Le récipient intérieur d’un GRV composite construit après le 1er janvier 2011 doit porter les marques spécifiées au 6.5.2.1.1 b), c), d), la date étant la date de fabrication du récipient intérieur en plastique, e) et f). Le symbole de l’ONU pour les emballages ne doit pas être apposé. Le marquage doit être apposé dans l’ordre des alinéas indiqué. Il doit être apposé de manière durable, lisible, et placé dans un endroit bien visible lorsque le récipient intérieur est placé dans l’enveloppe extérieure.».

La date de fabrication du récipient intérieur en plastique peut également être apposée sur le récipient intérieur, à un autre endroit proche du reste de la marque.

Pour ce faire, on pourra recourir à la méthode ci-dessous:

-----

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2007-2008, adopté par le Comité à sa troisième session (voir les documents ST/SG/AC.10/C.3/60, par. 100, et ST/SG/AC.10/34, par. 14).