| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2008/80 16 septembre 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses

Trente-quatrième session
Genève, 1er-9 décembre 2008
Point 4 de l’ordre du jour provisoire

INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE

Dioxyde de thio-urée (numéro ONU 3341): Risque subsidiaire 6.1

Communication de l’expert de l’Allemagne

Introduction

1.	À la suite d’une série d’accidents, le Sous-Comité, à sa douzième session en 1996, a inscrit le dioxyde de thio-urée sur la liste des marchandises dangereuses sous la rubrique ONU 3341, division 4.2, groupe d’emballage II ou III.

2.	D’après les données expérimentales disponibles, le dioxyde de thio-urée satisfait aussi aux critères de classement de la division 6.1: une étude de la toxicité aiguë par inhalation a été exécutée suivant la ligne directrice 403 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques avec une solution aqueuse nébulisée. À partir des résultats, on a pu déterminer une CL50 de 0,656 mg/l/1 h (équivalant à 0,164 mg/l/4 h), valeur qui se situe dans l’intervalle correspondant au classement dans la division 6.1, groupe d’emballage II.

3.	Selon le 2.0.3 (Ordre de prépondérance des caractéristiques de danger) du Règlement type de l’ONU, le dioxyde de thio-urée devrait donc être classé:

a)	Dans la division 4.2, risque subsidiaire 6.1, lorsque ses caractéristiques pour la division 4.2 correspondent au groupe d’emballage II; ou

b)	Dans la division 6.1, risque subsidiaire 4.2, lorsque ses caractéristiques pour la division 4.2 correspondent au groupe d’emballage III.

Dans les deux cas, la matière devrait être transportée conformément aux dispositions affectées à la norme de résistance du groupe d’emballage II puisque les caractéristiques de la division 6.1 correspondent de toute façon à ce groupe d’emballage. Pour des raisons pratiques, l’expert de l’Allemagne propose de conserver le classement figurant actuellement dans la liste sous division 4.2, groupe d’emballage II seulement, et de modifier la rubrique ONU 3341 en ajoutant le risque subsidiaire 6.1 comme indiqué ci-après.

4.	Les données pertinentes pour l’affectation à la division 6.1 (et non à la division 4.2 qui n’est pas concernée par cette proposition) sont contenues dans l’annexe au présent document.

Proposition

5.	Au chapitre 3.2, dans la Liste des marchandises dangereuses,

a)	Modifier comme suit la rubrique numéro ONU 3341, groupe d’emballage II:

| No ONU | Nom et description | Classe ou division | Risque subsidiaire | Groupe d’emballage | Dispositions spéciales | Quantités limitées et quantités exceptées | Emballages et GRV | Citernes mobiles et conteneurs pour vrac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Instructions d’emballage | Dispositions spéciales | Instructions de transport | Dispositions spéciales |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7a) | (7b) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 3341 | dioxyde de Thio-urÉe | 4.2 | 6.1 | II | - | 0 | E2 | P002 IBC06 | B2 | T3 | TP 33 |

b)	Supprimer la rubrique correspondant au numéro ONU 3341, groupe d’emballage III.

Annexe

(anglais seulement)

Section 5.  HARMFUL BIOLOGICAL EFFECTS

5.1	LD50, oral (2.6.2.1.11)	1120 mg/kg	Animal species rat

LD50, oral (2.6.2.1.11)	1486 mg/kg	Animal species mouse

5.2	LD50, dermal (2.6.2.1.21)	>2000 mg/kg Animal species rat

5.3	LC50, inhalation (2.6.2.1.31)	0.164 mg/l	Exposure time	4 hours

or		ml/m3	Animal species rat

5.4	Saturated vapour concentration at 20 °C (2.6.2.2.4.31)	not applicable

5.5	Skin exposure (2.81) results irritating	Exposure time 	24 hours

Animal species	rabbit

5.6	Other data

Fish (Poecilia reticulate), LC50 (96 h): 416 mg/l

Aquatic invertebrates (Daphnia magna), EC50 (24 h): 390 mg/l

Aquatic plants (Scenedesmus subspicatus), EC50 (72 h): 32 mg/l

5.7	Human experience

Airborne dust may irritate eyes, skin, or respiratory tract. Direct or continuous contact may irritate skin.

### -----

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2007-2008, approuvé par le Comité à sa troisième session (voir le document ST/SG/AC.10/C.3/60, par. 100 et ST/SG/AC.10/34, par. 14).

1  This references are to chapters and paragraphs in the Model Regulations on the Transport of Dangerous Goods.