| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.4/2008/4 8 avril 2008 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du Système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits chimiques

Quinzième session
Genève, 9-11 juillet 2008
Point 2 b) de l’ordre du jour provisoire

MISE À JOUR DE LA DEUXIÈME ÉDITION RÉVISÉE DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)

Dangers pour la santé

Proposition d’amendement au tableau 3.1.2 (chap. 3.1)

Communication de l’expert de l’Allemagne*

A.	Introduction

1.	Étant donné que le SGH est déjà appliqué dans certains pays et le sera également dans plusieurs régions au cours de l’année à venir, il s’avère que la compréhensibilité et la faisabilité sont des préalables à l’établissement de procédures harmonisées en matière de classification et d’étiquetage.

2.	L’expérience acquise dans l’utilisation des critères du SGH a permis de mettre en évidence un problème posé par l’application des critères figurant dans le tableau 3.1.2 du chapitre 3.1. On s’est rendu compte que le recours à la conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë (cATpe) pour calculer la toxicité aiguë des mélanges pouvait aboutir au classement dans la catégorie 1 de mélanges composés uniquement d’ingrédients de la catégorie 2. De même, des poussières et des brouillards composés uniquement d’ingrédients de la catégorie 3 pouvaient être classés dans la catégorie 2.

3.	Le présent document contient une proposition d’amendement au tableau 3.1.2 du chapitre 3.1, qui découle de l’analyse du NOTA 2.

B.	Rappel des faits

4.	En recourant à la conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë (cATpe) pour calculer la toxicité aiguë des mélanges figurant dans le SGH, les valeurs données pour les matières de la catégorie 2 peuvent aboutir au classement dans la catégorie 1 d’un mélange composé uniquement d’ingrédients de la catégorie 2. Il en va de même pour des poussières et des brouillards de la catégorie 3, qui peuvent être classés dans la catégorie 2. Cela tient au fait que, dans les deux cas, la cATpe correspondante est égale à la limite supérieure de la catégorie immédiatement supérieure.

5.	Un tel problème peut se poser dans la pratique lorsqu’on utilise des données issues des estimations de l’intervalle de toxicité aiguë obtenues par des essais (par exemple par la méthode de la dose fixe, OCDE 420). C’est le cas par exemple lorsqu’un mélange est composé de deux matières et que, pour l’une, on dispose uniquement de données concernant l’intervalle de toxicité aiguë obtenues expérimentalement tandis que, pour l’autre, qui représente plus de 10 % du mélange, on ne dispose pas de telles données (ceci est particulièrement significatif pour la toxicité à l’absorption cutanée et la toxicité aiguë par inhalation). Le problème peut également se poser lorsqu’on ne dispose pas de valeurs d’ETA pour le mode d’exposition considéré et que la cATpe est utilisée après une extrapolation de mode à mode.

Exemples: mélange composé à 100 % d’ingrédients des Cat 2 ou 3:

| cATpeorale Cat 2 = 5 | ETAmél. = 100 / (100/5) = 5 → | Classement dans la Cat. 1 |
| --- | --- | --- |
| cATpe poussières/brouillards Cat 3 = 0,5 | ETAmél. = 100 / (100/0,5) = 0,5 → | Classement dans la Cat. 2 |

6.	On peut lire dans le Nota 2 du tableau 3.1.2 ce qui suit: «… Ces valeurs sont conventionnellement fixées à l’échelle la plus basse des Catégories 1 et 2, et à une valeur d’environ 1/10e de la valeur maximum ajoutée à la plus basse valeur de la catégorie pour les Catégories 3 à 5.».

7.	Ces valeurs fixées à une valeur d’environ 1/10e de la valeur maximum ajoutée à la plus basse valeur de la catégorie peuvent être calculées comme suit: «l’intervalle» est égal à la différence entre la limite supérieure (U) et la limite inférieure (L) c’est-à-dire «U-L». La valeur située à 1/10e de la limite inférieure se calcule donc au moyen de la formule mathématique suivante: L+[(U-L)/10].

8.	On pourrait résoudre le problème décrit ci-dessus en appliquant systématiquement l’idée du Nota 2, c’est-à-dire en fixant les valeurs à une valeur correspondant approximativement à 1/10e de l’intervalle au-dessus de la limite inférieure, et ce, pour toutes les catégories (voir tableau A).

Tableau A

Résultats des calculs effectués en utilisant les valeurs ponctuelles estimées
de toxicité aiguë (cATpe) du tableau 3.1.2, en suivant la méthode décrite
aux paragraphes 7 et 8 du présent document

|  | Limite inférieure (L) | Limite supérieure (U) | cATpe actuellement | cATpe calculées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L+((U-L)/10) |
| orale 1 | 0 | 5 | 0,5 | 0,5 |
| orale 2 | 5 | 50 | 5 | 9,5 |
| orale 3 | 50 | 300 | 100 | 75 |
| orale 4 | 300 | 2 000 | 500 | 470 |
| orale 5 | 2 000 | 5 000 | 2 500 | 2 300 |
| cutanée 1 | 0 | 50 | 5 | 5 |
| cutanée 2 | 50 | 200 | 50 | 65 |
| cutanée 3 | 200 | 1 000 | 300 | 280 |
| cutanée 4 | 1 000 | 2 000 | 1 100 | 1 100 |
| cutanée 5 | 2 000 | 5 000 | 2 500 | 2 300 |
| gaz 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |
| gaz 2 | 100 | 500 | 100 | 140 |
| gaz 3 | 500 | 2 500 | 700 | 700 |
| gaz 4 | 2 500 | 20 000 | 4 500 | 4 250 |
| vapeurs 1 | 0 | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
| vapeurs 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,65 |
| vapeurs 3 | 2 | 10 | 3 | 2,8 |
| vapeurs 4 | 10 | 20 | 11 | 11 |
| poussières/brouillards 1 | 0 | 0,05 | 0,005 | 0,005 |
| poussières/brouillards 2 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,095 |
| poussières/brouillards 3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,55 |
| poussières/brouillards 4 | 1 | 5 | 1,5 | 1,4 |

C.	Description de la proposition d’amendement au tableau 3.1.2 et au Nota 2

9.	Tableau 3.1.2 modifié conformément à la proposition: les nouvelles valeurs cATpe proposées (calculées comme indiqué dans la dernière colonne du tableau A) ont été arrondies par souci de simplification et apparaissent entourées d’un cercle. Les valeurs cATpe non cerclées représentent les critères SGH actuels.

| Voies d’exposition | Intervalles de valeurs expérimentales de toxicité aiguë (ou catégories de dangers) (voir Nota 1) | Conversion en valeurs ponctuelles estimées de toxicité aiguë (voir Nota 2) |
| --- | --- | --- |
| Orale (mg/kg poids corporel) | 0 5 50 300 2 000 | < Catégorie 1 < Catégorie 2 < Catégorie 3 < Catégorie 4 < Catégorie 5 | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | 5 50 300 2 000 5 000 | 0,5 10 100 500 2 500 |
| Cutanée (mg/kg poids corporel) | 0 50 200 1 000 2 000 | < Catégorie 1 < Catégorie 2 < Catégorie 3 < Catégorie 4 < Catégorie 5 | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ | 50 200 1 000 2 000 5 000 | 5 70 300 1 100 2 500 |
| Gaz (ppmV) | 0 100 500 2 500 | < Catégorie 1 < Catégorie 2 < Catégorie 3 < Catégorie 4 | ≤ ≤ ≤ ≤ | 100 500 2 500 20 000 | 10 140 700 4 500 |
|  | Catégorie 5 − Voir note de bas de page de 3.1.2.5. |  |
| Vapeurs (mg/l) | 0 0,5 2,0 10,0 | < Catégorie 1 < Catégorie 2 < Catégorie 3 < Catégorie 4 | ≤ ≤ ≤ ≤ | 0,5 2,0 10,0 20,0 | 0,05 0,7 3 11 |
|  | Catégorie 5 − Voir note de bas de page de 3.1.2.5. |  |
| Poussières/brouillards (mg/l) | 0 0,05 0,5 1,0 | < Catégorie 1 < Catégorie 2 < Catégorie 3 < Catégorie 4 | ≤ ≤ ≤ ≤ | 0,05 0,5 1,0 5,0 | 0,005 0,1 0,6 1,5 |
|  | Catégorie 5 − Voir note de bas de page de 3.1.2.5. |  |

NOTA 2: Ces valeurs ont pour but de servir au calcul de l’ETA pour la classification de mélanges à partir de leurs composants et ne constituent pas des résultats d’essais. Ces valeurs sont conventionnellement fixées à l’échelle la plus basse des Catégories 1 et 2, et à une valeur d’environ 1/10e de la valeur maximum ajoutée à la plus basse valeur de la catégorie pour chaque catégorie 3 à 5.

D.	Proposition d’amendements de conséquence à apporter au tableau 3.1.2
et au Nota 2 du SGH

#### Chapitre 3.1

Tableau 3.1.2:

Voie d’exposition Orale, 3e colonne, ligne 2: remplacer «5» par «10».
Voie d’exposition Cutanée, 3e colonne, ligne 2: remplacer «50» par «70».
Voie d’exposition Gaz, 3e colonne, ligne 2: remplacer «100» par «140».
Voie d’exposition Vapeurs, 3e colonne, ligne 2: remplacer «0,5» par «0,7».
Voie d’exposition Poussières/brouillards, 3e colonne, ligne 2: remplacer «0,05» par «0,1».
Voie d’exposition Poussières/brouillards, 3e colonne, ligne 3: remplacer «0,5» par «0,6».

Nota 2 du tableau 3.1.2, deuxième phrase:

Supprimer «à l’échelle la plus basse des Catégories 1 et 2, et» et remplacer «pour les Catégories 3 à 5» par «pour chaque catégorie».

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2007-2008, approuvé par le Comité à sa troisième session (ST/SG/AC.10/C.4/24, annexe 2, et ST/SG/AC.10/34, par. 14).

# Text boxes

=

Catégorie 1

Catégorie 2  +  Catégorie 2