| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/SC.3/WP.3/2008/1 21 December 2007 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по внутреннему водному транспорту

Рабочая группа по унификации технических предписаний

и правил безопасности на внутренних водных путях

Тридцать вторая сессия

Женева, 5-7 марта 2008 года

Пункт 3 а) предварительной повестки дня

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОПРАВКИ К ЕВРОПЕЙСКИМ ПРАВИЛАМ СУДОХОДСТВА ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ (ЕПСВВП):  
ГЛАВА 1 "ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ"

Определение высокоскоростных судов

Записка Австрии, Литвы, Соединенного Королевства, Румынии, Швейцарии
и Дунайской комиссии

Следует напомнить о том, что на пятьдесят первой сессии Рабочая группа по внутреннему водному транспорту (SC.3) приняла к сведению предложение Австрии о пересмотре существующего определения высокоскоростных судов, изложенного в статье 1.01 сс) ЕПСВВП, и просила Рабочую группу по унификации технических предписаний и правил безопасности на внутренних водных путях (SC.3/WP.3) продолжить изучение этого предложения на ее следующей сессии (ECE/TRANS/SC.3/178, пункт 22).  В настоящем документе воспроизводится предложение Австрии вместе с замечаниями, полученными от других правительств и речных комиссий.  Рабочая группа, возможно, пожелает принять решение о приемлемости проекта поправки к статье 1.01 сс) или, в качестве альтернативы, поправки к статье 6.01-бис в соответствии с предложением Австрии.

ПОЛОЖЕНИЯ ЕПСВВП, ПРИМЕНИМЫЕ К ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ СУДАМ

1.	АВСТРИЯ

1.	Согласно нынешнему определению, приведенному в статье 1.01 сс), высокоскоростное судно является таковым только в том случае "если это указано в акте его освидетельствования".  В течение следующие десяти лет будут существовать суда, способные двигаться со скоростью свыше 40 км/ч, в акте освидетельствования которых содержится соответствующее указание, и суда, в акте освидетельствования которых не содержится такого указания.  Все новые правила, касающиеся высокоскоростных судов, будут применяться только к тем судам, в акте освидетельствования которых содержится соответствующее указание.  Другие суда будут двигаться с такой же скоростью, но без второго члена экипажа в рулевой рубке, с большим числом пассажиров, чем число имеющихся мест, и т.д.

2.	По мнению Австрии, существует два возможных пути решения этой проблемы:

-	исключить слова "если это указано в акте его освидетельствования", содержащиеся в пункте сс) статьи 1.01,

или

-	изменить формулировку статьи 6.01-бис, включив в нее новое положение:  "Движение со скоростью свыше 40 км/ч по отношению к поверхности воды допускается только в случае высокоскоростных судов, в акте освидетельствования которых содержится указание в соответствии с пунктом сс) статьи 1.01".

3.	Делегация Австрии предлагает обсудить этот вопрос при первой подходящей возможности.

II.	ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

4.	Дунайская комиссия согласна с предложением об изменении формулировки статьи 6.01-бис путем включения в нее нового положения:  "Движение со скоростью свыше 40 км/ч по отношении к поверхности воды допускается только в случае высокоскоростных судов, в акте освидетельствования которых содержится указание в соответствии с пунктом сс) статьи 1.01".

III.	ЛИТВА

5.	Литва поддерживает предложение правительства Австрии об исключении слов "если это указано в акте его освидетельствования" из пункта сс) статьи 1.01.  Доводом в пользу этого предложения является определение высокоскоростного судна, содержащееся в директиве 2006/87/ЕС Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года, предусматривающей технические требования к судам внутреннего плавания и заменяющей директиву 82/714/ЕЕС Совета.

IV.	РУМЫНИЯ

6.	Правительство Румынии согласно с предложением Австрии об изменении статьи 6.01-бис путем включения следующего нового положения:  "Движение со скоростью свыше 40 км/ч по отношению к поверхности воды допускается только в случае высокоскоростных судов, в акте освидетельствования которых содержится указание в соответствии с пунктом сс) статьи 1.01".

V.	ШВЕЙЦАРИЯ

7.	Действующее законодательство, касающееся плавания высокоскоростных судов по Рейну и внутренним водным путям Швейцарии, соответствует положениям ЕПСВВП.  По Рейну плавает большое число высокоскоростных судов, и, насколько нам известно, к ним применяются достаточно адекватные предписания.  Поэтому мы не поддерживаем предложение Австрии.

VI.	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

8.	Соединенное Королевство считает, что предпочтительным может быть первый вариант, предложенный правительством Австрии:  исключить из пункта сс) статьи 1.01 слова "если это указано в акте его освидетельствования".

-----