| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/2008/8 19 February 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Восемьдесят четвертая сессия

Женева, 5-9 мая 2008 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРИЛОЖЕНИЯ А И В К ДОПОГ

Запись в свидетельстве о допущении к перевозке, предусмотренном в разделе 9.1.3

Передано правительством Франции(

РЕЗЮМЕ Существо предложения: Цель настоящего предложения состоит в том, чтобы предусмотреть запись в свидетельстве о допущении к перевозке автоцистерны, корпус или секции которой разделены с помощью волноуспокоителей на отсеки максимальной вместимостью 7 500 л с целью облегчения наполнения. Предлагаемое решение: Изменить формулировку пункта 9.1.3.3. Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/108, пункт 5, и -/AC.1/ 2007/29.

Введение

1.	В пункте 4.3.2.2.4 предусматривается, что "Если корпуса цистерн, предназначенных для перевозки жидкостей, не разделены с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки максимальной вместимостью 7 500 л, они должны наполняться по меньшей мере на 80% или не более чем на 20% их вместимости".

2.	В сентябре 2007 года Совместное совещание по предложению Бельгии (документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2007/29) приняло изменение, касающееся маркировки цистерн, которые не разделены на отсеки максимальной вместимостью 7 500 л, с тем чтобы устранить трудности, с которыми сталкиваются лица, ответственные за наполнение.

3.	Несмотря на то, что маркировка, предусмотренная в пункте 6.8.2.5.1, соответствует ожиданиям, мы считаем, что в случае автоцистерн для облегчения задач, стоящих перед лицами, ответственными за наполнение, более полезным было бы внесение соответствующей записи в свидетельство о допущении к перевозке.  Поэтому мы предлагаем внести в пункт 9.1.3.3 нижеследующее изменение.

Предложение

4.	Добавить в конце пункта 9.1.3.3 текст следующего содержания:

«В свидетельстве о допущении к перевозке автоцистерны, корпус или секции которой разделены с помощью волноуспокоителей на отсеки максимальной вместимостью 7 500 л, в графе 11 должна быть сделана следующая запись:  "Корпус или секции разделены на отсеки максимальной вместимостью 7 500 л".».

Обоснование

Безопасность:  повышается уровень безопасности.

Осуществимость:  никаких проблем.

Обеспечение применения:  эта поправка позволяет решить проблемы, с которыми сталкиваются лица, ответственные за наполнение.

-----

# Footnotes

(	Настоящий документ представлен в соответствии с пунктом 1 с)  положения о круге ведения Рабочей группы, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.15/190/Add.1;  в нем предусматривается, что Рабочая группа разрабатывает и совершенствует Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).