| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/60 10 April 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

# КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

# Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств

Сто сорок пятая сессия

Женева, 24-27 июня 2008 года

Пункт 4.2.4 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 1 к поправкам серии 05 к Правилам № 16

(Ремни безопасности)

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности (GRSP)*

Приведенный ниже текст был принят GRSP на ее сорок второй сессии.  В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2007/21 с поправками, указанными в приложении II к докладу.  Он передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/42, пункт 34).

Пункт 6.3.1.2, включить знак новой сноски 4/ и текст сноски 4/ и изменить следующим образом:

"6.3.1.2	Под нагрузкой в 980 даН + 100 даН ширина лямки должна быть не менее 46 мм.  Это измерение должно проводиться в соответствии с испытанием, предусмотренным в пункте 7.4.3, с остановкой машины по достижении вышеуказанной нагрузки 4/.

___________________

4/	На тканых лямках из высокопрочных полиэстеровых волокон с саржевой фактурой испытание не проводится, поскольку под нагрузкой они становятся шире.  В этом случае ширина без нагрузки должна составлять ≥ 46 мм".

Пункт 7.4.1.1 изменить следующим образом:

"7.4.1.1	Выдерживание в условиях комнатной температуры и влажности

Лямка должна выдерживаться в соответствии с положениями ISO 139 (2005) с использованием альтернативной стандартной температуры.  Если испытание не проводится сразу после выдерживания, отобранный образец помещается до начала испытания в герметически закрытый сосуд.  Разрывная нагрузка должна определяться в течение 5 минут после изъятия образца из указанной среды или из сосуда".

Пункт 7.4.1.2.1 изменить следующим образом:

"7.4.1.2.1	Применяются предписания, содержащиеся в рекомендации ISО 105-ВО2 (2002).  Лямку выставляют на свет на время, необходимое для выцветания типового синего образца № 7 до появления контраста, соответствующего № 4 серой шкалы".

Пункт 7.4.2.3 исключить.

Пункт 7.4.2.4, изменить нумерацию на 7.4.2.3.

Пункт 7.4.2.5, изменить нумерацию на 7.4.2.4.

Включить новые пункты 7.4.3 – 7.4.3.3 следующего содержания:

"7.4.3	Ширина под нагрузкой

7.4.3.1	Испытание проводится каждый раз на двух новых образцах лямок достаточной длины, выдержанных в условиях, указанных в пункте 7.4.1.

7.4.3.2	Каждая лямка помещается между зажимами машины для испытания на разрыв.  Зажимы должны быть сконструированы таким образом, чтобы лямка не разрывалась в зажимах или рядом с ними.  Скорость перемещения зажимов должна быть примерно 100 мм в минуту.  Длина свободной части лямки между зажимами машины в начале испытания должна составлять 200 ± 40 мм.

7.4.3.3	Когда нагрузка достигает 980 даН + 100 даН, машина останавливается, и измерение производится в течение 5 секунд.  Это испытание должно проводиться отдельно от испытания на разрыв ".

Пункт 7.6.2.2, знак сноски 4/ и текст сноски 4/ пронумеровать как сноску 5/.

- - - - -

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.