| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/79 10 April 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил

в области транспортных средств

Сто сорок пятая сессия

Женева, 24-27 июня 2008 года

Пункт 4.2.14 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 1 к дополнению 6 к Правилам № 65

(Специальные предупреждающие огни для механических транспортных средств)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*/

Воспроизводимый ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят девятой сессии.  В его основу положен документ GRE-59-05.  Этот текст передается на рассмотрение WP.29 и АС.1 (см. ECE/TRANS/WP.29/GRE/59).

Пункт 1.1, включить ссылку на новую сноску 1/, текст сноски 1/ и изменить следующим образом:

"1.1	"Специальный предупреждающий огонь" означает огонь, испускающий прерывистый свет синего, красного или автожелтого цвета и предназначенный для использования на транспортных средствах 1/.

_______________

1/	Ничто в настоящих Правилах не препятствует тому, чтобы национальные органы запрещали использование специальных предупреждающих огней, испускающих прерывистый свет красного цвета и предназначенных для использования на транспортных средствах, согласно определению, содержащемуся в пункте 2.1 настоящих Правил".

Пункт 4.4.1.1, ссылка на сноску 1/ и текст сноски 1/, изменить нумерацию на сноску 2/.

- - - - -

# Footnotes

*/	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.