| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.29/2008/84 25 July 2008 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок шестая сессия

Женева, 11-14 ноября 2008 года

Пункт 4.2.12 предварительной повестки дня

СОГЛАШЕНИЕ 1958 ГОДА

Рассмотрение проектов поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 32 к поправкам серии 03 к Правилам № 37

(Лампы накаливания механических транспортных средств и их прицепов)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)(

Воспроизведенный ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят девятой сессии.  В его основу положены документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/14, без поправок, и документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2008/19, с поправками, указанными в пункте 5 доклада (ECE/TRANS/WP.29/GRE/59).  Он представляется  на рассмотрение WP.29 и АС.1.

Приложение 1

Перечень категорий ламп накаливания, с разбивкой по группам, и номера их спецификаций изменить следующим образом:

"Группа 2

Только для использования в сигнальных фонарях, боковых фонарях, задних фарах и фонарях заднего регистрационного знака:

|  | Категория |  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C5W |  | C5W/1 |  |
| ……. |  |  |  |  |

|  | P27/7W |  | P27/7W/1 - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PC16W |  | PC16W/1 - 3 |  |
|  | PCR16W |  | PC16W/1 - 3 |  |
|  | PCY16W |  | PC16W/1 - 3 |  |
|  | PR19W |  | P19W/1 - 3 |  |

…"

Перечень спецификаций для ламп накаливания и порядок их следования изменить следующим образом:

"…

|  | Номер(а) спецификации(й) |  |
| --- | --- | --- |

……

|  | P27/7W/1 - 3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PC16W/1 - 3 |  |
|  | PR21W/1 |  |

…"

Спецификация H4/4, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Обозначение*/ | Размеры**/ | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В | 24 В | 12 В |

…….

| b1/33 | b1/29,5 mv | b1/30,0 mv | ( 0,30 | ( 0,35 | ( 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

…….

| b2/33 | b2/29,5 mv | b2/30,0 mv | ( 0,30 | ( 0,35 | ( 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……..

| c/33 | c/29,5 mv | c/30,0 mv | ( 0,35 | ( 0,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……..

| h/33 | h/29,5 mv | h/30,0 mv | ( 0,35 | ( 0,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

..."

Спецификация H14/3, таблица, графа "γ3", колонка "Эталонная лампа накаливания", изменить следующим образом:

"…

| γ3 | 43° | 0/-5° | 0/-5° |
| --- | --- | --- | --- |

…"

Спецификация HS1/4, таблица, графа "b2/33", колонка "Размеры", изменить следующим образом:

"…

| b2/33 | b2/29,5 mv | ( 0,35 | ( 0,15 |
| --- | --- | --- | --- |

…"

Спецификация HS5/3, таблица, изменить следующим образом:

"…

Цоколь P23t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-138-2)

…"

Спецификация HS6/4, таблица, изменить следующим образом:

"…

| Цоколь: | PX26.4t в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-128-3) |
| --- | --- |

…"

Спецификация H6W/1, таблица, изменить следующим образом:

"…

| β | 82,5° | 90° | 97,5° | 90° ( 5° |
| --- | --- | --- | --- | --- |

…"

Включить новые спецификации PC16W/1 - 3, между спецификацией P27/7W/3 и спецификацией PR21W/1, следующего содержания:

"

КАТЕГОРИИ PC16W, PCY16W И PCR16W	Спецификация PC16W/1

Чертежи служат исключительно для иллюстрации основных размеров (в мм) лампы накаливания.

1/	Исходная плоскость образуется соприкасающимися точками нижней части держателя цоколя.

2/	Никаких ограничений на диаметр нити накала в настоящее время не существует, однако целевое значение ее диаметра d макс. = 1,1 мм.

3/	Свет, излучаемый лампами серийного производства, должен быть белым для категории PC16W;  автожелтым для категории PCY16W;  красным для категории PCR16W.  (См. также сноску 7/.)

КАТЕГОРИИ PC16W, PCY16W И PCR16W	Спецификация PC16W/2

| Размеры в мм | Лампы накаливания серийного производства | Эталонная лампа накаливания |
| --- | --- | --- |
|  | мин. | ном. | макс. | 7/ |
| e 4/ 5/ |  | 18,5 |  | 18,5 |
| f 4/ 5/ |  | 4,0 |  | 4,0 ( 0,2 |
| α 6/ | 54° |  |  | 54° мин. |
| PC16W Цоколь PU20d-1 PCY16W Цоколь PU20d-2 PCR16W Цоколь PU20d-7 | в соответствии с публикацией МЭК 60061 (спецификация 7004-[…]-1) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 16 | 16 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,5 | 13,5 |
| Фактические значения | Ватты |  | 17 макс. | 17 макс. |
|  | Световой поток | PC16W | 300 ( 15 % |  |
|  |  | PCY16W | 180 ( 20 % |  |
|  |  | PCR16W | 70 ( 20 % |  |
| Контрольный световой поток при напряжении около | 13,5 В | Белый: 300 лм Автожелтый: 180 лм Красный: 70 лм |

4/	Положение нити накала проверяется с помощью "системы шаблона";  спецификация PC16W/3.

5/	Крайние точки нити накала определяются как точки, в которых проекция наружной части конечных витков – в том случае, когда направление визирования перпендикулярно плоскости, проходящей через подводящие провода нити накала, как показано на чертеже в спецификации PC16W/1, – пересекает ось нити канала.

6/	Ни одна из частей цоколя, выступающая за плоскость отсчета, не должна находиться в пределах угла α.  Колба не должна давать оптического искажения в пределах угла 2α + 180(.

7/	Свет, излучаемый эталонными лампами накаливания, должен быть белым для категории PC16W;  белым или автожелтым для категории PCY16W;  белым или красным для категории PCR16W.

КАТЕГОРИИ PC16W, PCY16W И PCR16W	Спецификация PC16W/3

Предписания в отношении контрольного экрана

Это испытание позволяет определить степень соответствия лампы накаливания предъявляемым требованиям посредством проверки правильности расположения нити накала относительно оси отсчета и плоскости отсчета.

|  | a1 | a2 | b1, b2 | c1 | c2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы накаливания серийного производства | 2,9 | 3,9 | 0,5 | 5,2 | 3,8 |
| Эталонные лампы накаливания | 1,5 | 1,7 | 0,25 | 4,7 | 3,8 |

Положение нити накала проверяется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, одна из которых проходит через подводящие провода.

Крайние точки нити накала, определенные в сноске 5/ к спецификации PC16W/2, должны находиться между линиями Z1 и Z2 и между линиями Z3 и Z4.

Нить накала должна находиться полностью в указанных пределах."

- - - - -

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add./1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

2/

3/

Ось отсчета



f

Ø16,6 макс.

28 макс.

e

Плоскость отсчета 1/