| NATIONS UNIES |  | ST |
| --- | --- | --- |
|  | Secrétariat | Distr. GÉNÉRALE ST/SG/AC.10/C.3/2009/51 18 septembre 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMITÉ D’EXPERTS DU TRANSPORT
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
ET DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ
DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES

Sous-Comité d’experts du transport
des marchandises dangereuses

Trente-sixième session 
Genève, 30 novembre-9 décembre 2009
Point 5 de l’ordre du jour provisoire

PROPOSITIONS DIVERSES D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT TYPE
SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

Utilisation éventuelle des conteneurs pour vrac souples (CVS)
pour le transport des marchandises dangereuses

Communication de l’Association internationale des marchandises
dangereuses et des conteneurs (IDGCA)

Introduction

1.	À la trente et unième et à la trente-cinquième session du Sous-Comité, l’IDGCA a informé le Sous-Comité que, depuis de nombreuses années, le conteneur pour vrac souple (CVS) MK-14-10 s’est montré efficace à l’emploi (ST/SG/AC.10/C.3/2007/34 et ST/SG/AC.10/C.3/2009/27). L’IDGCA propose de réviser la section 1.2.1 du Règlement type en vue d’augmenter la contenance maximale autorisée des grands récipients pour vrac (GRV) à plus de 3 m3 (3 000 litres) pour les matières solides du groupe d’emballage III.

2.	La plupart des experts ont estimé que ces grands sacs ne devaient pas être traités comme des GRV et ont recommandé d’élaborer une proposition globale, par exemple en incluant un nouveau type de conteneurs pour vrac (CVS) qui pourraient être désignés par le code BK3, les dispositions qui convenaient étant insérées dans la section 1.2.1 et dans les chapitres 3.2, 4.3 et 6.8 du Règlement type (voir également les documents ST/SG/AC.10/C.3/62, par. 66 à 68 et ST/SG/AC.10/C.3/70, par. 50 à 52).

3.	Le Règlement type contient des dispositions s’appliquant au transport de certaines marchandises dangereuses dans des conteneurs pour vrac désignés par les codes BK1 et BK2. Ces conteneurs sont suffisamment solides pour résister aux chocs et aux sollicitations habituelles au cours du transport, notamment le transport multimodal. Ils sont toutefois équipés de plaques et d’une structure métallique qui les rendent sujets à la corrosion. En outre, la surface relativement grande du fond de ces conteneurs fait que les marchandises en vrac peuvent s’y déplacer. Tels qu’ils sont construits, ces conteneurs, sans revêtement de peinture et de laque, n’assurent pas la sécurité sur le plan électrostatique. Nuisant à leur utilisation est encore le fait qu’ils sont spécialisés et qu’il leur arrive d’être vides sur le trajet du retour.

4.	De par leur construction, les CVS en matière textile, recouverte d’un caoutchouc étanche des deux côtés, ne présentent pas les désavantages susmentionnés qui nuisent à la sécurité et à l’efficacité du transport. La composition de la couverture en matière textile assure la fiabilité et la longévité de l’ensemble, lui permettant de résister à l’abrasion, aux perforations, à l’ozone, aux acides, aux matières alcalines, aux basses et aux hautes températures, et évitant l’accumulation de charges et donc l’électricité statique. Les CVS de type MK-14-10 ont été employés, sans accident, dans la Fédération de Russie et dans les pays voisins pendant douze ans. Ils servent souvent au transport multimodal du soufre (division 4.1, no ONU 1350), du brai de houille (classe 9, no ONU 3077), du nitrate d’ammonium (division 5.1, no ONU 1942) et d’autres marchandises (voir le document informel INF.3 présenté séparément).

5.	La contenance du CVS chargé est de 13 m3. Celle du CVS vide et plié est de 0,3 m3, c’est-à-dire 40 fois inférieure à la contenance du CVS chargé. Il est ainsi possible de livrer les CVS vides pour des chargements répétés à peu de frais.

Proposition

6.	Conformément aux recommandations reçues du Sous-Comité, l’IDGCA propose d’autoriser un nouveau type de conteneurs pour vrac, désignés par le code BK3, qui peuvent être employés entre autres pour le transport des marchandises dangereuses, les dispositions qui conviennent étant insérées dans la section 1.2.1 et dans les chapitres 3.2, 4.3 et 6.8 du Règlement type. Les amendements suivants sont proposés. Les modifications sont indiquées en caractères italiques, gras et soulignés.

7.	Au chapitre 1.2, dans la section 1.2.1 intitulée «Définitions», modifier comme suit la définition de «conteneur pour vrac»:

«Conteneur pour vrac, une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l’enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes mobiles.

Les conteneurs pour vrac sont:

- De caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété;

- Spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs modes de transport;

- Munis de dispositifs le rendant facile à manutentionner;

- D’une capacité d’au moins 1,0 m3.

Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de véhicules, des conteneurs pour vrac souples (CVS) d’une contenance de plus de 10 m3;».

8.	Ajouter, en regard des numéros ONU suivants, le code «BK3» dans la colonne 10 de la Liste des marchandises dangereuses au chapitre 3.2:

| No ONU | Nom et description | Classe ou division | Groupe d’emballage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1334 | NAPHTALÈNE BRUT ou NAPHTALÈNE RAFFINÉ | 4.1 | III |
| 1350 | SOUFRE | 4.1 | III |
| 1376 | OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE ou TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville | 4.2 | III |
| 1408 | FERROSILICIUM contenant 30 % (masse) ou plus mais moins de 90 % (masse) de silicium | 4.3 | III |
| 1438 | NITRATE D’ALUMINIUM | 5.1 | III |
| 1454 | NITRATE DE CALCIUM | 5.1 | III |
| 1474 | NITRATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | III |
| 1486 | NITRATE DE POTASSIUM | 5.1 | III |
| 1495 | CHLORATE DE SODIUM | 5.1 | II |
| 1498 | NITRATE DE SODIUM | 5.1 | III |
| 1499 | NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE | 5.1 | III |
| 1942 | NITRATE D’AMMONIUM, contenant au plus 0,2 % de matières combustibles totales (y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone), à l’exclusion de toute autre matière | 5.1 | III |
| 2067 | ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM | 5.1 | III |
| 2213 | PARAFORMALDÉHYDE | 4.1 | III |
| 2950 | GRANULÉS DE MAGNESIUM ENROBÉS, d’une granulométrie d’au moins 149 microns | 4.3 | III |
| 2969 | FARINE DE RICIN ou GRAINES DE RICIN ou GRAINES DE RICIN EN FLOCONS ou TOURTEAUX DE RICIN | 9 | II |
| 3077 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. | 9 | III |
| 3170 | SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L’ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L’ALUMINIUM | 4.3 | II |
| 3170 | SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L’ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L’ALUMINIUM | 4.3 | III |
| 3175 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | II |
| 3377 | PERBORATE DE SODIUM MONOHYRATÉ | 5.1 | III |
| 3378 | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ | 5.1 | II |
| 3378 | CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ | 5.1 | III |

9.	Au chapitre 4.3 (Utilisation des conteneurs pour vrac), modifier comme suit les paragraphes 4.3.1.1 et 4.3.1.15:

«4.3.1.1	La présente section décrit les dispositions générales relatives à l’utilisation de conteneurs pour le transport en vrac de matières solides. Les matières doivent être transportées dans des conteneurs pour vrac conformément aux instructions de transport en conteneurs pour vrac désignées par un des codes “BK” figurant dans la colonne 10 de la liste des marchandises dangereuses et signifiant:

BK1: le transport en conteneur pour vrac bâché est autorisé

BK2: le transport en conteneur pour vrac fermé est autorisé

BK3: le transport en conteneur pour vrac souple (CVS) est autorisé

Le conteneur pour vrac utilisé doit être conforme aux prescriptions du chapitre 6.8.».

«4.3.1.15	Avant de remplir un conteneur pour vrac, il faut procéder à une inspection visuelle pour s’assurer qu’il est structuralement propre à l’emploi, que parois intérieures, plafond et plancher sont exempts de saillies ou de dommages et que les doublures intérieures ou l’équipement de rétention des matières ne présentent pas d’accrocs, de déchirures ou de dommage susceptibles de compromettre ses capacités de rétention de la cargaison. Le terme “structurellement propre à l’emploi”, s’entend d’un conteneur pour vrac qui ne présente pas de défauts importants affectant ses éléments structuraux tels que les longerons supérieurs et inférieurs, les traverses supérieures et inférieures, les seuils et linteaux de portes, les traverses de plancher, les montants d’angle et les pièces de coin et, pour les conteneurs pour vrac souples (CVS), les sangles en matière textile des élingues, de la structure porteuse, le tissu de l’enveloppe, les pièces des dispositifs de verrouillage y compris les pièces en métal et en matière textile. On entend par “défauts importants”:

a)	Les pliures, fissures ou ruptures dans un élément structural ou de soutien qui affectent l’intégrité du conteneur;

b)	La présence de plus d’un raccord, ou l’existence de raccords improprement exécutés (par exemple par recouvrement) aux traverses supérieures ou inférieures ou aux linteaux de portes;

c)	Plus de deux raccords à l’un quelconque des longerons supérieurs ou inférieurs;

d)	Tout raccord dans un seuil de porte ou un montant d’angle;

e)	Charnières de porte et ferrures grippées, tordues, cassées, hors d’usage ou manquantes;

f)	Joints et garnitures non étanches;

g)	Tout désalignement d’ensemble suffisamment important pour empêcher le positionnement correct du matériel de manutention, le montage et l’arrimage sur les châssis ou les véhicules, ou l’insertion dans les cellules du navire;

h)	Tout endommagement des attaches de levage ou de l’interface de l’équipement de manutention;

i)	Tout endommagement de l’équipement de service ou du matériel d’exploitation;

j)	La rupture d’une sangle en matière textile de l’élingue et/ou de la structure porteuse du conteneur souple, la rupture du scellement de son enveloppe, le défaut de fonctionnement des dispositifs de verrouillage.».

10.	Modifier comme suit les paragraphes 4.3.2.1 et 4.3.2.2:

«4.3.2.1	Marchandises de la division 4.2 en vrac

Seuls des conteneurs pour vrac fermés (code BK2) et des conteneurs pour vrac souples (code BK3)  peuvent être utilisés. La masse totale transportée dans un conteneur pour vrac doit être telle que la température d’inflammation spontanée du chargement soit supérieure à 55 °C.

#### 4.3.2.2	Marchandises de la division 4.3 en vrac

Seuls des conteneurs pour vrac fermés (code BK2) et des conteneurs pour vrac souples (code BK3) peuvent être utilisés. Ces marchandises doivent être transportées dans des conteneurs pour vrac étanches à l’eau.».

11.	À la section 6.8.1, ajouter la définition suivante:

«Conteneur pour vrac souple (CVS), un conteneur hermétiquement fermé pour les marchandises en vrac, d’une contenance d’au moins 10 m3, dont la structure est non rigide et la manche de chargement est bloquée par pliage tandis que la manche de déchargement est munie de deux armatures empêchant le déchargement par inadvertance. Le conteneur pour vrac souple est équipé dans sa partie haute de deux estropes (élingues) de levage faisant partie intégrante de la structure de renforcement du conteneur.».

12.	Modifier le paragraphe 6.8.2.3 comme suit:

«6.8.2.3	Code désignant les types de conteneurs pour vrac

Le tableau ci-après indique les codes à utiliser pour désigner les types de conteneurs pour vrac:

| Types de conteneurs pour vrac | Code |
| --- | --- |
| Conteneur pour vrac bâché | BK1 |
| Conteneur pour vrac fermé | BK2 |
| Conteneur pour vrac souple | BK3 |

.».

13.	À la fin de la section 6.8.4, ajouter «et des conteneurs pour vrac souples (CVS)».

14.	Ajouter une nouvelle section 6.8.5, ainsi conçue:

6.8.5	Prescriptions relatives à la conception et la construction des conteneurs pour vrac souples et aux contrôles et épreuves qu’ils doivent subir

6.8.5.1	Prescriptions relatives à la conception et la construction

6.8.5.1.1	Les conteneurs pour vrac souples doivent être étanches aux pulvérulents et doivent empêcher l’eau d’atteindre les marchandises dangereuses dans l’emballage.

6.8.1.5.2	Les conteneurs pour vrac souples doivent être suffisamment ventilés pour empêcher l’accumulation dangereuse des émissions de gaz inflammables, corrosifs ou toxiques.

6.8.1.5.3	Les conteneurs pour vrac souples doivent pouvoir être complètement fermés de manière à empêcher, dans des conditions normales de transport, la fuite du contenu ainsi que la pénétration de l’eau de pluie et de projections.

6.8.5.2	Équipement de service

6.8.5.2.1	Les dispositifs de remplissage et de vidange doivent être construits de manière à être protégés contre l’endommagement pendant le transport et la manutention. Ils doivent pouvoir être arrimés de manière à empêcher toute ouverture involontaire.

6.8.5.3	Contrôles et épreuves

6.8.5.3.1	Les conteneurs pour vrac souples doivent être fabriqués et éprouvés comme indiqué dans le présent chapitre, conformément aux procédures établies par l’autorité compétente.

6.8.5.3.2	Avant qu’un conteneur pour vrac souple soit utilisé, le modèle type de ce conteneur doit avoir subi avec succès les épreuves prescrites au présent chapitre.

6.8.5.3.3	Les épreuves doivent être répétées sur des échantillons à des intervalles fixés par l’autorité compétente.

6.8.5.3.4	Les épreuves doivent aussi être répétées après toute modification apportée à la conception, au matériau ou à la méthode de construction d’un conteneur pour vrac souple.

6.8.3.5.5	Les épreuves doivent être exécutées sur un conteneur pour vrac souple préparé pour le transport. Les conteneurs pour vrac souples doivent être remplis jusqu’à la masse maximale à laquelle ils peuvent être utilisés et le contenu doit être régulièrement réparti. Les matières qui doivent être transportées dans les conteneurs pour vrac souples peuvent être remplacées par d’autres matières, pour autant que cela ne fausse pas les résultats des épreuves. Si l’on utilise une autre matière, elle doit avoir les mêmes caractéristiques physiques (masse, granulométrie, etc.) que la matière à transporter. Il est permis d’utiliser des charges additionnelles, telles que des sacs de grenaille de plomb, pour obtenir la masse totale requise du colis, à condition qu’elles soient placées de manière à ne pas fausser les résultats de l’épreuve.

6.8.5.3.6	Épreuve de chute

6.8.5.3.6.1	Les conteneurs pour vrac souples doivent tomber sur une surface rigide, non élastique, lisse, plane et horizontale. Après la chute, les conteneurs pour vrac souples doivent être replacés en position verticale pour observation.

6.8.5.3.6.2	Pour les conteneurs pour vrac souples, les hauteurs de chute sont définies comme suit:

Groupe d’emballage II: 1,2 m

Groupe d’emballage III: 0,8 m

6.8.5.3.7	Épreuve de levage par le haut

6.8.5.3.7.1	Les conteneurs pour vrac souples doivent être remplis jusqu’à six fois la masse nette maximale, la charge devant être régulièrement répartie.

6.8.5.3.7.2	Le conteneur pour vrac souple doit être levé de la manière pour laquelle il est conçu jusqu’à ce qu’il ne touche plus le sol et il doit être maintenu dans cette position pendant cinq minutes.

6.8.5.3.7.3	D’autres méthodes de levage par le haut et de préparation peuvent être utilisées avec l’agrément de l’autorité compétente, pour autant qu’elles soient aussi efficaces.

6.8.5.3.7.4	Il ne doit être constaté ni dommage permanent qui rende le conteneur pour vrac souple impropre au transport, ni perte de contenu.

6.8.5.3.8	Épreuve de renversement

6.8.5.3.8.1	Un conteneur pour vrac souple doit être renversé sur une partie quelconque de son haut sur une surface rigide, non élastique, lisse, plane et horizontale.

6.8.5.3.8.2	Pour tous les conteneurs pour vrac souples, les hauteurs de renversement sont définies comme suit:

Groupe d’emballage II: 1,2 m

Groupe d’emballage III: 0,8 m

6.8.5.3.8.3	Il ne doit pas être constaté de perte de contenu. Un léger suintement aux fermetures ou aux coutures lors du choc n’est pas considéré comme une défaillance, à condition qu’il ne soit pas observé de fuite ultérieure.

6.8.5.3.9	Épreuve de redressement

6.8.5.3.9.1	L’épreuve de redressement doit être exécutée pour l’agrément des conteneurs pour vrac souples conçus pour être levés par le haut ou par le côté.

6.8.5.3.9.2	On relève le conteneur pour vrac souple, couché sur le côté, à une vitesse d’au moins 0,1 m/s, jusqu’à ce qu’il soit suspendu verticalement au-dessus du sol, par quatre dispositifs de levage s’il en comporte dix-huit.

6.8.5.3.9.3	Il ne doit pas être constaté de dommage au conteneur pour vrac souple ou à ses dispositifs de levage, qui rende le conteneur pour vrac souple impropre au transport ou à la manutention.

6.8.5.3.10	Épreuve de déchirement

6.8.5.3.10.1	Sur le conteneur pour vrac souple posé au sol, on fait une entaille au couteau de 100 mm de long dans toute l’épaisseur de la paroi sur une face large du conteneur pour vrac souple à 45° par rapport à l’axe principal de celui-ci, à mi-distance entre le fond et le niveau supérieur du contenu. On applique alors au conteneur pour vrac souple une charge superposée uniformément répartie égale à deux fois la masse nette maximale du colis. Cette charge doit être appliquée pendant au moins cinq minutes. Un conteneur pour vrac souple conçu pour être levé par le haut ou par le côté doit ensuite, une fois enlevée la charge superposée, être levé au-dessus du sol et être maintenu dans cette position pendant cinq minutes.

6.8.5.3.10.2	Le conteneur pour vrac souple satisfait à l’épreuve lorsque l’entaille ne s’agrandit pas de plus de 25 % par rapport à sa longueur initiale.

6.8.5.3.11	Épreuve de vibration

6.8.5.3.11.1	Le conteneur pour vrac souple doit être placé sur un plateau vibrant à amplitude verticale double (déplacement de crête à crête) d’un pouce. Le conteneur pour vrac souple doit être empêché de se déplacer horizontalement et de tomber du plateau, mais doit pouvoir se déplacer verticalement et rebondir.

6.8.5.3.11.2	L’épreuve doit être exécutée pendant une heure à une fréquence qui provoque un soulèvement du colis au-dessus du plateau vibrant tel qu’un morceau de matériau d’une épaisseur d’environ 1,6 mm (tel qu’un ruban d’acier ou de carton) puisse être inséré entre le fond du colis et le plateau.

6.8.5.3.11.3	Le conteneur pour vrac souple satisfait à l’épreuve de vibration lorsqu’il n’est observé ni rupture ni fuite.

6.8.5.4	Marquage

6.8.5.4.1	Tout conteneur pour vrac souple fabriqué et destiné à être utilisé conformément au présent Règlement doit porter une marque durable, lisible et placée dans un endroit bien visible. Le marquage, en lettres, chiffres et symboles d’au moins 12 mm de haut, doit comprendre les éléments suivants:

| a) Le symbole de l’ONU pour les emballages |  | . |
| --- | --- | --- |

Ce symbole ne doit être utilisé que pour certifier qu’un emballage, une citerne mobile ou un CGEM satisfait aux prescriptions applicables des chapitres 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ou 6.8;

b)	Le code BK3;

c)	Une lettre majuscule indiquant le ou les groupes d’emballage pour le(s)quel(s) le modèle type a été agréé:

i)	Y groupes d’emballage II et III;

ii)	Z groupe d’emballage III seulement;

d)	Le mois et l’année (deux derniers chiffres) de fabrication;

e)	Le symbole de l’État autorisant l’attribution de la marque, au moyen du signe distinctif utilisé pour les véhicules automobiles en circulation routière internationale;

f)	Le nom ou le sigle du fabricant et une autre identification du CVS spécifiée par l’autorité compétente;

g)	La masse brute maximale admissible, en kg.

Les divers éléments du marquage doivent être apposés dans l’ordre des alinéas a) à g) ci-dessus. Ils doivent être clairement séparés, par exemple par une barre oblique ou un espace, de manière à être aisément identifiables.

6.8.5.4.2	Exemples de marquage

|  | BK3/Z/09 09 RUS/MK-14-10 42000/14000 | Conteneurs pour vrac souples destinés aux marchandises en vrac solides et autorisés pour les matières solides du groupe d’emballage III |
| --- | --- | --- |

-----

# Footnotes

Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour 2009-2010, adopté par le Comité à sa quatrième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/68, par. 118 d) et ST/SG/AC.10/36, par. 14).