WP.15/AC.2/14/8

##### COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

##### COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Groupe de travail des transports

des marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé

à l’Accord européen relatif au transport international

des marchandises dangereuses par voies

de navigation intérieure (ADN)

Quatorzième session

Genève, 26-30 janvier 2009

Point 4 de l’ordre du jour

Chapitre 1.6

Mesures transitoires

Transmis par l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse

Problématique

Outre une qualification excellente de l’équipage, un standard technique élevé des bateaux est l’une des principales conditions pour acheminer de manière sûre et écologique les marchandises dangereuses sur les voies fluviales intérieures européennes. La haute sécurité des transports reposera sur les règles de l’accord ADN. Les dispositions qu’il contient sont adaptées périodiquement au dernier état de la technique.

L’application des nouvelles dispositions techniques aux bateaux existants implique des dépenses plus ou moins élevées selon le type et l’année de leur construction. Les bateaux plus anciens peuvent souvent faire l’objet de frais de transformation et de coûts de défaillance considérables. De ce fait ou en raison de difficultés au niveau de la construction, il se peut qu’une transformation soit irréalisable ou difficile.

L’introduction de nouvelles exigences peut être accompagnée de dispositions transitoires de durée déterminée ou indéterminée, accordées par les parties signataires de l’accord ADN. Elles entraînent de plus en plus souvent des standards de sécurité variables d’un bateau à l’autre.

Les dispositions transitoires sont justifiées par la conservation des droits acquis et par des arguments économiques. Mais les propriétaires des bateaux qui ont investi dans des bateaux neufs subissent également des désavantages économiques, car ils doivent supporter des coûts plus élevés en raison des exigences techniques plus sévères. Cela peut entraver les innovations techniques de construction navale et l’amélioration de la sécurité et des aspects écologiques des transports.

Dans le cadre des travaux de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, l’Allemagne a réalisé une étude sur les dispositions transitoires concernant les exigences générales en matière de construction et d’équipement des bateaux de navigation intérieure. L’étude a examiné sous l’angle sécuritaire et évalué sous l’aspect de la construction et des coûts les allègements des exigences fondamentales auxquelles les bateaux existants doivent satisfaire.

Sur la base de cette étude, les dispositions transitoires concernant les prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant sur le Rhin (règlement de visite des bateaux du Rhin) ont été rationnalisées sélectivement et leur durée a été déterminée en principe. Les dispositions temporaires et simplifiées ont également été reprises dans la directive européenne 2006/87/CE. Navigant

Conformément à cette démarche, près de 140 dispositions transitoires du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ont également fait l’objet d’un examen.

Les instituts TNO (NL) et DST (D) ainsi que l’entreprise Transafe (NL) ont réalisé cette étude.

Objectif global

Le but global de l’étude est de présenter dans quelle mesure les dispositions transitoires de l’ADNR influencent la sécurité, l’environnement et les conditions-cadres économiques. Ses résultats serviront de base aux propositions de limitation du nombre de dispositions transitoires et de leurs délais d’application.

Démarche adoptée

L’étude a porté sur les dispositions transitoires de l’ADNR, état de 2007, concernant les bateaux à cargaison sèche et les bateaux-citernes selon les 6 étapes de travail suivantes:

- Présentation des dispositions transitoires et informations sur le contexte

- Estimation du nombre des bateaux qui appliquent les dispositions transitoires

- Classification au niveau technico-sécuritaire

- Classification au niveau de l’économie d'entreprise

- Juxtaposition des classifications

- Formulation de recommandations

Résultats

Les résultats des vastes considérations d’ordre technico-sécuritaire et macroéconomique ont été résumés en trois rapports partiels. Les résultats de l’étude ainsi que les recommandations concernant les différentes dispositions transitoires examinées (annexe 1) n’ont pas encore été évalués de manière définitive.

Mais il apparaît déjà maintenant que les dispositions transitoires pourront être rationnalisées en principe par étapes, principalement pour les bateaux à cargaison sèche. L’âge de la flotte sera vraisemblablement un aspect important lors de la présentation détaillée des résultats de l’examen. 45 % des bateaux à marchandises et 62 % des bateaux-citernes ont plus de 38 ans (annexe 2), la plupart étant à coque simple.

Les nouvelles réglementations du transport de substances pouvant polluer les eaux sur les voies fluviales intérieures européennes impliquent qu’il faudra utiliser des bateaux à double coque pour acheminer un grand nombre de ces substances. Cette évolution et la tendance des différents marchés de transport devront être prises en compte lors des prochaines vérifications.

Proposition de la marche à suivre

- Première présentation et exposé des résultats de l’étude lors de la réunion du Comité de sécurité du 26 au 30 janvier 2009 à l’UNECE à Genève.

- Evaluation définitive des résultats de l’étude et élaboration de considérations résumées concernant les différentes recommandations relatives aux dispositions transitoires.

- Elaboration d’une proposition visant à limiter (également dans le temps) les dispositions transitoires sur la base des résultats de l’étude.

- Exposé de la proposition de révision des dispositions transitoires lors de la réunion du Comité de sécurité en août 2009 à l’UNECE à Genève.

- Présentation d’une proposition concertée du comité de sécurité au comité de gestion ADN.

Annexe I

Annexe II

___________________

# Text boxes

WP.15/AC.2/14/INF.8

page 7

Annex I

WP.15/AC.2/14/INF.8

page 5

Annexe I

WP.15/AC.2/14/INF.8

page 4

Annexe I

WP.15/AC.2/14/INF.8

page 8

Annexe I

WP.15/AC.2/14/INF.8

page 6

Annexe I

WP.15/AC.2/14/INF.8

page 9

Annexe I