| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2009/101 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 23 July 2009 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто сорок девятая сессия

Женева, 10-13 ноября 2009 года

Пункт 4.2.19 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года - Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам: Предложение
по дополнению 9 к поправкам серии 01 
к Правилам № 67 (Оборудование для сжиженного
нефтяного газа)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG) на ее девяносто шестой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2009/7 с поправками, указанными в пункте 34 доклада. Он передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/75, пункт 34).

Пункт 17.1.7.1 изменить следующим образом (включая новую сноску 4):

"17.1.7.1 	Независимо от положений пункта 17.1.7, механические транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3 и M1, имеющие либо максимальную общую массу > 3 500 кг, либо кузов типа SA4, могут оснащаться отопительной системой для обогрева пассажирского салона, которая подсоединяется к системе СНГ.

_______________

4	В соответствии с определениями, приведенными в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.3) (документ TRANS/WP.29/ 78/Rev.1/Amend.2 с последними поправками на основании Amend.4)".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.