| NATIONS UNIES |  | E |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. GÉNÉRALE ECE/TRANS/WP.29/2009/134 28 août 2009 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS

Forum mondial de l’harmonisation des règlements 
concernant les véhicules

Cent quarante-neuvième session
Genève, 10-13 novembre 2009
Point 4.2.36 de l’ordre du jour provisoire

ACCORD DE 1958

Examen de projets d’amendement à des Règlements existants

Amendements à la proposition de série 06 d’amendement au 
Règlement no 83 (Émissions des véhicules des catégories M1 et N1)

Communication du représentant de la Communauté européenne*

Le texte ci-après, établi par le représentant de la Commission européenne, a pour objet d’aligner les prescriptions du Règlement no 83 sur celles des Directives 715/2007/CE et 692/2008/CE de l’Union européenne (norme Euro 5). Le document propose des amendements à la proposition de série 06 d’amendements au Règlement no 83, telle qu’elle est présentée dans le document ECE/TRANS/WP.29/2009/57 (transposition de la norme Euro 5/6). Les modifications au texte du document ECE/TRANS/WP.29/2009/57 sont indiquées en caractères gras ou biffés. Les amendements se fondent sur les propositions faites dans le document informel WP.29-148-12, qui a été présenté à la cent quarante-huitième session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29), et sur les observations de l’équipe rédactionnelle responsable de l’établissement et de la modification de la proposition.

A.	PROPOSITION

Paragraphe 1.1, remplacer «visés par le paragraphe 1» par «mentionné ci-dessus».

Paragraphe 1.2, supprimer.

Paragraphe 2.1.1, lire:

«2.1.1.	L’inertie équivalente déterminée en fonction de la masse de référence comme il est prescrit au paragraphe 5.1 de l’annexe 4 (ou au tableau 1 de l’annexe 4a); et…».

Paragraphe 2.2, lire:

«2.2	“Masse de référence” la “masse à vide” du véhicule majorée d’une masse forfaitaire de 100 kg pour l’essai selon les annexes 4, 4a et 8;».

Paragraphe 2.5, lire:

«2.5	“Particules polluantes”, les composants des gaz d’échappement recueillis à une température maximale de 325 K (52 °C) dans les gaz d’échappement dilués au moyen des filtres décrits à l’annexe 4 et à l’annexe 4a;».

Paragraphe 3.1.1, alinéa a, lire:

«… à l’annexe 4 ou l’annexe 4a du présent Règlement…».

Paragraphe 3.4.8, lire:

«3.4.8	La demande d’homologation de véhicules monocarburant et de véhicules polycarburant doit respecter les prescriptions supplémentaires fixées aux paragraphes 4.9.1 et 4.9.2.».

Paragraphe 5.2.3, tableau A, partout, pour les véhicules polycarburant à moteur à allumage par compression y compris les véhicules hybrides, la mention «Oui» est à remplacer par «Oui (B5 seulement)».

Paragraphe 5.3.1.3, lire:

«… décrite à l’annexe 4 ou l’annexe 4a. Les méthodes de collecte et d’analyse des gaz, ainsi que les méthodes de prélèvement et d’analyse des particules doivent être celles prescrites.».

Paragraphe 5.3.1.4, tableau 1 (Limites d’émissions):

Dans les en-têtes de colonnes, pour l’anglais seulement, lire «Mass of particulate matter1/ (PM)».

Paragraphe 5.3.5.1, première phrase, lire:

«5.3.5.1	L’essai ne doit pas être effectué sur les véhicules à moteur diesel.

Toutefois…».

Paragraphe 5.3.5.1.2, lire:

«5.3.5.1.2	L’essai se compose des quatre cycles élémentaires de marche de l’essai du type I partie Un (cycle urbain). L’essai partie Un est décrit soit à l’annexe 4, appendice 1, et illustré dans les figures 1/1, 1/2 et 1/3 de l’appendice, soit au paragraphe 6.1.1 de l’annexe 4a, et illustré dans la figure 1 de la même annexe. L’essai à basse température ambiante, d’une durée totale de 780 s, est effectué sans interruption et commence dès le lancement du moteur.».

Paragraphe 5.3.7.5, lire:

«5.3.7.5	Le tableau du point 17 2.2 de l’annexe 2 est rempli.».

Paragraphe 9.3.1, lire:

«… doit provenir d’au moins deux Parties contractantes présentant des conditions d’utilisation de véhicules zones géographiques entre lesquelles les conditions d’utilisation des véhicules diffèrent notablement à l’intérieur du territoire d’une Partie contractante. Les facteurs tels que…».

Paragraphe 9.3.2, lire:

«9.3.2	Lors de la sélection des zones géographiques d’où proviennent les véhicules faisant partie de l’échantillonnage, le constructeur peut sélectionner les véhicules d’une zone jugée comme particulièrement représentative. Dans ce cas, le constructeur doit démontrer à l’autorité compétente qui a accordé l’homologation que la sélection est représentative (par exemple du fait que la zone a la plus forte part du marché d’une famille de véhicules dans la Partie contractante). Lorsque, dans une famille de véhicules en service, il est nécessaire d’essayer plus d’un échantillon tel que défini au paragraphe 9.3.5, les véhicules des deuxième et troisième échantillons doivent correspondre à des conditions d’utilisation différentes de celles des véhicules sélectionnés pour le premier échantillon si de telles différences existent dans la Partie contractante.

Paragraphe 12.1.1, lire:

«12.1.1	À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 06 d’amendement, aucune Partie contractante appliquant le présent Règlement ne peut refuser de délivrer une homologation en application du présent Règlement tel qu’il est modifié par la série 06 d’amendement.».

Paragraphe 12.1.2.2, lire:

«12.1.2.2	À compter du 1er septembre 2011, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n’accordent des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions de la série 06 d’amendement au présent Règlement avec les valeurs limites renforcées pour les émissions de particules déterminées conformément à la nouvelle méthode de mesure prescrite à l’annexe 4a.».

Paragraphe 12.1.3.2, lire:

«12.1.3.2	À compter du 1er janvier 2013 dans le cas des véhicules des catégories M, N1 et N2, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n’accordent des homologations que si le type de véhicule à homologuer satisfait aux prescriptions de la série 06 d’amendements au présent Règlement, avec les valeurs limites renforcées pour les émissions de particules déterminées conformément à la nouvelle méthode de mesure prescrite à l’annexe 4a.».

Appendice 3

Paragraphe 4.1, lire:

«4.1	Lorsqu’il est jugé nécessaire d’effectuer une vérification sur des véhicules, les essais de mesure d’émissions pratiqués conformément à l’annexe 4 ou à l’annexe 4a du présent Règlement sont réalisés sur des véhicules préconditionnés sélectionnés selon les prescriptions des paragraphes 2 et 3 du présent appendice. Les cycles de préconditionnement supplémentaires à ceux qui sont spécifiés à la section au paragraphe 5.3 de l’annexe 4 ou au paragraphe 6.3 de l’annexe 4a du présent Règlement ne sont autorisés que s’ils sont représentatifs de conditions d’utilisation normales.

Annexe 3

Deuxième paragraphe de l’introduction, lire:

En principe, les dispositions concernant l’homologation sont fonction des exigences en matière de carburant, au moment où l’homologation a été accordée, selon le type de moteur et la masse de référence du véhicule. Cela dit, certaines dispositions transitoires relatives à des exigences plus souples concernant les fonctions du système OBD et des valeurs limites plus élevées pour les émissions de particules (PM) pourraient s’appliquer. Par conséquent, des véhicules ayant des marques similaires peuvent ne pas être homologués selon des dispositions similaires. Pour plus de détails, voir les paragraphes 3.3.2 et 12.2.3 du présent Règlement. un caractère alphabétique attribué conformément aux règles du tableau 1 de la présente annexe devrait être accolé au numéro d’homologation, pour permettre de déterminer quel ensemble de prescriptions s’applique au véhicule.».

Remplacer la première figure de l’annexe, comme suit:

Lettre selon le niveau de valeurs limites, les exigences concernant l’OBD et la classe du véhicule 4/

Modifier le reste de l’annexe 3, comme suit:

«Les figures qui suivent illustrent le système de composition de la marque d’homologation.».

Homologation B − Véhicules homologués selon les niveaux d’émissions de polluants gazeux prescrits pour les moteurs alimentés à l’essence sans plomb uniquement, ou à l’essence sans plomb et au GPL ou au GN/biométhane ou au biocarburant.

E11

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé appartenant aux catégories M1 ou N1,I.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (A) indique également que pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure des émissions de particules décrite à l’annexe 4 (y compris la valeur limite correspondante) était appliquée, mais que la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante), ainsi que la valeur limite du nombre de particules n’étaient pas appliquées. Pour ces véhicules, dans le cas des véhicules de la catégorie M d’une masse de référence >1 760 kg, une valeur seuil OBD assouplie (80 mg/km) en ce qui concerne les émissions de particules était également appliquée si l’homologation a été délivrée avant le 1.1.2011. Dans les autres cas, la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) était appliquée.

Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Suède (E5) conformément au Règlement no 83, sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé appartenant à la catégorie N1,II.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (D) indique également que pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure des émissions de particules décrite à l’annexe 4 (y compris la valeur limite correspondante) était appliquée, mais que la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante), ainsi que la valeur limite du nombre de particules n’étaient pas appliquées. Pour ces véhicules, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) en ce qui concerne les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Allemagne (E1) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé appartenant aux catégories N1,III ou N2.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (E) indique également que pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure des émissions de particules décrite à l’annexe 4 (y compris la valeur limite correspondante) était appliquée, mais que la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante), ainsi que la valeur limite du nombre de particules n’étaient pas appliquées. Dans ce cas, une valeur seuil OBD assouplie (80 mg/km) en ce qui concerne les émissions de particules était également appliquée pour les véhicules de la catégorie N d’une masse de référence >1 760 kg, si l’homologation a été délivrée avant le 1.1.2011. Dans les autres cas, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) était appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l’essence sans plomb uniquement, ou à l’essence sans plomb et au GPL ou au GN/biométhane ou au biocarburant.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (F) indique également que le véhicule appartient à la catégorie M ou N1,I, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante pour la masse des particules) (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) était appliquée. Dans ce cas, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l’essence sans plomb uniquement, ou à l’essence sans plomb et au GPL ou au GN/biométhane ou au biocarburant.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (H) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,II, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante pour la masse des particules) (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) était appliquée. Dans ce cas, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Suède (E5) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l’essence sans plomb uniquement, ou à l’essence sans plomb et au GPL ou au GN/biométhane ou au biocarburant.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (I) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,III ou N2, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante pour la masse des particules) (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) était appliquée. Dans ce cas, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l’essence sans plomb uniquement, ou à l’essence sans plomb et au GPL ou au GN/biométhane ou au biocarburant.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (J) indique également que le véhicule appartient à la catégorie M ou N1,I, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante pour la masse des particules) (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) était appliquée. Dans ce cas, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l’essence sans plomb uniquement, ou à l’essence sans plomb et au GPL ou au GN/biométhane ou au biocarburant.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (L) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,II, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante pour la masse des particules) (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) était appliquée. Dans ce cas, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Allemagne (E1) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés à l’essence sans plomb uniquement, ou à l’essence sans plomb et au GPL ou au GN/biométhane ou au biocarburant.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (M) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,III ou N2, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante pour la masse des particules) (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) était appliquée. Dans ce cas, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

Homologation C − Véhicules alimentés au gazole ou qui peuvent être alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (A) indique également que le véhicule appartient à la catégorie M ou N1,I, et que, pour cette homologation, la procédure de mesure des émissions de particules décrite à l’annexe 4 (y compris la valeur limite correspondante) était appliquée, mais que la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante) et la valeur limite du nombre de particules n’étaient pas appliquées. Dans le cas des véhicules de la catégorie M d’une masse de référence >1 760 kg, une valeur seuil OBD assouplie (80 mg/km) en ce qui concerne les émissions de particules était également appliquée, si l’homologation a été délivrée avant le 1.1.2011. Dans les autres cas, la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) était appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Suède (E5) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (C) indique également que le véhicule appartient à la catégorie M1,G destinée à répondre à des besoins sociaux spécifiques, et que, pour cette homologation, la procédure de mesure des émissions de particules décrite à l’annexe 4 (y compris la valeur limite correspondante) était appliquée, mais que la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante) et la valeur limite du nombre de particules n’étaient pas appliquées. Toutefois, la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Italie (E3) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (E) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1, III ou N2, et que, pour cette homologation, la procédure de mesure des émissions de particules décrite à l’annexe 4 (y compris la valeur limite correspondante) était appliquée, mais que la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante) et la valeur limite du nombre de particules n’étaient pas appliquées. Une valeur seuil OBD assouplie (80 mg/km) en ce qui concerne les émissions de particules était également appliquée pour les véhicules de la catégorie N d’une masse de référence >1 760 kg, si l’homologation a été délivrée avant le 1.1.2011. Dans les autres cas, une valeur seuil OBD normale (50 mg/km) était appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (F) indique également que le véhicule appartient à la catégorie M ou N1,I, et que, pour cette homologation, la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) et la valeur limite correspondante pour la masse des particules (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) étaient appliquées, ainsi que la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (G) indique également que le véhicule appartient à la catégorie M1 destinée à répondre à des besoins sociaux spécifiques, et que, pour cette homologation, la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) et la valeur limite correspondante pour la masse des particules (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) étaient appliquées, ainsi que la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Suède (E5) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (H) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,II , et que, pour cette homologation, la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) et la valeur limite correspondante pour la masse des particules (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) étaient appliquées, ainsi que la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (I) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,III ou N2, et que, pour cette homologation, la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) et la valeur limite correspondante pour la masse des particules (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) étaient appliquées, ainsi que la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Allemagne (E1) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage par compression alimentés soit au gazole et au biogazole soit au biogazole.

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (M) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,III ou N2, et que, pour cette homologation, la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) et la valeur limite correspondante pour la masse des particules (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) étaient appliquées, ainsi que la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules.

Homologation D − Véhicules homologués selon les niveaux d’émissions de polluants gazeux prescrits pour les moteurs alimentés soit au GPL soit au GN/biométhane

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés soit au GPL soit au GN/biométhane (alimentation monocarburant)

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (A) indique également que le véhicule appartient à la catégorie M ou N1,I, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure des émissions de particules décrite à l’annexe 4 (y compris la valeur limite correspondante) était appliquée, mais que la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante) ainsi que la valeur limite du nombre de particules n’étaient pas appliquées. Pour les véhicules de la catégorie M d’une masse de référence >1 760 kg, une valeur seuil OBD assouplie (80 mg/km) en ce qui concerne les émissions de particules était également appliquée, si l’homologation a été délivrée avant le 1.1.2011. Dans les autres cas, la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) était appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Suède (E5) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés soit au GPL soit au GN/biométhane (alimentation monocarburant).

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (D) indique également pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure des émissions de particules décrite à l’annexe 4 (y compris la valeur limite correspondante) était appliquée, mais que la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) (y compris la valeur limite correspondante) ainsi que la valeur limite du nombre de particules n’étaient pas appliquées. Pour ces véhicules, la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) était appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué au Royaume-Uni (E11) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés soit au GPL soit au GN/biométhane (alimentation monocarburant).

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (F) indique également que le véhicule appartient à la catégorie M ou N1,I, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) et la valeur limite correspondante pour la masse des particules (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) étaient appliquées. Pour ces véhicules, la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Suède (E5) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés soit au GPL soit au GN/biométhane (alimentation monocarburant).

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (H) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,II, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) et la valeur limite correspondante pour la masse des particules (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) étaient appliquées. Dans ce cas, la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule conformément au paragraphe 4 du présent Règlement, indique que ce type de véhicule a été homologué en Allemagne (E1) en application du Règlement no 83 sous le numéro d’homologation 062439. Elle indique que l’homologation a été accordée conformément aux prescriptions du présent Règlement incluant la série 06 d’amendements, et qu’il est satisfait aux limites pour l’essai du type I spécifiées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement pour les véhicules à moteur à allumage commandé alimentés soit au GPL soit au GN/biométhane (alimentation monocarburant).

En outre, la lettre adjointe au numéro d’homologation (M) indique également que le véhicule appartient à la catégorie N1,III ou N2, et que, pour cette homologation, si le véhicule était équipé d’un moteur à allumage commandé à injection directe (IDE), la procédure de mesure révisée des émissions de particules (décrite à l’annexe 4a) et la valeur limite correspondante pour la masse des particules (tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement) étaient appliquées. Dans ce cas, la valeur seuil OBD normale (50 mg/km) pour les émissions de particules était également appliquée. Dans tous les cas toutefois la prescription concernant la surveillance de la réduction de l’efficacité du convertisseur catalytique en ce qui concerne les émissions de NOx n’était pas appliquée.

Tableau 1

Lettres renvoyant aux niveaux de valeurs limites, d’exigences OBD et de catégorie de véhicule

| Lettre (carburant) (1) | Lettre (valeur limite pour les MP et valeur seuil OBD) | Valeur limite pour les MP(4) [mg/km] | valeur seuil OBD pour les MP(4) [mg/km] | OBD surveillance des NOx(5) | Catégorie et classe de véhicule | Type de moteur | Date d’application: nouveau type | Date d’application: véhicules neufs | Dernière date d’immatriculation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, D C | A | 5(2) | 50 [80](6) | non - | M, N1 classe 1 | All. comm. All. par comp. | 1.9.2009 | 1.1.2011 | 31.12.2012 |
| C | B | 5(2) | 50 | - | M1, répondant à des besoins sociaux spécifiques (à l’exclusion de M1G) | All. par comp. | 1.9.2009 | 1.1.2011 | 31.12.2012 |
| C | C | 5(2) | 50 | - | M1G, répondant à des besoins sociaux spécifiques | All. par comp. | 1.9.2009 | 1.1.2011 | 31.08.2012 |
| B, D C | D | 5(2) | 50 | non - | N1 classe II | All. comm. All. par comp. | 1.9.2010 | 1.1.2012 | 31.12.2012 |
| B, D C | E | 5(2) | 50 [80](6) | non - | N1 classe III, N2 | All. comm. All. par comp. | 1.9.2010 | 1.1.2012 | 31.12.2012 |
| B, D C | F | 4.5(3) | 50 | non - | M, N1 classe I | All. comm. All. par comp. | 1.9.2011 | 1.1.2013 | 31.12.2013 |
| C | G | 4.5(3) | 50 | - | M1, répondant à des besoins sociaux spécifiques (à l’exclusion de M1G) | All. par comp. | 1.9.2011 | 1.1.2013 | 31.12.2013 |
| B, D C | H | 4.5(3) | 50 | non - | N1 classe II | All. comm. All. par comp. | 1.9.2011 | 1.1.2013 | 31.12.2013 |
| B, D C | I | 4.5(3) | 50 | non - | N1 classe III, N2 | All. comm. All. par comp. | 1.9.2011 | 1.1.2013 | 31.12.2013 |
| B, D C | J | 4.5(3) | 50 | oui - | M, N1, classe I | All. comm. All. par comp. | 1.9.2011 | 1.1.2014 | 31.8.2015 |
| C | K |  | 50 | - | M1, répondant à des besoins sociaux spécifiques (à l’exclusion de M1G) | All. par comp. | 1.9.2011 | 1.1.2014 | 31.8.2015 |
| B, D C | L | 4.5(3) | 50 | oui - | N1 classe II | All. comm. All. par comp. | 1.9.2011 | 1.1.2014 | 31.8.2016 |
| B, D C | M | 4.5(3) | 50 | oui - | N1 classe III, N2 | All. comm. All. par comp. | 1.9.2011 | 1.1.2014 | 31.8.2016 |

(1) Conformément au paragraphe 2.19 du présent Règlement.

(2) Mesuré conformément à l’annexe 4 du présent Règlement.

(3) Mesuré conformément à l’annexe 4a du présent Règlement.

(4)Applicable seulement aux véhicules à moteur à allumage par compression ou à allumage commandé avec injection directe (IDE).

(5) Oui/non, s’applique seulement aux véhicules à allumage commandé; voir par. 3.3.3.1 de l’annexe 11.

(6) Jusqu’au 1.1.2011, une valeur seuil OBD assouplie (80 mg/km) pour la masse des MP est appliquée aux véhicules des catégories M1 et N d’une masse de référence >1 760 kg; voir par. 3.3.2, note 2, de l’annexe 11.

Annexe 4, paragraphe 8.2, alinéa e, lire:

«e)	Pour l’éthanol (E85) (C1H2,74O0,385) d = 0,932 g/l».

Annexe 4, appendice 1

Paragraphe 2, CYCLE ÉLÉMENTAIRE URBAIN (partie Un)

Tableau 1.2, lire: (texte modifié en gras)

«Tableau 1.2

Cycle d’essai élémentaire urbain au banc à rouleaux (partie Un)

| Opération no | Mode | Phase no | Accélération (m/s2) | Vitesse (km/h) | Durée de chaque | Temps cumulé (s) | Rapport à utiliser dans le cas d’une boîte mécanique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mode (s) | Phase (s) |  |  |
| 1 | Ralenti | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 6 s PM + 5 s K1(*) |
| 2 | Accélération | 2 | 1,04 | 0-15 | 4 | 4 | 15 | 1 |
| 3 | Vitesse stabilisée | 3 | 0 | 15 | 9 | 8 | 23 | 1 |
| 4 | Décélération | 4 | -0,69 | 15-10 | 2 | 5 | 25 | 1 |
| 5 | Décélération, embrayage débrayé |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 28 | K1(*) |
| 6 | Ralenti | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 49 | 16 s PM + 5 s K1(*) |
| 7 | Accélération | 6 | 0,83 | 0-15 | 5 | 12 | 54 | 1 |
| 8 | Changement de vitesse |  |  | 15 | 2 |  | 56 |  |
| 9 | Accélération |  | 0,94 | 15-32 | 5 |  | 61 | 2 |
| 10 | Vitesse stabilisée | 7 | 0 | 32 | 24 | 24 | 85 | 2 |
| 11 | Décélération | 8 | -0,75 | 32-10 | 8 | 11 | 93 | 2 |
| 12 | Décélération, embrayage débrayé |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 96 | K2(*) |
| 13 | Ralenti | 9 | 0 | 0 | 21 |  | 117 | 16 s PM + 5 s K1(*) |
| 14 | Accélération | 10 | 0,83 | 0-15 | 5 | 26 | 122 | 1 |
| 15 | Changement de vitesse |  |  | 15 | 2 |  | 124 |  |
| 16 | Accélération |  | 0,62 | 15-35 | 9 |  | 133 | 2 |
| 17 | Changement de vitesse |  |  | 35 | 2 |  | 135 |  |
| 18 | Accélération |  | 0,52 | 35-50 | 8 |  | 143 | 3 |
| 19 | Vitesse stabilisée | 11 | 0 | 50 | 12 | 12 | 155 | 3 |
| 20 | Décélération | 12 | -0,52 | 50-35 | 8 | 8 | 163 | 3 |
| 21 | Vitesse stabilisée | 13 | 0 | 35 | 13 | 13 | 176 | 3 |
| 22 | Changement de vitesse | 14 |  | 35 | 2 | 12 | 178 |  |
| 23 | Décélération |  | -0,99 | 35-10 | 7 |  | 185 | 2 |
| 24 | Décélération, embrayage débrayé |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 188 | K2(*) |
| 25 | Ralenti | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 195 | 7 s PM(*) |

(*) PM = boîte au point mort, embrayage embrayé. K1, K2 = boîte sur le premier ou le deuxième rapport, embrayage débrayé.».

Paragraphe 3, CYCLE EXTRA-URBAIN (partie Deux),

Tableau 1.3, lire: (texte modifié en gras)

«Tableau 1.3

Cycle extra-urbain (partie Deux) pour l’essai du type I

| Opération no | Mode | Phase no | Accélération (m/s2) | Vitesse (km/h) | Durée de chaque | Temps cumulé (s) | Rapport à utiliser dans le cas d’une boîte mécanique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mode (s) | Phase (s) |  |  |
| 1 | Ralenti | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | K1(1) |
| 2 | Accélération | 2 | 0,83 | 0-15 | 5 | 41 | 25 | 1 |
| 3 | Changement de vitesse |  |  | 15 | 2 |  | 27 | − |
| 4 | Accélération |  | 0,62 | 15-35 | 9 |  | 36 | 2 |
| 5 | Changement de vitesse |  |  | 35 | 2 |  | 38 | − |
| 6 | Accélération |  | 0,52 | 35-30 | 8 |  | 46 | 3 |
| 7 | Changement de vitesse |  |  | 50 | 2 |  | 48 | − |
| 8 | Accélération |  | 0,43 | 50-70 | 13 |  | 61 | 4 |
| 9 | Vitesse stabilisée | 3 |  | 70 | 50 | 50 | 111 | 5 |
| 10 | Décélération | 4 | -0,69 | 70-50 | 8 | 8 | 119 | 4 s.5 + 4 s.4 |
| 11 | Vitesse stabilisée | 5 |  | 50 | 69 | 69 | 188 | 4 |
| 12 | Accélération | 6 | 0,43 | 50-70 | 13 | 13 | 201 | 4 |
| 13 | Vitesse stabilisée | 7 | 0 | 70 | 50 | 50 | 251 | 5 |
| 14 | Accélération | 8 | 0,24 | 70-100 | 35 | 35 | 286 | 5 |
| 15 | Vitesse stabilisée(2) | 9 | 0 | 100 | 30 | 30 | 316 | 5(2) |
| 16 | Accélération(2) | 10 | 0,28 | 100-120 | 20 | 20 | 336 | 5(2) |
| 17 | Vitesse stabilisée(2) | 11 | 0 | 120 | 10 | 20 | 346 | 5(2) |
| 18 | Décélération(2) | 12 | -0,69 | 120-80 | 16 | 34 | 362 | 5(2) |
| 19 | Décélération(2) |  | -1,04 | 80-50 | 8 |  | 370 | 5(2) |
| 20 | Décélération, embrayage débrayé |  | 1,39 | 50-0 | 10 |  | 380 | K5(1) |
| 21 | Ralenti | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 400 | PM(1) |

(1) PM = boîte au point mort, embrayage embrayé. K1, K5 = boîte sur le premier ou le cinquième rapport, embrayage débrayé.

(2) Si le véhicule est équipé d’une boîte à plus de cinq rapports, les rapports supplémentaires pourront être utilisés en accord avec les recommandations du constructeur.».

Annexe 4, appendice 5

Paragraphe 2.3.2, lire:

«2.3.2	La configuration des tuyauteries, la capacité de débit du CVS et la température et l’humidité spécifique de l’air de dilution (qui peuvent être différentes de la source d’air de combustion du véhicule) doivent être contrôlées pour éliminer pratiquement toute condensation d’eau dans le système (un débit de 0,142 à 0,165 m3/s est suffisant pour la plupart des véhicules).».

Annexe 4a

Paragraphe 1, lire:

«1.	APPLICABILITÉ

La présente annexe est équivalente et interchangeable avec l’annexe 4 pour ce qui est de la description des procédures d’essai et elle devrait donner des résultats cohérents, sauf en ce qui concerne tous les points relatifs aux émissions de particules (MP), pour lesquelles les procédures ne sont pas comparables, raison pour laquelle il est fixé des valeurs limites séparées au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement, à appliquer selon le cas.

À compter du 1er septembre 2011, la présente annexe devrait remplacer l’annexe 4 pour l’homologation des nouveaux types de véhicules. À compter du 1er janvier 2013, les Parties contractantes doivent refuser sur leur territoire la vente, l’immatriculation ou la mise en service de nouveaux véhicules homologués selon le présent Règlement, mais qui ne seraient pas conformes à la présente annexe.».

Tableaux 1 et 2, lire: (texte modifié en gras)

Tableau 1 − Cycle d’essai élémentaire urbain au banc à rouleaux (partie Un)

| Opération no | Mode | Phase no | Accélération (m/s2) | Vitesse (km/h) | Durée de chaque | Temps cumulé (s) | Rapport à utiliser dans le cas d’une boîte mécanique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mode (s) | Phase (s) |  |  |
| 1 | Ralenti | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 6 s PM + 5 s K1(*) |
| 2 | Accélération | 2 | 1,04 | 0-15 | 4 | 4 | 15 | 1 |
| 3 | Vitesse stabilisée | 3 | 0 | 15 | 9 | 8 | 23 | 1 |
| 4 | Décélération | 4 | -0,69 | 15-10 | 2 | 5 | 25 | 1 |
| 5 | Décélération, embrayage débrayé |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 28 | K1(*) |
| 6 | Ralenti | 5 | 0 | 0 | 21 | 21 | 49 | 16 s PM + 5 s K1(*) |
| 7 | Accélération | 6 | 0,83 | 0-15 | 5 | 12 | 54 | 1 |
| 8 | Changement de vitesse |  |  | 15 | 2 |  | 56 |  |
| 9 | Accélération |  | 0,94 | 15-32 | 5 |  | 61 | 2 |
| 10 | Vitesse stabilisée | 7 | 0 | 32 | 24 | 24 | 85 | 2 |
| 11 | Décélération | 8 | -0,75 | 32-10 | 8 | 11 | 93 | 2 |
| 12 | Décélération, embrayage débrayé |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 96 | K 2(*) |
| 13 | Ralenti | 9 | 0 | 0 | 21 |  | 117 | 16 s PM + 5 s K1(*) |
| 14 | Accélération | 10 | 0,83 | 0-15 | 5 | 26 | 122 | 1 |
| 15 | Changement de vitesse |  |  | 15 | 2 |  | 124 |  |
| 16 | Accélération |  | 0,62 | 15-35 | 9 |  | 133 | 2 |
| 17 | Changement de vitesse |  |  | 35 | 2 |  | 135 |  |
| 18 | Accélération |  | 0,52 | 35-50 | 8 |  | 143 | 3 |
| 19 | Vitesse stabilisée | 11 | 0 | 50 | 12 | 12 | 155 | 3 |
| 20 | Décélération | 12 | -0,52 | 50-35 | 8 | 8 | 163 | 3 |
| 21 | Vitesse stabilisée | 13 | 0 | 35 | 13 | 13 | 176 | 3 |
| 22 | Changement de vitesse | 14 |  | 35 | 2 | 12 | 178 |  |
| 23 | Décélération |  | -0,99 | 35-10 | 7 |  | 185 | 2 |
| 24 | Décélération, embrayage débrayé |  | -0,92 | 10-0 | 3 |  | 188 | K2(*) |
| 25 | Ralenti | 15 | 0 | 0 | 7 | 7 | 195 | 7 s PM(*) |

(*) PM = boîte au point mort, embrayage embrayé. K1, K2 = boîte sur le premier ou le deuxième rapport, embrayage débrayé.

Tableau 2 − Cycle urbain (partie Deux) pour l’essai du type I

| Opération no | Mode | Phase no | Accélération (m/s2) | Vitesse (km/h) | Durée de chaque | Temps cumulé (s) | Rapport à utiliser dans le cas d’une boîte mécanique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Mode (s) | Phase (s) |  |  |
| 1 | Ralenti | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | K1(1) |
| 2 | Accélération | 2 | 0,83 | 0-15 | 5 | 41 | 25 | 1 |
| 3 | Changement de vitesse |  |  | 15 | 2 |  | 27 | - |
| 4 | Accélération |  | 0,62 | 15-35 | 9 |  | 36 | 2 |
| 5 | Changement de vitesse |  |  | 35 | 2 |  | 38 | - |
| 6 | Accélération |  | 0,52 | 35-50 | 8 |  | 46 | 3 |
| 7 | Changement de vitesse |  |  | 50 | 2 |  | 48 | - |
| 8 | Accélération |  | 0,43 | 50-70 | 13 |  | 61 | 4 |
| 9 | Vitesse stabilisée | 3 | 0 | 70 | 50 | 50 | 111 | 5 |
| 10 | Décélération | 4 | -0,69 | 70-50 | 8 | 8 | 119 | 4 s.5 + 4 s.4 |
| 11 | Vitesse stabilisée | 5 | 0 | 50 | 69 | 69 | 188 | 4 |
| 12 | Accélération | 6 | 0,43 | 50-70 | 13 | 13 | 201 | 4 |
| 13 | Vitesse stabilisée | 7 | 0 | 70 | 50 | 50 | 251 | 5 |
| 14 | Accélération | 8 | 0,24 | 70-100 | 35 | 35 | 286 | 5 |
| 15 | Vitesse stabilisée(2) | 9 | 0 | 100 | 30 | 30 | 316 | 5(2) |
| 16 | Accélération(2) | 10 | 0,28 | 100-120 | 20 | 20 | 336 | 5(2) |
| 17 | Vitesse stabilisée(2) | 11 | 0 | 120 | 10 | 20 | 346 | 5(2) |
| 18 | Décélération(2) | 12 | -0,69 | 120-80 | 16 | 34 | 362 | 5(2) |
| 19 | Décélération(2) |  | -1,04 | 80-50 | 8 |  | 370 | 5(2) |
| 20 | Décélération, embrayage débrayé |  | 1,39 | 50-0 | 10 |  | 380 | K5(1) |
| 21 | Ralenti | 13 | 0 | 0 | 20 | 20 | 400 | PM(1) |

(1) PM = boîte au point mort, embrayage embrayé. K1, K5 = boîte sur le premier ou le cinquième rapport, embrayage débrayé.

(2) Si le véhicule est équipé d’une boîte à plus de cinq rapports, les rapports supplémentaires pourront être utilisés en accord avec les recommandations du constructeur.

Annexe 7

Paragraphe 4.1, lire:

«4.1	Banc à rouleaux

Le banc à rouleaux doit être conforme aux exigences de l’appendice 1 de l’annexe 4 ou de l’appendice 1 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 5.2.1, lire:

«… à l’annexe 4 ou à l’annexe 4a…».

Paragraphe 5.4.1, lire:

«Lorsque la période de stabilisation à chaud est terminée, le véhicule subit un cycle complet d’essai du type I, tel que décrit à l’annexe 4 ou à l’annexe 4a (essai urbain et extra-urbain après un démarrage à froid).».

Annexe 7 − appendice 1

Paragraphe 3.2, lire:

«…

Effectuer cet étalonnage… Voir le paragraphe 4.5.2 de l’annexe 4 ou le paragraphe 3.2 de l’annexe 4a (gaz d’étalonnage).

…».

Annexe 8

Paragraphe 2.1.1, lire:

«… l’essai de type I décrit à l’annexe 4 (ou l’annexe 4a) et ses appendices…».

Paragraphe 2.2.1, lire:

«… déterminée conformément à l’appendice 3 de l’annexe 4 ou l’appendice 1 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 2.2.2, lire:

«… les dispositions de l’appendice 2 de l’annexe 4 ou de l’appendice 1 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 2.3.1, lire:

«2.3.1	Les dispositions du paragraphe 4.2 de l’annexe 4 et de l’appendice 5 de l’annexe 4 ou de l’appendice 2 et de l’appendice 3 de l’annexe 4a sont applicables.».

Paragraphe 2.4.1, lire:

«… de l’annexe 4 ou l’annexe 4a…».

Paragraphe 2.4.2, lire:

«… de l’annexe 4 ou l’annexe 4a…».

Paragraphe 2.5.1, lire:

«… de l’annexe 4 ou du paragraphe 3 de l’appendice 3 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 2.6.1, lire:

«… de l’annexe 4 ou au paragraphe 4.6 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 3.2, lire:

«… de l’annexe 4, appendice 1, ou de la figure 1 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 3.2.1, lire:

«… de l’annexe 4 ou du tableau 1 et de la figure 1 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 3.3.1, lire:

«… au paragraphe 3.1 de l’annexe 4 ou au paragraphe 3.2 de l’annexe 4a … aux dispositions du paragraphe 5.1 de l’annexe 4 ou du paragraphe 6.2.1 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 4.2.3, lire:

«… à l’annexe 4, appendice 1, figure 1/1, partie Un et partie Deux ou aux tableaux correspondants 1 et 2 et aux Figures 1 et 2 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 4.2.5, lire:

«… du paragraphe 5.3.2 de l’annexe 4 ou du paragraphe 6.2.3 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 4.2.7, lire:

«… à l’annexe 4, appendice 1, ou au tableau 1 et à la figure 1 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 5.1.1, lire:

«… (figure 1/1 de l’appendice 1 de l’annexe 4 ou tableau 1 et figure 1 de l’annexe 4a).».

Paragraphe 5.2.1.4, lire:

«… (par. 4.1.4.4 de l’annexe 4 ou par. 1.2.6 de l’appendice 1 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 5.3.1, lire:

«… des paragraphes 6.2 à 6.6 de l’annexe 4, à l’exclusion du paragraphe 6.2.2, ou du paragraphe 6.4 de l’annexe 4a, à l’exclusion du paragraphe 6.4.1.2, sont applicables…».

Paragraphe 5.3.2, lire:

«… du paragraphe 7.2 de l’annexe 4 ou du paragraphe 6.5 de l’annexe 4a, à l’exclusion du paragraphe 6.5.2, sont applicables…».

Paragraphe 5.3.3, lire:

«… du paragraphe 8 de l’annexe 4 ou du paragraphe 6.6 de l’annexe 4a s’appliquent…».

Annexe 9

Paragraphe 6.3.1.2, lire:

«… à l’appendice 3 de l’annexe 4 ou à l’appendice 7 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 6.3.1.4, lire:

«… dans l’annexe 4 ou l’annexe 4a…».

Annexe 10a

Paragraphe 1.1, lire:

«1.1	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CARBURANTS GPL DE RÉFÉRENCE À UTILISER POUR L’ESSAI DE VÉHICULES EN FONCTION DES VALEURS LIMITES D’ÉMISSION INDIQUÉES AU TABLEAU 1 FIGURANT AU PARAGRAPHE 5.3.1.4 − ESSAI DU TYPE I».

Annexe 11

Paragraphe 2.9, lire:

«… à l’annexe 4, appendice 1 ou dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 4a.».

Annexe 11 − appendice 1

Paragraphe 3.1, lire:

«… du paragraphe 3.1 de l’annexe 4 ou du paragraphe 3.2 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 4.1, lire:

«… décrites à l’annexe 4 ou au paragraphe 3.2 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 5.1, lire:

«... de l’annexe 4 ou de l’appendice 1 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 6.1, lire:

«… de l’annexe 4 ou de l’annexe 4a.».

Annexe 12

Paragraphe 3.1.1.1, lire:

«… annexe 4 ou paragraphe 6.3 de l’annexe 4a.».

Annexe 13

Paragraphe 3.1.1, lire:

«… aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’annexe 4 ou aux paragraphes 6.4 à 6.6 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 3.2.1, lire:

«… au paragraphe 5.3 de l’annexe 4 ou au paragraphe 6.3 de l’annexe 4a…».

Paragraphe 3.2.2, lire:

«… à l’annexe 4 ou à l’annexe 4…».

Paragraphe 3.2.6, lire:

«… au paragraphe 8 de l’annexe 4 ou au paragraphe 6.6 de l’annexe 4a…».

Annexe 14

Paragraphe 1.2, lire:

«… aux annexes 4/4a, 5, 6, 7, …».

Paragraphe 3.1.2.2.1, lire:

«… dans l’appendice 1 de l’annexe 4 ou au tableau 2 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 3.1.2.5.3, lire:

«3.1.2.5.3	Le véhicule est conduit conformément à l’annexe 4 ou aux dispositions équivalentes de l’annexe 4a ou, en cas d’instructions particulières du constructeur concernant le passage des rapports, conformément auxdites instructions figurant dans le manuel d’entretien du véhicule et indiquées sur le tableau de bord (pour l’information du conducteur). Pour ce type de véhicules, les points de changement de vitesse prescrits dans l’appendice 1 de l’annexe 4 (ou dans les dispositions équivalentes de l’annexe 4a) ne s’appliquent pas. Pour le profil de la courbe de fonctionnement, on applique la description figurant au paragraphe 2.3.3 de l’annexe 4 ou au paragraphe 6.1.3 de l’annexe 4a.».

Paragraphe 3.1.2.5.4, lire:

«… à l’annexe 4 ou dans les dispositions équivalentes de l’annexe 4a.».

Paragraphe 3.2.3.1.1, lire:

«… dans l’appendice 1 de l’annexe 4 (ou dans le tableau 2 et à la figure 2 de l’annexe 4a)…».

Paragraphe 3.2.3.4.3, lire:

«… au paragraphe 2.3.3 de l’annexe 4 (ou au paragraphe 6.1.3.2 de l’annexe 4a).».

Paragraphe 3.2.3.4.4, lire:

«… à l’annexe 4 ou dans les dispositions équivalentes de l’annexe 4a.».

Paragraphe 3.4.1, lire:

«… à l’annexe 4 ou à l’annexe 4a.».

Paragraphe 3.4.3, lire:

«3.4.3	Le véhicule est conduit conformément à l’annexe 4 (ou à l’annexe 4a) ou, en cas d’instructions particulières du constructeur concernant le passage des rapports, conformément auxdites instructions figurant dans le manuel d’entretien du véhicule et indiquées sur le tableau de bord (pour l’information du conducteur). Pour ce type de véhicules, les points de changement de vitesse prescrits dans l’appendice 1 de l’annexe 4 (ou à l’annexe 4a) ne s’appliquent pas. Pour le profil de la courbe de fonctionnement, on applique la description figurant au paragraphe 2.3.3 de l’annexe 4 (ou au paragraphe 6.1.3.2 de l’annexe 4a).».

-----

# Footnotes

* Conformément au programme de travail 2006-2010 du Comité des transports intérieurs (ECE/TRANS/166/Add.1, programme d’activité 02.4), la mission du Forum mondial est de développer, harmoniser et mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis en vertu de ce mandat.

# Text boxes

3

Amendement

/  Numéro du pays selon la note de bas de page du paragraphe 4.4.1 du présent Règlement.

2

accordant l’homologation

2

a

3

a

a

= 8 mm (minimum)

a

F

-

062439

-

83 R III

11

E

/  III: valeurs limites correspondant au tableau 1 du paragraphe 5.3.1.4 du présent Règlement.

Numéro du Règlement (Règlement

n

o

83)

Numéro d’homologation

Lettre selon le niveau de valeurs limites

,

et la classe du véhicule

4

/

B

a

3

1

/  B, C ou D, selon le type de carburant, voir par. 2.19 du présent Règlement.

4

/  Lettre attribuée conformément au tableau 1 de la présente annexe.

Niveau des valeurs limites

3

/

les exigences concernant l’OBD

Homologation

; type de carburant(s)

1

/

Numéro du

pays

2

/