| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/46 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 1 July 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ и 
Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Женева, 13–17 сентября 2010 года
Пункт 5 a) предварительной повестки дня
Предложения о внесении поправок в 
МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ − Нерассмотренные вопросы

Предложение об изменении положений пункта 6.2.3.6.1, касающихся отдельной оценки соответствия сосудов под давлением

Передано Европейской ассоциацией производителей баллонов (ЕАПБ),

Резюме

Существо предложения: Существующий вариант пункта 6.2.3.6.1 МПОГ/ДОПОГ/ ВОПОГ допускает осуществление оценки соответствия клапана отдельно от оценки соответствия сосуда для всех типов сосудов под давлением. Единственным исключением должны быть газовые баллоны одноразового использования, у которых клапан является составной частью конструкции, что делает баллон фактически одноразовым, и важно, чтобы такие сосуды под давлением подвергались оценке соответствия в сборе как единое целое. Эта ситуация уже учтена в пересмотренном тексте директивы 1999/36/EC (директива TPED) с внесенными в нее поправками, согласно которой отдельной оценки соответствия могут подвергаться только сосуды под давлением многоразового использования, и в этой связи предлагается согласовать МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с "новой" директивой TPED.

Предлагаемое решение: В начале абзаца, расположенного под таблицей в пункте 6.2.3.6.1, добавить следующие слова: "В случае сосудов под давлением многоразового использования…".

Справочные документы: ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/16; новый текст директивы TPED; неофициальный документ INF.41, представленный на весенней сессии 2010 года.

Введение

1.	Недавно ЕАПБ обнаружила проблемы, связанные с безопасностью реализуемых на европейском рынке газовых баллонов одноразового использования, которые обусловлены тем, что клапаны и баллоны подвергаются оценке соответствия раздельно, что приводит к несоблюдению стандартов. Такого рода раздельная оценка соответствия является в настоящее время возможной согласно МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ (пункт 6.2.3.6.1) и "старой" директиве TPED (директива ЕС 1999/36/EC).

2.	В Европе газовые баллоны одноразового использования проектируются и изготавливаются, как правило, в соответствии со стандартом EN 12205 и оборудуются клапанами в соответствии со стандартом EN ISO 13340, что является обязательным требованием стандарта на конструкцию баллонов. Однако в настоящее время в МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ не имеется ссылки на стандарт, касающийся клапанов. В отличие от газового баллона многоразового использования баллон одноразового использования должен быть оборудован клапаном одноразового использования, который должен быть соединен с баллоном неразъемным способом, с тем чтобы его нельзя было заменить и тем самым баллон невозможно было бы наполнить повторно.

3.	По этой причине ЕАПБ представила на последней сессии Совместного совещания МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ, состоявшейся в Берне в 2010 году, документ ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/16, который был рассмотрен Рабочей группой по стандартам. В соответствии с докладом этой группы (неофициальный документ INF.41, пункт 2.2) было рекомендовано принять стандарт EN ISO 13340. Соответствующее решение должно быть принято на Совещании в сентябре 2010 года. Рабочая группа по стандартам также поддержала инициативу ЕАПБ согласовать МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ с директивой TPED и разрешить проведение отдельной оценки соответствия только для сосудов под давлением многоразового использования.

4.	На своем совещании 11 и 12 марта 2010 года Совет Европейского союза принял текст предлагаемой "новой" директивы TPED, в которой в пункте 3 статьи 12 проведение отдельной оценки соответствия ограничивается следующим образом:

"В отношении съемных частей переносного оборудования многоразового использования, работающего под давлением, может проводиться отдельная оценка соответствия".

5.	В этой связи ЕАПБ предлагает согласовать положения МПОГ/ДОПОГ/ ВОПОГ (пункт 6.2.3.6.1) с текстом директивы TPED.

Предложение

6.	Изменить текст после таблицы в пункте 6.2.3.6.1 следующим образом (измененный текст выделен курсивом):

"В случае сосудов под давлением многоразового использования оценка соответствия клапанов и других приспособлений, выполняющих прямую функцию обеспечения безопасности, может осуществляться отдельно от оценки соответствия сосудов, и процедура оценки соответствия должна быть по крайней мере столь же строгой, как и процедура, которой подвергается сосуд под давлением, оборудованный этими клапанами и приспособлениями".

7.	Обоснование: Это простое изменение позволит устранить проблемы с обеспечением безопасности, которые возникают в настоящее время в связи с раздельным утверждением газовых баллонов одноразового использования и их клапанов.

8.	Безопасность: В настоящее время существуют проблемы, связанные с безопасностью баллонов одноразового использования, которые утверждаются отдельно от клапанов. Если такой утвержденный баллон будет оборудован неподходящим клапаном, это может привести к повторному наполнению баллона.

9.	Осуществимость: Никаких проблем не ожидается.

10.	Переходный период: Не требуется.

11.	Обеспечение применения: Никаких проблем не ожидается.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 с)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/46.