| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/5 2 December 2009 RUSSIAN Original: ENGLISH AND FRENCH |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ
и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22-25 марта 2010 года
Пункт 5 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В МПОГ/ДОПОГ/ВОПОГ

Новые предложения

Разъяснение обязанностей ответственного за наполнение в связи 
с проверкой затворов вагонов-цистерн/автоцистерн

Передано Международным союзом железных дорог (МСЖД),

Введение

1.	В соответствии с пунктом 6.8.2.2.2 отверстия для наполнения или опорожнения снизу в цистернах должны быть оборудованы по меньшей мере двумя или тремя последовательно расположенными и независимыми друг от друга затворами, в зависимости от кода цистерны, присвоенного веществам, подлежащим перевозке.  К этим затворам относятся:

a)	наружный запорный клапан и запорное устройство или

b)	внутренний запорный клапан, наружный запорный клапан и запорное устройство.

2.	В контексте обязанностей ответственного за наполнение и в соответствии с пунктом 1.4.3.3 f) ответственный за наполнение должен проверять лишь герметичность запорных устройств.

3.	Во избежание капельных утечек в обязанности ответственного за наполнение необходимо включить также проверку внутреннего и наружного запорных клапанов.

Предложение

4.	Изменить пункт 1.4.3.3 f) следующим образом (измененный текст подчеркнут):

"f)	после наполнения цистерны он должен удостовериться в герметичности запорных устройствзатворов".

Обоснование

5.	Предлагаемая поправка повышает безопасность перевозок опасных грузов в цистернах, так как в обязанности ответственного за наполнение включена проверка внутреннего и наружного запорных клапанов, благодаря чему в будущем можно будет в значительной степени избежать капельных утечек.

-----

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/5.