| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2010/38 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 12 January 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание Комиссии экспертов МПОГ

и Рабочей группы по перевозкам опасных грузов

Берн, 22−26 марта 2010 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

Цистерны

Определение максимального рабочего давления в разделе 1.2.1

Передано правительством Нидерландов,

Резюме

Существо предложения: Поправки к определению максимального рабочего давления в разделе 1.2.1. Предлагаемое решение: Изменить существующий текст в разделе 1.2.1 МПОГ/ДОПОГ. Справочные документы: –

Введение

1.	Максимальное рабочее давление − это давление, измеренное в незаполненном пространстве над веществом в соответствии с условиями, указанными в определении, содержащемся в разделе 1.2.1.

2.	Формулировка некоторых из условий, указанных в определении максимального рабочего давления, может истолковываться как означающая, что следует исходить из давления в самой глубокой части цистерны, которое несколько выше, чем давление в верхней части цистерны вследствие давления веса перевозимого вещества.

3.	Кроме того, предлагается внести исправление в первый абзац определения после подпунктов. Для того чтобы сравнить манометрическое давление с абсолютным давлением, из абсолютного давления необходимо вычесть атмосферное давление, что не отражено в определении максимального рабочего давления.

Предложение

4.	Ниже представлены поправки к определению максимального рабочего давления в разделе 1.2.1, которые выделены жирным курсивом.

«"Максимальное рабочее давление (манометрическое давление)" означает наибольшее из следующих трех давлений, измеренных в верхней части цистерны, находящейся в рабочем положении:

а)	наибольшего фактического значения, допустимого в цистерне при наполнении (максимально допустимое давление наполнения);

b)	наибольшего фактического давления, допустимого в цистерне при опорожнении (максимально допустимое давление опорожнения); и

с)	фактического манометрического давления, которому подвергается цистерна под воздействием ее содержимого (включая посторонние газы, которые могут в ней находиться) при максимальной рабочей температуре.

Если специальные требования, изложенные в главе 4.3, не предусматривают иное, то числовое значение этого рабочего давления (манометрического давления) не должно быть ниже давления паров (абсолютного давления) наполняющего вещества за вычетом 1 бар при температуре 50 ºС.

… (Остальной текст без изменений)».

Обоснование

5.	В главе 6.8 максимальное рабочее давление используется для определения испытательного давления отсеков цистерн, разделенных на отсеки.  Хотя давление веса перевозимых веществ является относительно низким, оно существенно важно, если оно учитывается в максимальном рабочем давлении в случае цистерн, предусмотренных в пункте 6.8.2.1.14 а). Чтобы содействовать согласованию требований к конструкции цистерн, это определение должно быть недвусмысленным.

Последствия для безопасности:	уровень безопасности не понизится.

Осуществимость:				никаких проблем не предвидится.

Обеспечение применения:			недвусмысленные положения позволят улучшить обеспечение применения требований.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 c)).

Распространено Межправительственной организацией по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ) в качестве документа OTIF/RID/RC/2010/38.