| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
| --- | --- |
| 1 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ | Distr. ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2010/6 11 November 2009 RUSSIAN Original: |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по перевозкам опасных грузов

Совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению о международной 
перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ)
(Комитет по вопросам безопасности ВОПОГ)

Шестнадцатая сессия
Женева, 25-29 января 2010 года

Пункт 4 b) предварительной повестки дня

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ПОПРАВОК В ПРАВИЛА, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ВОПОГ

Другие предложения о поправках

Полимерные тросы на судах снабжения

Представлено правительством Нидерландов,

Общая информация

1.	На четырнадцатой сессии Комитета по вопросам безопасности ВОПОГ, проходившей 26-30 января 2009 года, Европейский союз речного судоходства (ЕСРС) представил предложение о полимерных тросах (ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2009/4).  После состоявшейся в Комитете по вопросам безопасности дискуссии ЕСРС снял свое предложение с обсуждения.  Правительство Нидерландов хотело бы вновь внести этот вопрос в повестку дня, так как необходимо решить юридические и практические проблемы, возникающие в нидерландских портах.

2.	В настоящее время использование полимерных тросов на судах снабжения во время передачи продуктов, необходимых для эксплуатации судов, разрешается на основании подраздела 7.2.4.76.  Согласно принятому определению судном снабжения является танкер "открытого типа N грузоподъемностью до 300 т, построенный и оснащенный (…)".  Ввиду значительного увеличения размеров морских судов многие нидерландские суда снабжения вынуждены реагировать на рыночный спрос, и поэтому они становятся крупнее судов снабжения, описанных выше.

3.	Суть проблемы состоит в том, что более крупные суда снабжения должны, по определению, рассматриваться как "обычные" танкеры, которые могут поэтому "швартоваться при помощи полимерных тросов только в том случае, если [они] удерживаются от сноса по течению стальными тросами".  Оказалось, что это требование невозможно и небезопасно соблюдать в бункеровочных портах Роттердама и Амстердама из-за следующих практических и юридических проблем:

а)	стальные тросы очень тяжелы, и ими практически невозможно манипулировать во время бункеровки крупных морских судов.  Часто перепад высот составляет более 30 метров, и морские суда не оборудованы лебедками для этих тросов.  При манипулировании этими тросами возникают опасные ситуации;

b)	с юридической точки зрения это противоречит трудовому законодательству и нормам поднятия тяжестей.  Согласно постановлению нидерландского суда, работник может поднимать вручную не более 23 килограммов.  Поднятие стальных тросов в рассматриваемой ситуации не вписывается в этот норматив;

с)	в соответствии с требованиями Международной морской организации и Руководства по разработке судовых планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря в случае перегрузки с судна на баржу баржа должна швартоваться таким образом, чтобы она могла легко отшвартоваться в чрезвычайной ситуации.  При использовании стальных тросов невозможно и опасно быстро отшвартовать баржу в чрезвычайной ситуации.

4.	Кроме того, согласно подразделу 7.1.4.76 контейнеровозы освобождаются от действия этого предписания ввиду большой частоты операций швартовки этого типа судов.  Следующие цифры свидетельствуют о частоте бункеровочных операций в нидерландских портах:  в Роттердаме ежемесячно обрабатывается приблизительно 1 млн. м3 вязкого топочного мазута (примерно 1 000 бункеровок), 20 000 м3 морского газойля (400 бункеровок) и 7 000 м3 судового дизельного топлива (100 бункеровок).

5.	Стальные тросы стали использоваться из-за опасности пожаров.  Опасность возгорания бункерных продуктов относительно невысока по сравнению со многими другими продуктами, перевозимыми в танкерах.  Именно по этой причине суда снабжения освобождены от этого требования.

Предложение

6.	Правительство Нидерландов хотело бы привести Правила, прилагаемые к ВОПОГ, в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к бункерованию с учетом размеров судов.  Комитету по вопросам безопасности предлагается рассмотреть один из следующих альтернативных вариантов.

Альтернативный вариант № 1

7.2.4.76	Полимерные тросы.  Изменить последний абзац следующим образом:

"Однако суда - сборщики маслосодержащих отходов могут швартоваться с помощью полимерных тросов во время приема маслосодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судов, равно как и суда снабжения и прочие суда для передачи продуктов, необходимых для эксплуатации судов".

Альтернативный вариант № 2

7.2.4.76	Полимерные тросы.  Изменить последний абзац следующим образом:

"Однако суда - сборщики маслосодержащих отходов могут швартоваться с помощью полимерных тросов во время приема маслосодержащих отходов, образующихся при эксплуатации судов, а суда снабжения - во время передачи продуктов, необходимых для эксплуатации судов.  Компетентный орган может предписать, что всем судам, передающим продукты, необходимые для эксплуатации судов, разрешается использовать полимерные тросы".

7.	В качестве третьего возможного решения можно было бы изменить определение судна снабжения в главе 1.2 таким образом, чтобы грузоподъемность больше не составляла проблемы.  Однако поскольку суда снабжения выделены в отдельную категорию во многих пунктах ВОПОГ, то это могло бы иметь многочисленные непредвиденные последствия.  Поэтому для решения этой проблемы предлагается выбрать между альтернативным вариантом № 1 и альтернативным вариантом № 2.

-----

# Footnotes

Распространено на немецком языке Центральной комиссией судоходства по Рейну (ЦКСР) в качестве документа CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2010/6.

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.7 b)).

Руководство по разработке судовых планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением моря в соответствии с требованиями правила 37 приложения I и правила 17 приложения II к Конвенции ИМО МАРПОЛ 73/78, утвержденным Регистром Ллойда 16 июня 2009 года.