| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/61 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 1 April 2010 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят первая сессия

Женева, 22-25 июня 2010 года

Пункт 4.2.8 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года - Рассмотрение проектов

поправок к действующим правилам

Предложение по поправкам серии 02 к Правилам № 80 (Прочность сидений и их креплений (автобусы))

Представлено Рабочей группой по пассивной безопасности(

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRSP) на ее сорок шестой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2009/18 с поправками, указанными в приложении V к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/46, пункт 39).

I.	Предложение

Пункт 1.1 изменить следующим образом:

"1.1		…

с)	Они не применяются к сиденьям, обращенным назад, и к любым подголовникам, установленным на этих сиденьях".

Включить новые пункты 1.4 – 1.6 следующего содержания:

"1.4		Установка сидений, обращенных вбок, на транспортных средствах категорий M2 (класса III или B) и M3 (класса III или B) запрещена.

1.5		По просьбе предприятия-изготовителя и по согласованию с технической службой, а также административным органом Договаривающейся стороны, официальное утверждение может быть предоставлено для транспортных средств категории M3 (класса III или B) максимальной технически допустимой массой с грузом более 10 тонн, имеющих сиденья, обращенные вбок, при том условии, что эти сиденья, обращенные вбок, сгруппированы в задней части транспортного средства и образуют единый салон, насчитывающий до 10 сидений. Такие сиденья, обращенные вбок, должны быть оборудованы по крайней мере подголовником и ремнем безопасности с креплением в двух точках и втягивающим механизмом, официально утвержденным в соответствии с Правилами № 16. Кроме того, крепления их ремней безопасности должны соответствовать требованиям в отношении размеров и прочности, установленным в Правилах № 14. Вместе с тем должен учитываться тот факт, что сидение обращено не вперед, а вбок, и это не должно служить основанием для отказа от проведения испытания или инспекций. В карточке сообщения (приложение 2) должно быть отмечено, что сиденья, обращенные вбок, разрешены в соответствии с настоящим пунктом. Такие официальные утверждения не должны более предоставляться с 1 ноября 2014 года или с даты принятия единообразных предписаний, касающихся испытания сидений, обращенных вбок (т.е. настоящих Правил), а также предписаний, касающихся таких сидений в отношении креплений ремней безопасности (т.е. Правил № 14) и транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности (т.е. Правил № 16), в зависимости от того, что наступит раньше".

1.6		Пункт 1.4 не применяется к автомобилям неотложной медицинской помощи или к транспортным средствам, предназначенным для использования подразделениями вооруженных сил, сил гражданской обороны, пожарных служб и сил, отвечающих за поддержание общественного порядка".

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5		… или нескольких взрослых пассажиров. В зависимости от того, в какую сторону оно направлено, сиденье определяется следующим образом:".

Включить новые пункты 2.5.1 – 2.5.3 следующего содержания:

"2.5.1		"сиденье, обращенное вперед" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое обращено в сторону передней части транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии сиденья образует угол менее + 10° или – 10° с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства;

2.5.2		"сиденье, обращенное назад" означает сиденье, которое может использоваться во время движения транспортного средства и которое обращено в сторону задней части транспортного средства таким образом, что вертикальная плоскость симметрии сиденья образует угол менее + 10° или – 10° с вертикальной плоскостью симметрии транспортного средства;

2.5.3		"сиденье, обращенное вбок" означает сиденье, которое с точки зрения его расположения по отношению к вертикальной плоскости симметрии транспортного средства не соответствует ни одному из определений, содержащихся в пунктах 2.5.1 или 2.5.2 выше".

Пункт 4.3 изменить следующим образом:

"4.3		… первые две цифры которого (в настоящее время 02, что соответствует серии поправок 02) указывают на …".

Включить новый пункт 5.5 следующего содержания:

"5.5		На каждом переднем боковом сиденье в каждом транспортном средстве категории M2, максимальная масса которого не превышает 3 500 кг, должен быть установлен подголовник. Этот подголовник должен соответствовать предписаниям Правил № 25 с внесенными в них поправками серии 03".

Пункты 12.1 – 12.3 изменить следующим образом:

"12.1		Начиная с официальной даты вступления в силу поправок серии 02 ни одна из Договаривающихся сторон, применяющих настоящие Правила, не должна отказывать в предоставлении официальных утверждений на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 02.

12.2		Начиная с 1 ноября 2012 года Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, предоставляют официальные утверждения только в том случае, если соблюдаются предписания настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 02.

12.3		Начиная с 1 ноября 2014 года действие официальных утверждений, предоставленных на основании настоящих Правил, прекращается, за исключением тех официальных утверждений, которые были предоставлены на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 02".

Включить новые пункты 12.4, 12.5 и 12.6 следующего содержания:

"12.4		Начиная с 1 ноября 2014 года Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут отказывать в первоначальной национальной либо региональной регистрации (первоначальном введении в эксплуатацию) транспортного средства, тип которого не был официально утвержден на основании настоящих Правил с внесенными в них поправками серии 02.

12.5		Начиная с 1 ноября 2014 года или с даты принятия единообразных предписаний, касающихся испытания сидений, обращенных вбок (т.е. настоящих Правил), а также предписаний, касающихся таких сидений в отношении креплений ремней безопасности (т.е. Правил № 14) и транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности (т.е. Правил № 16), в зависимости от того, что наступит раньше, действие официальных утверждений, предоставленных на основании пункта 1.5 настоящих Правил, прекращается.

12.6		Даже после даты вступления в силу поправок серии 02 официальные утверждения компонентов, предоставленные на основании поправок серии 01 к настоящим Правилам, остаются действительными и Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, продолжают их признавать и не отказывают в распространении официальных утверждений, предоставленных на основании поправок серии 01 к настоящим Правилам".

Приложение 3, пункты 1 и 2 изменить следующим образом:

"Схемы знаков официального утверждения

1.	Схема знака официального утверждения для сиденья

| 80 - | 02 2439 |
| --- | --- |

а = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на сиденье, указывает, что данный тип сиденья официально утвержден в Нидерландах (Е4) в отношении прочности сидений на основании испытания в соответствии с пунктом 2 приложения 4 под номером 022439. Номер официального утверждения указывает, что официальное утверждение предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № 80 с внесенными в них поправками серии 02.

2.	Схема знака официального утверждения для типа транспортного средства

| 80 - | 02 2439 |
| --- | --- |

а = 8 мм мин.

Приведенный выше знак официального утверждения, проставленный на транспортном средстве, указывает, что данный тип транспортного средства официально утвержден в Нидерландах (Е4) в отношении прочности креплений на транспортном средстве под номером 022439. Номер официального утверждения указывает, что официальное утверждение предоставлено в соответствии с предписаниями Правил № 80 с внесенными в них поправками серии 02".

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств.  Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

# Text boxes

a

3

a

3

a

2

a

E 4

a

3

a

3

a

2

a

E 4