| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/64 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 April 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят первая сессия

Женева, 22–25 июня 2010 года

Пункт 4.2.2 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года ― Рассмотрение проекта
поправок к действующим правилам

Предложение по дополнению 5 к поправкам серии 11 к Правилам № 13 (Торможение транспортных средств большой грузоподъемности)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят седьмой сессии, с тем чтобы изъять из Правил требования, касающиеся дополнительных сцепных устройств, обновить требования, предъявляемые к прицепам, снизить максимальную испытательную скорость, уточнить требования к электрическому элементу органа управления и освободить некоторые транспортные средства специального назначения от требований в отношении функции электронного контроля устойчивости. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2009/12, без поправок, неофициальный документ GRRF-67-06-Rev.1, воспроизведенный в приложении III к докладу, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/5 с поправками, внесенными в соответствии с пунктом 8 доклада, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/7 с поправками, внесенными в соответствии с пунктом 9 доклада, ECE/TRANS/ WP.29/GRRF/2010/13 с поправками, внесенными в соответствии с пунктом 12 доклада, ECE/TRANS/WP.29/GRRF/2010/16, без поправок, и неофициальный документ GRRF-67-11, воспроизведенный в пункте 15 доклада (ECE/TRANS/ WP.29/GRRF/67, пп. 6, 7, 8, 9, 12, 13 и 15). Он передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (AC.1).

Пункт 5.1.2.23 изменить следующим образом:

"5.1.2.23	Механические транспортные средства, допущенные к буксировке прицепа, оборудованного антиблокировочной системой, также должны быть оборудованы специальным электрическим соединителем с соответствии с ISO 7638:2003 7/ для электрического привода управления".

Пункт 5.2.1.29.2 изменить следующим образом:

"5.2.1.29.2	Механические транспортные средства, которые оборудованы электрической управляющей магистралью и/или которым разрешается буксировать прицеп, оборудованный электрическим приводом управления, должны обеспечивать подачу специального желтого предупреждающего сигнала, указывающего на неисправность электрического привода управления тормозами прицепа. Сигнал подается с прицепа через пятиштырьковый электрический соединитель, соответствующий требованиям ISO 7638:2003 9/, причем во всех случаях сигнал, поступающий с прицепа, должен передаваться без значительных задержек и не должен изменяться буксирующим транспортным средством. Этот предупреждающий сигнал не должен загораться при наличии прицепа, не оборудованного электрической управляющей магистралью и/или электрическим приводом управления, либо при отсутствии прицепа. Эта функция является автоматической".

Пункт 5.2.1.32, сноска 12, изменить следующим образом:

"12/	Это предписание не распространяется на транспортные средства повышенной проходимости, транспортные средства специального назначения (например, подвижные установки на нестандартном шасси, подвижные краны, транспортные средства с гидростатическим приводом, на которых система гидравлического привода используется также для торможения и вспомогательных функций, транспортные средства категории N2, которые имеют все следующие конструктивные особенности: полную массу транспортного средства от 3,5 до 7,5 тонн, нестандартные низкорамные шасси, более чем 2 оси и гидропривод), автобусы класса I и класса А, относящиеся к категориям М2 и М3, сочлененные городские и междугородные автобусы, тягачи категории N2 для полуприцепов с полной массой транспортного средства (ПМТС) от 3,5 до 7,5 тонн".

Пункт 5.2.2.9 изменить следующим образом:

"5.2.2.9	Тормозные системы должны обеспечивать автоматическую остановку прицепа в случае разрыва сцепки во время движения".

Приложение 3, пункт 1.2.9, изменить следующим образом:

"1.2.9		В случае транспортных средств, указанных в пункте 1.2.8 и оснащенных электрической системой рекуперативного торможения категории A, испытания поведения транспортных средств, описанные в пункте 1.4.3.1 настоящего приложения, проводятся на треке с низким коэффициентом сцепления (как это определено в пункте 5.2.2 приложения 13). Однако максимальная испытательная скорость не должна превышать максимальную испытательную скорость, указанную в пункте 5.3.1 приложения 13 для поверхности с низким коэффициентом сцепления и соответствующей категории транспортного средства".

Приложение 4

Пункт 1.5.2.1 изменить следующим образом:

"1.5.2.1	Испытание рабочих тормозов прицепов категорий O2 и O3 (когда прицеп категории O3 не прошел испытания типа III в соответствии с пунктом 1.7 настоящего приложения) должно проводиться...".

Пункт 1.7 изменить следующим образом:

"1.7		Испытание типа III (испытание на потерю эффективности груженых транспортных средств категории О4 или же категории O3)".

Пункты 3.1.2.4 и 3.1.2.5 изменить следующим образом:

"3.1.2.4	кроме того, транспортные средства должны подвергаться испытанию типа I или же испытанию типа III в случае прицепа категории O3.

3.1.2.5	при проведении испытаний типа I или типа III для полуприцепа масса торможения на его оси (осях) должна соответствовать максимальной нагрузке (нагрузкам) на ось (без учета нагрузки на сцепное устройство)".

Приложение 8

Добавить новый пункт 2.8 следующего содержания:

"2.8		Прицепы, которые используют запас энергии системы рабочего тормоза для выполнения требований к автоматическому торможению в соответствии с определением, содержащимся в пункте 3.3 приложения 4, должны также удовлетворять одному из следующих требований, когда прицеп отцеплен от тягача и орган управления стояночным тормозом прицепа находится в выключенном положении (пружинные тормоза не применяются):

a)	когда запас энергии системы рабочего тормоза уменьшается до давления не ниже 280 кПа, давление в камере сжатия пружинного тормоза должно уменьшиться до 0 кПа, чтобы полностью задействовать пружинные тормоза. Это требование выполнено, если постоянное давление запаса энергии системы рабочего тормоза составляет 280 кПа;

b)	снижение давления в запасе энергии системы рабочего тормоза приводит к соответствующему снижению давления в камере сжатия пружины".

Приложение 11, добавление 3, пункты 2.3.1 и 2.3.2 изменить следующим образом:

"2.3.1		В случае транспортных средств категорий O2 и O3, когда прицеп категории O3 был подвергнут испытанию типа I:

2.3.2		В случае транспортных средств категорий О3 и О4, когда прицеп категории O3 был подвергнут испытанию типа III:".

Приложение 12

Включить новые пункты 2.3.10–2.3.12 следующего содержания:

"2.		ОБОЗНАЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.3.10		scf:	ход заднего троса или тяги компенсатора, когда тормоза приводятся в действие при движении вперед1

2.3.11		scr:	ход заднего троса или тяги компенсатора, когда тормоза приводятся в действие при движении назад1

2.3.12		scd:	дифференциальный ход компенсатора, когда только один тормоз приводится в действие при движении вперед, а другой ― при движении назад1,

где: scd= scr - scf (см. рисунок 5A в приложении 1)".

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1		...эта часть должна быть как можно короче. Тяги и тросы управления не должны касаться рамы прицепа или других поверхностей, которые могут повлиять на включение или отключение тормоза".

Включить новые пункты 8–8.1.2 следующего содержания:

"8.		ДИФФЕРЕНЦИАЛ сил, прилагаемых стояночным тормозом на модели уклона

8.1		Метод расчета

8.1.1		Пальцы компенсатора должны располагаться в одну линию с отпущенным рычагом стояночного тормоза.

Могут использоваться альтернативные компоновки, если они обеспечивают равную напряженность в обоих задних тросах, даже если существуют различия в ходе между задними тросами.

8.1.2		Должны предоставляться детали рисунка, чтобы продемонстрировать, что сочленение компенсатора достаточно для обеспечения применения равного напряжения к каждому из задних тросов. Компенсатор должен иметь достаточную ширину, чтобы облегчить дифференциальный ход слева направо. Губы хомута также должны быть достаточно глубокими по сравнению с их шириной, чтобы убедиться, что они не будут препятствовать сочленению, когда компенсатор находится под углом.

Дифференциальный ход компенсатора (scd) получают по формуле:

,

где:

Sc' = S'/iH	(ход компенсатора при движении вперед) и Sc' = 2∙SB/ig

Scr = Sr/iH	(ход компенсатора при движении назад)".

Пункты 8–10 (прежние), изменить нумерацию на 9–11.

Приложение 12, добавление 1, включить новый рисунок 5A, следующего содержания:

"Рис. 5A. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
(см. пункт 2.3 настоящего приложения)

".

Приложение 12, добавление 4

Включить новые пункты 6–6.1.3 следующего содержания:

"6.		Дифференциальный ход компенсатора стояночного тормоза

6.1.1		Максимальный допустимый ход компенсатора (движение вперед)	scf = мм

6.1.2		Максимальный допустимый ход компенсатора (движение назад)		scr = мм

6.1.3		Максимальный допустимый дифференциальный ход компенсатора scd = мм".

Пункт 6 (прежний) перенумеровать на 7 и изменить следующим образом:

"7.		Описанная выше инерционная тормозная система соответствует/
не соответствует 1/ требованиям пунктов 3–10 настоящего приложения.

Подпись 		Дата 	".

Пункты 7 (прежний) и 8 перенумеровать на 8 и 9.

Приложение 13, пункт 4.1, изменить следующим образом (включая сноску 2):

"4.1		Водитель транспортного средства должен предупреждаться специальным визуальным сигналом о неисправностях в электрическом приводе управления антиблокировочной тормозной системы 2/, которые влияют на функциональные и эксплуатационные характеристики системы, предписанные в настоящем приложении. Для этой цели должен использоваться желтый предупреждающий сигнал, указанный в пункте 5.2.1.29.1.2".

______________

2/	До согласования единообразных процедур испытания изготовитель должен представлять технической службе анализ потенциальных неисправностей привода управления и их последствий. Техническая служба и изготовитель транспортного средства рассматривают эту информацию и принимают соответствующее решение.

# Footnotes

В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

1	Пункты 2.3.10, 2.3.11 и 2.3.12 применяются только в отношении метода расчета хода дифференциала стояночного тормоза.

# Text boxes

Все пальцы компенсатора должны располагаться в одну линию

Конфигурация компенсатора обеспечивает равное напряжение
в обоих задних тросах

Разница между Scf и Scr

Возросший ход только в одну сторону, когда при движении назад включается только один тормоз