| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2010/68 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 8 April 2010 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят первая сессия

Женева, 22-25 июня 2010 года

Пункт 4.2.7 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года - Рассмотрение проектов

поправок к действующим правилам

Предложение по исправлению 2 к поправкам серии 03 к Правилам № 78 (Торможение мотоциклов)

Представлено Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF)(

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам торможения и ходовой части (GRRF) на ее шестьдесят седьмой сессии в целях внесения исправлений в Правила № 78, касающиеся торможения (транспортные средства категории L). В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/ GRRF/2010/15 без изменений (ECE/TRANS/WP.29/GRRF/67, пункт 20). Этот текст передается на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Приложение 3, пункт 1.1.3 изменить следующим образом:

"1.1.3	Измерение ПКТ:

ПКТ измеряется в соответствии с указаниями, приведенными в национальном или региональном законодательстве, с использованием:

а)	либо эталонной испытательной шины, соответствующей стандарту E1136 – 93 (повторно утвержден в 2003 году) Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM), по методу ASTM Е1337−90 (повторно утвержден в 2002 году) на скорости 40 миль/ч,

b)	…".

# Footnotes

(	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006-2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.