|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/37 |
| --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social | Distr. 9 juin 2011 Original: français |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses

Réunion commune d’experts sur le Règlement annexé
à l’Accord européen relatif au transport international
des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ADN) (Comité de sécurité de l’ADN)

Dix-neuvième session

Genève, 22-25 août 2011

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Propositions d’amendements au Règlement annexé à l’ADN

Tableau C, N° ONU 3475

Communication du Gouvernement allemand

I.	Introduction

1.	Au cours de la dix-huitième session du Comité de sécurité tenue du 24 au 26 janvier 2011, la délégation néerlandaise a attiré l'attention sur le problème lié au fait que pour la rubrique portant le N° ONU 3475, ETHANOL ET ESSENCE, EN MELANGE, ou ETHANOL ET CARBURANT POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, EN MÉLANGE, contenant plus de 10 % d'éthanol, la mention "T" figure dans la colonne (8) du tableau A, mais qu'une mention correspondante fait défaut pour le transport à bord de bateaux-citernes dans le tableau C (voir document informel INF.5). Le Comité de sécurité a demandé que soit déposée à l'occasion de la session suivante une demande officielle concernant la modification du tableau C (voir ECE/TRANS/WP.15/AC.2/38, par. 18).

2.	Le Comité de sécurité est invité à examiner la proposition de modifications ci-après.

3.2.3 Tableau C

Insérer les nouvelles entrées suivantes:

| (1) | (2) | (3a) | (3b) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ONU ou N° d'identification de la matière | Nom et description | Classe | Classification | Groupe d'emballage | Dangers | Type de bateau-citerne | État de la citerne à cargaison | Type de citerne à cargaison | Équipement de la citerne à cargaison | Pression d'ouverture de la soupape de dégagement à grande vitesse en kpa | Degré maximal de remplissage en % | Densité relative à 20 °C | Type de prise d'échantillon | Chambre de pompes sous pont admise | Classe de température | Groupe d'explosion | Protection contre les explosions exigée | Équipement exigé | Nombre de cônes/feux | Exigences supplémentaires/ Observations |
| 3475 | ÉTHANOL ET ESSENCE EN MÉLANGE ou ÉTHANOL ET ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, EN MÉLANGE, contenant plus de 10 % et pas plus de 90 % d'éthanol | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,69 - 0,78 10) | 3 | oui | T3 | II A | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 |  |
| 3475 | ÉTHANOL ET ESSENCE, EN MÉLANGE ou ÉTHANOL ET ESSENCE POUR MOTEURS D'AUTOMOBILES, EN MÉLANGE, contenant plus de 90 % d'éthanol | 3 | F1 | II | 3+N2+CMR+F | N | 2 | 3 | 3 | 10 | 97 | 0,78 - 0,79 10) | 3 | oui | T2 | II B | oui | PP, EP, EX, TOX, A | 1 |  |

# Footnotes

Diffusé en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote CCNR/ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2011/37.

Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2010-2014 (ECE/TRANS/2010/8, programme d'activités 02.7 (b)).