| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/103 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: 29 July 2011 Russian Original: |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств

Сто пятьдесят пятая сессия
Женева, 15−18 ноября 2011 года
Пункт 4.6.9 предварительной повестки дня
Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов 
поправок к действующим правилам, 
представленных GRE

Предложение по дополнению 10 к Правилам № 113 (фары, испускающие симметричный луч ближнего света)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации*

Воспроизведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят пятой сессии для включения в правила № 19, 48, 98, 113 и 123 положений о пускорегулирующем устройстве, являющемся неотъемлемой частью газоразрядного источника света, согласно Правилам № 99. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/ GRE/2010/27 без поправок (ECE/TRANS/WP.29/GRE/65, пункт 15). Этот текст представлен на рассмотрение Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (AC.1).

Пункт 1.9 исключить.

Пункт 1.10, изменить нумерацию на 1.9.

Пункт 2.2.2.1 изменить следующим образом:

"2.2.2.1	для газоразрядных ламп − пускорегулирующего устройства (пускорегулирующих устройств) в том случае, когда пускорегулирующее устройство (пускорегулирующие устройства) является (являются) неотъемлемой частью источника света (источников света);"

Пункт 6.1.4.3 изменить следующим образом:

"6.1.4.3	Через четыре секунды после включения фары с газоразрядным источником света без встроенного пускорегулирующего устройства, которая была выключена в течение не менее 30 минут, освещенность в точке HV дальнего света должна составлять 60 люкс, а в точке 2 (0,86D-V) ближнего света − 6 люкс для фар, дающих дальний и ближний свет, или 6 люкс в точке 2 (0,86D-V) для фар только ближнего света. Электропитание должно быть достаточным для резкого увеличения импульса тока".

Пункт 6.2.7.1 изменить следующим образом:

"6.2.7.1	Величина напряжения, подаваемого на контакты пускорегулирующего устройства (пускорегулирующих устройств) или на контакты источника света, если пускорегулирующее устройство (пускорегулирующие устройства) является (являются) неотъемлемой частью источника света, равняется либо 13,5 В ± 0,1 В для 12-вольтных систем, либо иной указанной величине (см. приложение 11)".

Приложение 4, пункт 1.1.1.2, изменить следующим образом:

"	....

b)	В случае сменного газоразрядного источника (сменных газоразрядных источников) света: напряжение при испытании электронных механизмов управления источником света либо при испытании источника света в том случае, когда пускорегулирующее устройство является неотъемлемой частью источника света, равняется 13,2 ± 0,1 В для 12-вольтных систем напряжения транспортного средства либо иной величине, указанной в заявке на официальное утверждение".

Приложение 5, пункт 1.3.1.1, изменить следующим образом:

"1.3.1.1	оснащенные газоразрядными источниками света в соответствии с Правилами № 99:

применительно к фотометрическим характеристикам соответствие фар серийного производства не оспаривается, если в ходе фотометрических испытаний характеристик, измеряемых при напряжении 13,5V ± 0,1V или при другом указанном напряжении, − любой произвольно выбранной фары, которая

либо оснащена сменным стандартным газоразрядным источником света (световой поток этого газоразрядного источника света может отличаться от номинального светового потока, указанного в Правилах № 99) − в этом случае производится соответствующая коррекция освещенности; либо

оснащена газоразрядным источником света серийного производства и серийным пускорегулирующим устройством, которое, возможно, является составной частью источника света (световой поток этого источника света может отличаться от номинального светового потока из-за допусков источников света и пускорегулирующего устройства, как это указано в Правилах № 99) − в этом случае измеренную освещенность можно скорректировать на 20% в благоприятную сторону;"

Приложение 5, пункт 1.3.5, изменить следующим образом:

"1.3.5		Если результаты описанных выше испытаний не соответствуют предъявляемым требованиям, то фара подвергается повторным испытаниям с использованием другого стандартного газоразрядного источника света, газоразрядного источника света и/или пускорегулирующего устройства либо модуля СИД и электронного механизма управления источником света в зависимости от того, что указано в пункте 1.3.1 выше".

Приложение 7, пункт 1.3.1.1, изменить следующим образом:

"1.3.1.1	газоразрядными источниками света в соответствии с Правилами № 99:

применительно к фотометрическим характеристикам соответствие фар серийного производства не оспаривается, если в ходе испытаний фотометрических характеристик (измеряемых при напряжении 13,5 В ± 0,1 В или при другом указанном напряжении) любой произвольно выбранной фары, которая

либо оснащена сменным стандартным газоразрядным источником света (световой поток этого газоразрядного источника света может отличаться от номинального светового потока, указанного в Правилах № 99) − в этом случае производится соответствующая коррекция освещенности;

либо оснащена газоразрядным источником света серийного производства и серийным пускорегулирующим устройством, которое, возможно, является неотъемлемой частью источника света (световой поток этого источника света может отличаться от номинального светового потока из-за допусков источников света и пускорегулирующего устройства, как это указано в Правилах № 99) − в этом случае измеренную освещенность можно скорректировать на 20% в благоприятную сторону;"

Приложение 7, пункт 1.3.5, изменить следующим образом:

"1.3.5		Если результаты описанных выше испытаний не соответствуют предъявляемым требованиям, то фара подвергается повторным испытаниям с использованием другого стандартного газоразрядного источника света, газоразрядного источника света и/или пускорегулирующего устройства либо модуля (модулей) СИД и электронного механизма (электронных механизмов) управления источником света в зависимости от того, что указано в пункте 1.3.1 выше".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/208/, пункт 106, и ECE/TRANS/2010/8, 
подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять Правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.