| Организация Объединенных Наций |  | ECE/TRANS/WP.29/2011/10 |
| --- | --- | --- |
|  | Экономический и Социальный Совет | Distr.: General 17 December 2010 Russian Original: English |

Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования
правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8−11 марта 2011 года

Пункт 4.7.4 предварительной повестки дня

Соглашение 1958 года − Рассмотрение проектов
поправок к действующим правилам, представленных GRE

Предложение по дополнению 37 к поправкам серии 03 к Правилам № 37 (Лампы накаливания)

Представлено Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE)*

Приведенный ниже текст был принят Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRE) на ее шестьдесят четвертой сессии. В его основу положены документы ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/51 без поправок, ECE/TRANS/WP.29/GRE/2010/35 с поправками, указанными в приложении II к докладу, а также неофициальный документ GRE-64-39, воспроизведенный в приложении II к докладу. Этот текст передается на рассмотрение Всемирного форума для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административного комитета (АC.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/64, пункт 5).

Включить новый пункт 3.1.10 следующего содержания:

"3.1.10	Источник света с нитью накала (лампой накаливания): источник света, в котором элемент для генерирования видимого излучения состоит из одной или более нагреваемых нитей накала, испускающих тепловое излучение".

Включить новый пункт 3.2.3 следующего содержания:

"3.2.3		Нить (нити) накала, указанная (указанные) в спецификации соответствующей категории в приложении 1, является (являются) единственным(и) элементом (элементами) лампы накаливания, который (которые) при подаче тока генерирует(ют) и испускает(ют) свет".

Пункт 3.4.1 изменить следующим образом:

"3.4.1		Лампы накаливания предварительно в течение приблизительно одного часа подвергают старению при испытательном напряжении. Для ламп с двумя нитями накала каждую нить подвергают старению  отдельно. В случае ламп накаливания, для которых указано более чем одно значение испытательного напряжения, для целей старения используют наиболее высокое значение испытательного напряжения".

Пункт 3.4.3 изменить следующим образом:

"3.4.3		При определении положения и размеров нитей накала лампа должна находиться под напряжением, составляющим 90−100% от испытательного напряжения. В случае ламп накаливания, для которых указано более чем одно значение испытательного напряжения, при определении положения и размеров нитей накала используют наиболее высокое значение испытательного напряжения".

Пункт 3.4.4 изменить следующим образом:

"3.4.4		При отсутствии иных указаний измерения электрических и фотометрических характеристик производят при значении (значениях) испытательного напряжения".

Пункты 8.3. и 8.4 изменить следующим образом:

"8.3		Лампы накаливания перечисленных ниже категорий не должны использоваться в фарах, представляемых на официальное утверждение типа, по истечении определенного периода после вступления в силу дополнений к поправкам серии 03, как указано применительно к каждой категории в таблице ниже:

| Категория | Дополнение | Период |
| --- | --- | --- |
| C21W | 28 | 12 месяцев |
| P19W | [37] | 60 месяцев |
| PC16W | [37] | 60 месяцев |
| PCR16W | [37] | 12 месяцев |
| PCY16W | [37] | 60 месяцев |
| PR19W | [37] | 12 месяцев |
| PR24W | [37] | 12 месяцев |
| PSR19W | [37] | 12 месяцев |
| PSR24W | [37] | 12 месяцев |
| PY19W | [37] | 60 месяцев |
| R2 | 28 | 12 месяцев |
| S1 | 28 | 12 месяцев |

8.4		Однако Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут продолжать предоставлять официальные утверждения в отношении фар, в которых используются лампы накаливания перечисленных ниже категорий, при условии, что эти фары… в течение следующего указанного ниже периода после вступления в силу дополнений к поправкам серии 03:

| Категория | Дополнение | Период |
| --- | --- | --- |
| C21W | 28 | бессрочно |
| P19W | [37] | бессрочно |
| PC16W | [37] | бессрочно |
| PCR16W | [37] | бессрочно |
| PCY16W | [37] | бессрочно |
| PR19W | [37] | бессрочно |
| PR24W | [37] | бессрочно |
| PSR19W | [37] | бессрочно |
| PSR24W | [37] | бессрочно |
| PY19W | [37] | бессрочно |
| R2 | 28 | бессрочно |
| S1 | 28 | бессрочно |

"

Приложение 1

Перечень категорий ламп накаливания и номера их спецификаций изменить следующим образом:

"…

| Группа 2 |
| --- |
| Только для использования в сигнальных фонарях, боковых фонарях, задних фонарях и фонарях заднего регистрационного знака: |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |  |
|  | C5W |  | C5W/1 |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | P13W |  | P13W/1-3 |  |
|  | P21W |  | P21W/1-2 |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | P27/7W |  | P27/7W/1-3 |  |
|  | PR21W |  | PR21W/1 | (P21W/2) |
|  | PR21/4W |  | PR21/4W/1 | (P21/5W/2-3) |
|  | PR21/5W |  | PR21/5W/1 | (P21/5W/2-3) |
|  | PR27/7W |  | PR27/7W/1 | (P27/7W/2-3) |
|  | PS19W |  | P19W/1-3 |  |
|  | PS24W |  | P24W/1-3 |  |
|  | PSY19W |  | P19W/1-3 |  |
|  | PSY24W |  | P24W/1-3 |  |
|  | PW13W |  | P13W/1-3 |  |
|  | ... |  |  |  |
|  | PWY24W |  | P24W/1-3 |  |
|  | PY21W |  | PY21W/1 | (P21W/2) |
|  | ... |  |  |  |
|  | WY21W |  | WY21W/1-2 |  |
| Группа 3 |
| Только для целей замены (см. переходные положения в пунктах 8.3 и 8.4.): |
|  | Категория |  | Номер(а) спецификации (спецификаций) |  |
|  | C21W |  | C21W/1-2 |  |
|  | P19W |  | P19W/1-3 |  |
|  | PC16W |  | PC16W/1-3 |  |
|  | PCR16W |  | PC16W/1-3 |  |
|  | PCY16W |  | PC16W/1-3 |  |
|  | PR19W |  | P19W/1-3 |  |
|  | PR24W |  | P24W/1-3 |  |
|  | PSR19W |  | P19W/1-3 |  |
|  | PSR24W |  | P24W/1-3 |  |
|  | PY19W |  | P19W/1-3 |  |
|  | R2 |  | R2/1-3 |  |
|  | S1 |  | S1/S2/1-2 |  |

"

Спецификация H9/3, таблицу изменить следующим образом:

"

| … |
| --- |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Номинальные значения | Вольты | 12 | 12 |
|  | Ватты | 65 | 65 |
| Испытательное напряжение | Вольты | 13,2 | 12,2 | 13,2 | 12,2 |
| Фактические значения | Ватты | 73 макс. | 65 макс. | 73 макс. | 65 макс. |
|  | Световой поток | 2 100 ( 10% | 1 650 ( 10% |  |
| Контрольный световой поток при значениях около | 12 В | 1 500 |
|  | 12,2 В | 1 650 |
|  | 13,2 В | 2 100 |

"

Приложение 5, пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3		Испытания проводят при значении (значениях) испытательного напряжения, указанном(ых) в спецификации соответствующей лампы".

Пункт 1.5 изменить следующим образом:

"1.5		Перед началом испытания обеспечивают стабилизацию температуры лампы накаливания посредством ее включения на 10 мин. под испытательным напряжением. В случае ламп накаливания, для которых указано более чем одно значение испытательного напряжения, для целей обеспечения стабилизации используют соответствующее значение испытательного напряжения".

# Footnotes

*	В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006−2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.